Глава VI

ДРОССЕЛЬНЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

Дроссель представляет собой местное регулируемое или нерегулируемое сопротивление, устанавливаемое на пути течения жидкости с целью ограничения ее расхода, достигаемого отводом (сбросом) части его в сливную линию, или создания перепада давления.

По принципу действия дроссели различают на дроссели вязкостного сопротивления, потеря напора (давления) в которых определяется преимущественно вязкостным сопротивлением потоку жидкости в длинном дроссельном канале, и — дроссели инерционного сопротивления с малой длиной канала, потеря напора в которых определяется в основном инерционными силами (деформацией потока жидкости и вихреобразованием при внезапном расширении).

Дроссели первого типа характеризуются большой длиной и малым сечением канала и соответственно небольшим значением числа Рейнольдса, вследствие чего потеря напора в них в основном обусловлена трением при ламинарном течении, т. е. потеря напора является при всех прочих равных условиях практически линейной функцией скорости течения (и расхода) жидкости. Однако поскольку потеря напора в таких дросселях изменяется прямо пропорционально вязкости жидкости (см. стр. 55), гидравлическая характеристика их  зависит от температуры. Такие дроссели получили  название линейных.

Рис. 230. Дроссели поворотного типа

В дросселях второго типа давление изменяется практически пропорционально квадрату скорости потока жидкости, поэтому их называют квадратичными. Характеристика таких дросселей не зависит от вязкости в распространенном ее диапазоне.

Поскольку дроссельное регулирование основано на превращении избыточной энергии в тепло, гидравлические системы с дроссельным регулированием применяют преимущественно при небольшой мощности (3—5 ) и реже при мощностях до 10 .

В гидросистемах низкого и среднего давления (до 50 ) распространены дроссели типа поворотного крана (рис. 230, а - в) и типа запорных вентилей (рис. 231, а - г).

В автоматических системах часто требуется обеспечить строго квадратичную зависимость расхода жидкости через крановый дроссель от угла поворота его пробки, что достигается выполнением профиля дросселирующей щели в поворотной пробке по архимедовой спирали (рис. 230, г). Для обеспечения стабильности расхода при изменениях вязкости жидкости необходимо уменьшать ширину перемычки .

Рис. 231. Дроссели вентильного типа

Недостатком дросселей с поворотной пробкой является зависимость расхода жидкости через них от температуры, а также возможность засорения проходного канала, особенно при малых его сечениях.

Для устранения засорения проходного канала применяют дроссели, в которых сопротивление регулируется изменением длины канала дросселя (рис. 232, а) или изменением количества местных сопротивлений (рис. 232, б) с постоянными проходными сечениями. В дросселе, представленном на рис. 232, а, сопротивление регулируется изменением длины канала, которым в этом случае   служит винтовая прямоугольная канавка. Ввинчиванием или вывинчиванием винта можно изменять длину канала, а, следовательно, регулировать сопротивление дросселя. Ввиду того, что сопротивление этого дросселя определяется, в основном вязкостью жидкости, он может применяться только лишь при стабильных температурах. Расчет сопротивления дросселя можно вести, пренебрегая кривизной канала, по формулам для труб [см. выражение (55)]:

,

где ;  - гидравлический радиус сечения канавки;

и  - стороны сечения канавки.

В условиях широкого колебания температур применяют дроссели в виде тонкой шайбы (диафрагмы) с круглым дроссельным отверстием (рис. 233, а). Дросселирующие свойства отверстий в таких шайбах в основном обусловлены внезапным сжатием потока жидкости при входе в отверстие и внезапным его расширением при вытекании из него. Этот дроссель обладает минимальной зависимостью сопротивления от вязкости жидкости, поскольку потеря напора здесь обусловлена в основном инерционным сопротивлением (потеря на сообщение частицам жидкости ускорений).

Рис. 232. Дроссели винтового (а) и диафрагменного (б) типа

При разработке гидравлических систем часто требуется дроссель, обладающий высоким гидравлическим сопротивлением и стабильными расходными характеристиками при колебаниях вязкости. Удовлетворить подобные требования одной дроссельной шайбой невозможно, поскольку размер ее отверстия при этом должен быть зачастую недопустимо (из-за возможности засорения) малым. Ввиду этого применяются дроссели из последовательно соединенных шайб (пакета шайб) (рис. 232, б), сопротивление которых обусловлено многократным сужением и расширением потока жидкости. Регулирование сопротивления такого дросселя осуществляется подбором количества шайб.

Сопротивление одношайбового дросселя можно регулировать с помощью дроссельной иглы (рис. 233, б).

На рис. 233, в показан регулируемый диафрагменный дроссель тонкой настройки, которая достигается тем, что проходное сечение образуется узкими щелями на цилиндрической части перекрывной иглы (плунжера), выполненными  в   виде   прямоугольных (рис. 233, в) или угловых канавок, с постоянным или переменным сечением по ходу иглы. Этот дроссель имеет преимущества перед игольчатыми дросселями, представленными на рис. 233, б как по возможности получения малых расходов, так и по возможности уменьшения опасности засорения щелей, геометрическая форма которых, с этой точки зрения, имеет преимущества перед узкой кольцевой щелью.

Нетрудно видеть, что подбором профиля проходного сечения можно создать дроссель (клапан) с линейной характеристикой расхода по ходу подвижного элемента. Такое требование предъявляется, например, к гидравлическим демпферам, поглощающим энергию колебаний и др.

На рис. 234, а показана схема подобного дросселя. В расточке корпуса 12 помещен дроссельный плунжер 13, на котором выполнены рабочие щели в виде треугольных продольных пазов («усиков»). Величина рабочей щели 11 дросселя при регулировании расхода изменяется перемещением дроссельного плунжера вдоль его оси. Это перемещение осуществляется поворотом лимба 1, который через штифт 2 поворачивает втулку 3, сидящую в расточке крышки 4. От проворота вокруг своей оси дроссельный плунжер 13 удерживается штифтом 6, который ходит по пазу корпуса. Стопорение лимба 1 в заданном положении осуществляется винтом. Зазор между штифтом 5 и стенками винтовой канавки на дроссельном плунжере   выбирается   под  действием пружины 8.

Рис. 233. Схемы дроссельных элементов

Угол, на который поворачивается лимб 1 при регулировании расхода от наименьшего до наибольшего, составляет .

Подвод рабочей жидкости к дросселю и отвод ее осуществляется через присоединительные отверстия 7 и 10. Утечки отводятся через штуцер 9.

На рис. 234, б показана схема управления (регулирования) подобным дросселем с помощью кулачков, воздействующих через ролик 3 и поворотный рычаг 2 на дроссельный плунжер 3. При набегании соответствующего кулачка на ролик 3 золотник 1 перемещается вправо, увеличивая тем самым сопротивление проходу жидкости.

Рис. 234. Схемы дросселей

РАСЧЕТ ДИАФРАГМЕННОГО ДРОССЕЛЯ

Для практических расчетов потерь напора в диафрагменном дросселе с круглым отверстием и с острой кромкой (см. рис. 233, а) можно использовать формулу для расчета расхода при истечении жидкости из отверстия в тонкой стенке [(см. выражение (74)]. Сопротивление диафрагменных дросселей с регулирующим вентилем (см. рис. 233, б) можно рассчитывать по формуле (70) для вычисления местных потерь напора , приняв значение коэффициента  равным 2—2,2. Эти же значения  можно также принять при расчете дросселей кранового типа (см. рис. 230), скорость потока жидкости для которых вычисляют по наиболее узкому месту канала.

Площадь сечения канала в месте, наиболее узком для данного положения игольчатого дросселя, представленного на рис. 233, г рассчитывают по выражению

.

Так как ; ; , то можно принять

.

Угол  выбирают от  до ; обычно .

Расчет многошайбового дросселя. При приближенном расчете многошайбового дросселя, состоящего из п одинаковых шайб, находящихся на равном расстоянии  друг от друга (см. рис. 232, б), пренебрегают потерями в камерах между шайбами и влиянием противодавления в них, а также допускают, что общее сопротивление (перепад давления ) дроссельного пакета равно сумме сопротивлений    отдельных  шайб:

или .

Поскольку через каждую шайбу протекает в единицу времени одно и то же количество жидкости, то расход  жидкости при условии равенства сечений, отверстий диаметром  в шайбах можно записать в виде

,                                     (404)

где  - коэффициент расхода одной шайбы [см. выражение (74)];

- площадь сечения отверстия в шайбе;

- приведенный коэффициент расхода дроссельного пакета шайб.

В соответствии с этим приведенный коэффициент , показывающий, во сколько раз расход жидкости через дроссельный пакет, состоящий из  одинаковых шайб, меньше при том же перепаде давления и расходе через дроссель с одной шайбой, может быть выражен так:

.                                                    (405)

Из приведенных данных следует, что диаметры отверстий дросселя   с одной   и  многими  шайбами при заданных  постоянных расходе  и перепаде давления  дросселя связаны соотношением

,                                     (406)

где  и  - диаметры отверстий при одно- и многошайбовом дросселе.

На основании приведенных данных можно записать

; .                                               (407)

При более точных расчетах необходимо учитывать противодавление среды, в которую происходит истечение жидкости (см. стр. 87).

Опыт показывает, что в области установившегося турбулентного течения () фактический приведенный коэффициент расхода  выше расчетного , вычисленного без учета противодавления, в соответствии с чем , где  — поправочный коэффициент, характеризующий это провышение. Среднее значение этого коэффициента для  можно принять равным 1,25 (см. рис. 39).

Однако при этом необходимо учитывать, что поскольку при заданных условиях диаметр  отверстия одношайбового дросселя будет меньше диаметра отверстий шайб многошайбового дросселя , разными при постоянных  и  будут также и числа .

Значение этого числа для многошайбового пакета будет равно

.

С учетом выражения (407) эта зависимость примет вид

.

Расход через дроссельный пакет шайб зависит при всех прочих условиях от расстояния  между шайбами, оптимальным значением которого следует считать , где  — диаметр отверстия. Опыты показали, что при уменьшении этого расстояния от  до  расход снижается на 15%; при увеличении от  до  расход практически не изменяется. Толщина  дросселирующей шайбы или ее кромки (см. также рис. 233, а) обычно выбирается не более .

Диаметр  отверстий в шайбах во избежание засорения не должен быть меньше ~ 0,3 . Шайбы при сборке дроссельного пакета обычно смещаются одна относительно другой так, чтобы оси отверстий в них не находились на одной линии.

ОБЛИТЕРАЦИЯ КАНАЛОВ ДРОССЕЛЯ

Устойчивая работа дроссельного регулятора при малом расходе может быть достигнута лишь при невысоком перепаде давления, для обеспечения которого необходимо применять большое число последовательно соединенных сопротивлений (диафрагм). При уменьшении числа диафрагм и соответственно увеличении перепада давления на одной шайбе стабильность расхода при малых его значениях нарушается вследствие облитерации и засорения проходных каналов (см. стр. 98). В одношайбовом дросселе минимальный расход практически составляет не менее 150—200 .

Влияние облитерации на расход жидкости заметно при величине диаметра канала менее 0,10, и при диаметре 0,01—0,02  возможно полное прекращение расхода.

Для предотвращения облитерации одной из поверхностей канала дросселя сообщают какое-либо (поступательное или поворотное) движение. При этих движениях можно обеспечить малые стабильные расходы. Согласно литературным данным, при вращении дроссельного золотника (при перепадах давления 1—2 ) расходы могут составить 10 . При вибрирующей дроссельной заслонке в схеме сопло — заслонка (см. стр. 469) при перепаде давления 1  (диаметр сопла 0,5 ) был получен минимальный стабильный расход,  равный 1,5 .

На рис. 234, в представлена схема дросселя с вращающейся пробкой, с помощью которого осуществляют пульсирующий расход жидкости. Дроссель состоит из вращающейся относительно неподвижного плунжера 5 пробки 1, при вращении которой ее канал 3 за каждый оборот соединяется на короткое время с каналом 4, выполненным во втулке 2. Сопротивление дросселя регулируют изменением длины его канала с помощью осевого смещения плунжера 5. Для того чтобы устранить влияние пульсации подачи на приводимый механизм (на выход системы), число оборотов пробки 1 должно быть  . Минимальный устойчивый расход этого дросселя при 100  составляет ~30 .

Зачастую требуются дроссельные клапаны одностороннего действия, которые свободно пропускают жидкость при движении в одном направлении; в противоположном направлении жидкость проходит через дроссельный канал клапана. Эти клапаны изготовляют как в нерегулируемом, так и в регулируемом варианте. Схема регулируемого одностороннего клапана представлена на рис. 234, г. При движении жидкости в направлении, указанном стрелками, клапан открывается полностью. При движении в обратном направлении грибок 3 прижимается к седлу и жидкость перепускается лишь через кольцевую щель между корпусом 1 и регулирующей муфтой 2. Регулирование сопротивления осуществляется поворотом муфты 2 на , при котором сечение щели изменяется от нуля до полного открытия.

ДРОССЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СКОРОСТИ ГИДРОДВИГАТЕЛЯ

Существующие гидросистемы дроссельного управления можно разделить в зависимости от вида источника питания на системы, в которых:

а)	источник питания (насос) с переменным расходом () и постоянным давлением (), устанавливаемым регулированием переливного  клапана  (см.  рис.   215);

б)	постоянный расход рабочей жидкости от источника питания
в систему управления () с переменным давлением (),  которое определяется рабочими  условиями.

Реже  применяются  комбинированные  системы.

Наиболее распространенной является система с постоянным давлением источника питания. При таком источнике питания особые преимущества имеют системы, в которых несколько гидроприводов питаются от одного источника и в быстродействующих гидроусилителях с высоким коэффициентом усиления по мощности.

Дроссель (регулятор) в системах с  может быть установлен на линии питания (на входе) гидравлического двигателя (рис. 235, а) и в сливной магистрали (на выходе) (рис. 235, б). Излишек жидкости, подаваемой насосом, отводится в бак через переливной клапан.

Схемы с регулятором в сливной магистрали (рис. 235, б) обеспечивают двустороннюю жесткость двигателя гидросистемы, поэтому они могут применяться в системах с знакопеременными нагрузками гидродвигателя, для которых схемы с регулятором, установленным на линии питания (рис. 235, а), менее пригодны, так как при изменении знака внешней нагрузки двигателя скорость движения выходного его штока (вала) может значительно увеличиться, поскольку дроссель этому увеличению здесь не противодействует.

Эта схема не пригодна также для работы в режиме больших ускорений выходного звена (поршня или валика). Из схемы, представленной на рис. 235, а, видно, что при резком снижении подачи жидкости на входе в цилиндр путем дросселирования поршень будет перемещаться под действием силы инерции движущейся массы. Применение последней схемы особенно нецелесообразно в системах с гидродвигателем вращательного движения (с гидромотором), который может работать в переходных режимах с высокими ускорениями выходного вала, в результате чего инерция вращающихся узлов двигателя и присоединенной к нему массы внешней нагрузки может достигать значительной величины. При установке же дросселя в сливной магистрали (рис. 235, в) увеличению (забросу) скорости выходного вала оказывает сопротивление этого дросселя. Однако Яри резком торможении гидромотора в линии между гидромотором и дросселем могут возникнуть недопустимо высокие давления. Для предохранения системы и гидромотора от подобного давления в этой линии необходимо установить предохранительный клапан .

Рис. 235. Схемы дроссельного регулирования скорости гидродвигателя

Кроме того, схемы с регулятором в сливной магистрали более устойчивы против автоколебаний, и в особенности при малых скоростях движения гидравлического двигателя, чем схемы с регулятором  в  линии  питания.

Условие равновесия сил, действующих на поршень, в схеме силового цилиндра с двусторонним штоком при установке дросселя на входе (рис.  235, а) может быть выражено уравнением

.                                              (408)

Поскольку , можем написать

.                                           (409)

При установке дросселя на выходе (рис. 235, б)

.                                                (410)

Поскольку , можно написать

,                                          (411)

где  и  - перепад давления на дросселе при установке его соответственно на входе и на выходе;

- подводимое давление (давление насоса);

- рабочее давление в цилиндре для схемы с дросселем на входе (рис. 235, а);

- давление в сливной магистрали;

- противодавление в нерабочей полости цилиндра для схемы с дросселем на выходе (рис. 235, б);

- нагрузка, приложенная к штоку цилиндра;

- сила трения в цилиндре;

- площадь живого сечения цилиндра;

и  - диаметр поршня и штока.

Из выражений (409) и (411) следует, что перепад давления на дросселях, а следовательно, и расход жидкости через них зависят от величины нагрузки  на штоке гидроцилиндра, причем перепады давления в схеме с дросселем на выходе и на входе будут при всех прочих равных условиях равны между собой. В соответствии с этим зависимость скорости от нагрузки в этих схемах будет одинаковой. Расчетный к. п. д. одинаков для систем дроссельного регулирования на выходе и для систем регулирования на входе. Однако в действительных условиях к. п. д. системы с дросселированием на выходе несколько ниже, чем для систем с дросселированием на входе, вследствие более высоких потерь на трение в силовом цилиндре.

Необходимо отметить, что системы дроссельного регулирования обладают относительно низким к. п. д. Низкий к. п. д. систем обусловлен значительными потерями энергии, поскольку в насосе подобной системы независимо от мощности, потребляемой исполнительными двигателями, расходуется мощность, соответствующая полной производительности насоса и давлению, определяемому настройкой (регулировкой) переливного клапана.

В соответствии с указанным к. п. д. при уменьшении нагрузки понижается, приближаясь при малой нагрузке к нулю.

Системы с переменным давлением. Реже применяются системы с переменным давлением (), в которых давление питания зависит от нагрузки гидродвигателя (рис. 235, г). Излишек жидкости в этой схеме отводится в бак через дроссель, установленный параллельно с гидродвигателем (на линии, соединяющей магистраль подводимого давления с баком). Жидкость, подаваемая насосом в объеме , делится на два параллельных потока, один из которых  поступает в силовой цилиндр (гидродвигатедь), а второй  переливается через дроссель в бак, причем количественно эти потоки обратно пропорциональны сопротивлениям ветвей:

.

Выразив гидравлическое сопротивление дросселя через , где  и  - расход и перепад давления в нем, и пренебрегая давлением в сливной магистрали, можем написать

.                                       (412)

Основным недостатком последней системы является пониженная жесткость и необходимость индивидуального для каждого потребителя источника питания. Кроме того, точность регулирования скорости и ее стабильность при этом способе регулирования ниже, чем в предыдущих схемах с , однако жидкость нагревается меньше. Последнее обусловлено тем, что давление в этой системе пропорционально нагрузке, и лишь при максимальной ее величине оно достигнет значения, на которое отрегулирован переливной клапан насоса.

ДРОССЕЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ С ПОСТОЯННЫМ ПЕРЕПАДОМ

ДАВЛЕНИЯ

Чтобы исключить влияние нагрузки на расход жидкости, а следовательно, и на скорость гидравлического двигателя, устанавливают дроссельные регуляторы, которые позволяют обеспечивать при изменении нагрузки практически постоянный перепад давления и соответственно этому постоянный при прочих равных условиях расход жидкости.

Эти регуляторы состоят из двух дросселей, один из которых имеет постоянную настройку, другой — автоматически регулируемую. Регуляторы соединяются таким образом, что могут изменять сопротивление потоку жидкости, подаваемой от источника питания к гидродвигателю при перемещении управляющего элемента в зависимости от внешнего сигнала.

Принципиальная схема такого регулятора, устанавливаемого на входе в напорную магистраль, представлена на рис. 236, а.

Регулятор состоит из соединенных в общем корпусе двух дросселей 1 и 2, из которых дроссель 1 представляет собой клапан (редуктор) с автоматически изменяющимся сопротивлением (перепад давления ) в зависимости от редуцированного давления  на выходе из него и нагрузки  гидродвигателя 4, и дроссель 2 с постоянной (ручной) настройкой сопротивления (перепад давления при постоянном расходе ).

Жидкость с входным давлением  поступает (от насоса или иного источника расхода) через входное окно 6 и щель автоматического дросселя в проточку (камеру) 3 между двумя поясками плунжера дросселя 1 и от нее — к дросселю 2, от которого она направляется к гидродвигателю (силовому цилиндру 4). Для приведенной схемы выходное давление дросселя 2 является рабочим давлением    гидродвигателя, которое равно (трением    пренебрегаем) ,  — рабочая  площадь силового цилиндра и  — внешняя нагрузка, приложенная к его штоку.

Рис. 236. Схема и конструкция дроссельного регулятора постоянного давления для установки в напорную (а) и сливную (б) магистрали гидродвигателя регулятора расхода (в)

Плунжер дросселя 1 в этой схеме находится под действием усилия пружины 5 и силы давления  на площадь , стремящихся сместить его в положение максимального открывания проходного окна 6, и противодействующей им силы редуцированного давления, равного , на ту же площадь, где  — перепад давления (сопротивление) дросселя 2;  — неуравновешенная площадь плунжера дросселя 1. При   установившемся   режиме

или

,                                                        (413)

где  - усилие сжатия пружины 5.

На основании последних выражений можно написать

,

откуда перепад давления в дросселе 2 равен

.                                                    (414)

Очевидно, при сохранении постоянства перепада давления  постоянными будут при всех прочих равных условиях и расходы жидкости независимо от нагрузки  гидродвигателя и входного давления , которое должно быть лишь несколько превышать . Нетрудно видеть, что увеличение давления ,  обусловленное увеличением нагрузки , нарушит равновесие плунжера 4, и он, переместившись вверх, увеличит открывание (уменьшит перепад давления ), компенсируя тем самым повышение нагрузки. При снижении нагрузки  процесс будет протекать  в  обратном  порядке.

Конструктивная схема распространенного регулятора подобного тина, предназначенного для установки в сливной магистрали, показана на рис. 236, б. Регулятор представляет собой редукционный клапан (дроссель с автоматической настройкой) 3, снабженный дросселем 5 с  постоянной настройкой.

Редуцированное давление действует через поршень 1 на плунжер 2, смещению которого противодействует пружина 4; усилие сжатия этой пружины определяет величину редуцированного давления .

При изменении входного давления , которым в этой схеме является давление жидкости, отводимой из нерабочей полости гидродвигателя, вызванном колебанием нагрузки этого двигателя, изменится также мгновенный расход жидкости через щелевой канал автоматического дросселя 3, что, в свою очередь, вызовет соответствующее изменение сопротивления дросселя 5 постоянной настройки (изменение редуцированного давления ), в результате чего равновесие плунжера 2 нарушится, и он переместится в новое положение, в котором потери (перепад) давления  в щелевом канале дросселя 3 вновь будут равны разности нового входного и редуцированного давления.

Редукционное давление  без учета сил трения, а также реактивных сил потока жидкости и давления, обусловленного сопротивлением сливной линии,  определяют по выражению

,

где  — усилие регулирования пружины 4;

— площадь поршня 1.

Чтобы устранить влияние на регулятор сливного давления, линию соединяют через осевой канал в плунжере 2 с полостью 6.

В этом случае устанавливается постоянный перепад давления  на дросселе 5 при всех возможных изменениях значения редуцированного давления  и перепада давления , которые для этой схемы определяются выражением

.                                             (415)

Для повышения чувствительности регулятора уменьшают диаметр  плунжера 2 и увеличивают диаметр  поршня 1, отношение  которых достигает 5.

Величину  выбирают при условии установки регулятора в сливной магистрали двигателя не более 1—2 . Для повышения устойчивости регулятора против автоколебаний жидкость с давлением  подводится к поршню через демпфер (дроссель) 7.

На рис. 236, в показана схема распространенного регулятора скорости гидродвигателя (регулятора расхода жидкости) иного типа. Этот регулятор состоит в основном из двух дросселей — шайбового 1 постоянного сопротивления и автоматически регулируемого, сопротивление которого определяется положением плунжера 3. Этот плунжер под действием пружины 5, стремящейся сместить его влево и тем самым увеличить проходное сечение (уменьшить сопротивление), и перепада давления , жидкости на дросселе 1 (в междроссельной камере ), который через поршень 2 стремится уменьшить проходное сечение (увеличить сопротивление дросселя).

Величина этого перепада давления определяется усилием пружины 5 и практически не зависит от давления  на входе в регулятор и  — на выходе из него.

При повышении давления  в междроссельной камере а сверх заданного перепад давления на поршне 2  уменьшается (при ) и пружина 5 через толкатель 4 сместит плунжер 3 вправо, увеличивая проходное сечение дросселя. При понижении давления  процесс протекает в обратном порядке. Следовательно, перепад давления  на дросселе 1 поддерживается постоянным, и постоянным будет также расход через него жидкости.

Условие равновесия поршня 2, управляющего плунжером 3, имеет вид

или ,

где  - перепад давления на шайбовом (нерегулируемом) дросселе 1;

- усилие сжатия пружины 4 при  (соответствует минимальному значению расходной щели);

- сила трения подвижных частей;

- коэффициент жесткости пружины;

- перемещения плунжера 3 от полностью закрытого положения;

- усилие начального натяжения пружины 5 (при максимальном значении );

- площадь поршня 2;

- гидродинамическая сила (реакция) потока жидкости, действующая на плунжер 3 (см. стр. 349).

Сила трения  ухудшает характеристику регулятора, поэтому она должна быть уменьшена до минимума. Для этого прорезают на плунжере 3 и поршне 2 круговые канавки (см. стр. 343). Силу трения можно уменьшить точностью, чистотой обработки и подбором твердостей скользящих деталей.

Для повышения чувствительности и точности регулирования увеличивают площадь  поршня 2. Во многих случаях  в  раз и более превышает площадь плунжера 3. Повышение чувствительности обусловлено тем, что при увеличении диаметра поршня периметр трения повышается пропорционально его величине, а площадь — пропорционально квадрату диаметра.

Суммарное сопротивление  (перепад давлений в регуляторе) определится

,

где  - перепад давления на дроссельной шайбе 1;

- перепад давления в щели регулируемого дросселя.

Расход жидкости через отверстие дроссельной шайбы 1 () и расход через щель (окно) () регулируемого дросселя связаны, согласно закона неразрывности потока, выражением

или

;

отсюда перепад давления на автоматически регулируемом дросселе 3 определится выражением

,

где  и  - коэффициент расхода через отверстие дроссельной шайбы 1 и щель 6, образуемую плунжером 3;

и  - площади проходных сечений отверстия шайбы 1 и щели, образуемой плунжером 3.

Значения коэффициентов расхода  и  определяются проливками (на основании опытных данных), однако для предварительных расчетов можно принимать

; .

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ДРОССЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

На рис. 237 представлены распространенные схемы дроссельного регулирования скорости гидродвигателя с установкой дросселя в сливной (рис. 237, а) и напорной (рис. 237, б) линиях. Из рис. 237, а видно, что противодавление  в нерабочей полости цилиндра при постоянном подводимом давлении  и отсутствии сил трения поршня будет в зависимости от величины приложенной нагрузки  [см. также выражение (411)] равно

,                                          (416)

где  - диаметр цилиндра;

- диаметр штока;

и  - площади живых сечений левой и правой полостей цилиндра.

При нулевой внешней нагрузке , приложенной к поршню, противодавление  достигает максимального значения:

,

и при максимальной нагрузке  достигает минимального значения:

.

Регулятор состоит из связанного с поршнем 3 дросселя 4 с переменным проходным сечением и дросселя 2, настроенного на заданную скорость поршня двигателя. Сверху на поршень 3 регулятора действует сила  упругости пружины 1, а снизу — давление жидкости  перед дросселем:

,

где  - диаметр поршня 3.

При уменьшении противодавления  в цилиндре, вызванном увеличением нагрузки , количество жидкости, проходящей через дроссель 4, уменьшится, в результате чего давление  понизится и дроссель под действием пружины 1 будет перемещаться вниз, увеличивая проходное сечение щели до тех пор, пока давление перед дросселем 2 не восстановится.

При стабилизации скорости движения поршня установкой регулятора скорости на напорной линии (см. рис. 237, б) на поршень гидродвигателя действует переменное давление  при постоянном давлении  в напорной линии, поддерживаемом переливным клапаном насоса.

Связь между перепадами давления, создающимися дросселями  и , имеет вид

.

где и  - перепады давлений, создаваемые дросселями  и .

Рис. 237. Схемы автоматических дроссельных регуляторов скорости гидродвигателя

Если обеспечить постоянство одного из этих перепадов, постоянным будет также расход (подача) жидкости.

Для сохранения постоянной подачи жидкости в цилиндр необходимо выдержать условие

,

что может быть достигнуто соответствующим регулированием перепада давления на дросселе  при обеспечении условия

.

Регулирование скорости перемещения ведомого звена можно осуществить также изменением давления жидкости, нагнетаемой насосом (). Одна из возможных схем подобного регулирования представлена на рис. 237, в (см. также, рис. 235, г), в которой пропускное сечение маслопровода, ведущего в рабочую полость двигателя, определяется положением дросселя 2 постоянного сопротивления. Однако через этот дроссель проходит только часть потока жидкости от насоса, а остальная часть сливается в бак. Величина отводимой части потока определяется положением плавающего дросселя 3, связанного с поршнем 1, к которому с нижней стороны приложена сила, пропорциональная давлению жидкости перед дросселем 2, а с верхней — сила, пропорциональная давлению в двигателе. Поэтому в зависимости от изменения рабочей нагрузки  в двигателе поршень регулятора, перемещаясь, регулирует перепуск жидкости в бак.

Перепад давления в дросселе 3, определяемый усилием пружины, обычно не превышает 2 - 3 . Для уменьшения влияния сжимаемости рабочей среды, обусловленной наличием в ней растворенного воздуха, и обеспечения равномерной скорости на выходе из цилиндра установлен подпорный клапан 4, отрегулированный на противодавление ~3 - 10 .

В рассматриваемой схеме предохранительный клапан насоса срабатывает лишь при превышении величины давления в системе, соответствующей максимальной нагрузке двигателя.

Схема регулирования скорости путем изменения давления  жидкости нагнетаемой насосом, с установкой дросселя на сливной линии представлена на рис. 237, г. Стабилизация скорости выхода в этой схеме достигается изменением давления жидкости на входе в цилиндр 1 пропорционально нагрузке на его штоке.

Поскольку изменение нагрузки сопровождается изменением давления перед дросселем 3, изменяется также давление жидкости на верхний торец плунжера 2 автоматического дросселя и соответственно — давление  в питающей ветви. Перепад давления в дросселе 3 обычно не превышает 3—4 .

Из сказанного следует, что поскольку входное давление  в схемах, приведенных на рис. 237, в и г, пропорционально нагрузке и не намного превышает величину обусловленную, потери энергии (и нагревание жидкости) будут меньше, чем в схеме с  (см. рис. 237, а и б).