НАСОСЫ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МОТОРЫ

Насос служит для преобразования механической энергии привода (входного звена) в энергию потока жидкости. В настоящем пособии рассмотрены лишь объемные насосы, преобразующие механическую энергию, приложенную к их приводному валу, в энергию движения жидкости под давлением.

Вытеснение жидкости из рабочих камер и заполнение ею всасывающих камер происходит в объемном насосе в результате уменьшения и соответственно увеличения геометрического объема этих камер, герметически отделенных друг от друга. В роторных объемных насосах, применяемых в распространенных гидросистемах, жидкость из рабочих камер вытесняется в процессе вращательного или вращательно-поступательного движения вытеснителей.

Объемный гидромотор преобразует энергию потока жидкости в механическую работу выходного звена (вала). Под объемным гидромотором понимают в общем случае гидродвигатель кругового движения, в котором энергия потока жидкости преобразуется в механическую энергию в процессе перемещения под действием сил давления герметизирующего рабочего элемента (поршня, пластины и пр.) при заполнении жидкостью рабочей камеры.

Рабочая камера насоса (или гидромотора) — изолированное пространство, образованное деталями насоса с периодически увеличивающимся и уменьшающимся при работе насоса объемом и сообщающееся соответственно с нагнетательным и всасывающими каналами.

Помимо гидромоторов, различают объемные гидродвигатели возвратно-поступательного (силовые цилиндры) и возвратно-поворотного (квадранты) движений, в которых энергия потока жидкости преобразуется в механическую энергию поступательного движения штока или поворотного движения (с углом поворота ) вала (см. стр. 326).

Насосы и гидромоторы объемного типа (бесклапанного распределения) являются в большинстве случаев обратимыми механизмами, что позволяет применять в качестве насоса и мотора один и тот же агрегат. Поэтому общие вопросы расчетов и конструировании в настоящем пособии рассматриваются применительно к насосам с описанием особенностей использования их в качестве гидромоторов.

Рабочее давление современных насосов достигает 350— 500; число оборотов 5000 , а в отдельных случаях 12 000—18 000  и реже 30 000 . Производительность насосов колеблется в широких пределах — от 1 и менее до 8700  для поршневых насосов, предназначенных для морских судов или тяжелых промышленных установок. Мощность насосов, применяемых в гидросистемах некоторых отраслей  промышленности, достигает 3500 .

Насосы специального назначения отличаются высокой приемистостью (быстродействием). В лучших образцах насоса время достижения регулируемым насосом максимальной производительности от нулевого ее значения не превышает 0,04 , а время снижения расхода от номинального значения до нулевого — не более 0,02 .

В тяжелом машиностроении применяются насосы регулируемого расхода мощностью 2000  производящие до 60 реверсов в минуту. По данным зарубежной печати гидропривод в трубопрокатных станах с весом движущихся возвратно-поступательно частей в 150  обеспечивает 45 двойных ходов в минуту.

Динамические качества гидромотора оцениваются способностью сообщать массовой нагрузке большое ускорение и определяются отношением момента, развиваемого гидромотором, к моменту инерции вращающихся его частей. По этому параметру гидромоторы мощностью ~ 200  добротнее в 50—60 раз и при малой мощности — в 160—200 раз электродвигателей постоянного тока.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ОБЪЕМНЫХ НАСОСОВ

И ГИДРОМОТОРОВ

При вращении вала насоса объем его камер изменяется, причем при рабочем ходе (цикле) этот объем уменьшается и заполняющая его жидкость вытесняется; для гидравлического мотора объем камер при рабочем ходе увеличивается и жидкость, поступающая к нему от внешнего источника, заполняет эти камеры. Изменение объема камер насоса или мотора за один оборот характеризует их рабочие объемы, а за единицу времени — теоретическую (расчетную) производительность (подачу), которую часто также называют геометрической производительностью. Иначе расчетная производительность (подача) насоса — суммарное изменение объема камер насоса в единицу времени или произведение рабочего объема насоса на число оборотов вала в единицу времени, причем под рабочим объемом насоса (или гидромотора) понимают изменение объема камер насоса за один оборот. Следовательно, рабочий объем насоса является его расчетной производительностью за один оборот вала.

Не следует отождествлять число оборотов вала насоса (гидромотора) с числом рабочих циклов, поскольку в насосах (гидромоторах) некоторых конструкций рабочие элементы совершаюх за один оборот вала несколько рабочих циклов нагнетаний и всасываний (см. стр. 165). В соответствии с этим под одним рабочим циклом понимают разовое изменение объема рабочих камер от максимального значения до минимального.

Так как объемная производительность насоса находится при нормальных условиях работы в прямой зависимости от числа оборотов, то удобно выражать производительность насоса через его рабочий объем. Исходя из этого, расчетную производительность объемного насоса в минуту определяют по формуле

(),                                             (131)

где  - рабочий объем насоса в ;

- рабочий объем одной камеры насоса в ;

- число камер;

- число оборотов вала насоса в минуту.

Фактическая производительность насоса. Помимо расчетной (теоретической или геометрической), различают фактическую (полезную) производительность насоса, под которой понимают подачу жидкости насосом при определенных значениях перепада давления  в камерах нагнетания и всасывания и вязкости жидкости, а также числе оборотов и при прочих параметрах, влияющих на объемные потери жидкости в насосе. Величина этой производительности будет меньше расчетной на величину объемных потерь жидкости , которые возникают в результате перетекания жидкости из рабочей полости в нерабочую или в атмосферу (), а также в результате неполного заполнения рабочих камер жидкостью в процессе всасывания и в результате сжатия, в процессе нагнетания жидкости и деформации деталей насоса, определяющих размер рабочих его камер (). Последние потери принято называть условными утечками или потерями на всасывании насоса.

Количественное сравнение непосредственных утечек жидкости с условными (будем называть их объемными потерями из-за неполного заполнения рабочих камер насосов) показывает, что последние могут составить в некоторых случаях 75% всех утечек в насосе.

Основными причинами неполного заполнения жидкостью рабочих камер насоса при прохождении их через всасывающую зону являются малый напор (давление) на входе в насос и сопротивление всасывающих каналов, а также наличие в жидкости воздуха. Сопротивление всасывающей линии, включающее инерционные потери может привести в зависимости  от  величины абсолютного давления у входа в насос к разрыву потока жидкости вследствие кавитации. Появление такого режима насоса особенно реально при   высоких  числах оборотов.

При повышении числа оборотов вала насоса пропорционально увеличивается количество жидкости, проходящей через подводящие каналы и узел распределения, а следовательно, соответственно увеличивается сопротивление (потери напора). Очевидно, при постоянном давлении жидкости на входе в насос может быть достигнуто такое критическое число оборотов, при котором в насос не будет поступать, при данном давлении на входе, требуемое для заполнения рабочих камер количество жидкости и при дальнейшем повышении числа оборотов производительность насоса не будет повышаться, или будет даже снижаться. При числах оборотов выше указанного критического значения насос работает в кавитационном режиме (в режиме голодания).

Рис. 52. Объемные характеристики насоса

Для широко применяемых в гидросистемах аксиально-поршневых насосов (см. стр. 166) внутренние потери напора определяются в основном сопротивлением в распределительном узле (окнах питания), а также в каналах, подводящих жидкость к этим окнам, и в цилиндрах. Для некоторых типов насосов, в частности для шестеренных и лопастных, к указанным сопротивлениям на входе добавляется сопротивление, обусловленное центробежной силой жидкости при вращении рабочих узлов насоса.

Фактическая производительность насоса  выражается уравнением

,                                        (132)

где  - расчетная (геометрическая) производительность;

- утечки жидкости (включая и условные утечки).

На рис. 52, а и б приведены принципиальные графики зависимости производительности насоса от числа оборотов  и перепада давления  для случаев отсутствия условных утечек и такой жесткости конструкций насоса, при которой зазоры при повышении давлении не изменяются. При повышении перепада давления фактическая производительность такого насоса  понижается практически линейно. В соответствии с этим линейной будет также зависимость от   величины утечек жидкости  обусловленных перепадом давления. С другой стороны, так как зазоры при изменении оборотов практически постоянны и, кроме того, скорость течения жидкости через зазоры (скорость утечек жидкости) значительно больше скорости скользящих пар, образующих рабочие зазоры, величина утечек жидкости через зазоры , почти не зависит от числа оборотов насосов (см. рис. 40, а). При числах оборотов, меньших л0, насос не будет развивать требуемого перепада давления.

Так как внутренние утечки увеличиваются с повышением перепада давления в системе, то насосы оцениваются по производительности при заданном давлении.

Объемный к. и. д. насоса. Объемные потери в насосе характеризуются объемным к. п. д., который показывает, насколько фактическая производительность () насоса отличается от теоретической (геометрической) (), и представляет собой отношение фактической производительности к теоретической:

.

Теоретическую производительность определяют расчетным путем или измеряют при медленном () проворачивании насоса и нулевом перепаде давления жидкости между полостями входа и выхода (при нулевой разности уровней жидкости в заборном и сливном резервуарах. См.  рис. 172).

На основании формулы (132) можем написать

.                                  (133)

Объемные потери жидкости в насосе уменьшают в  раз его производительность.

На рис. 52, в, г приведены типовые кривые принципиальной зависимости объемного к. п. д. насоса (без учета условных утечек) в функции перепада давления (допускаем, что зазоры с изменением давления не меняются) при постоянной скорости и в функции скорости (числа оборотов) при постоянном давлении. Штриховая линия на рис. 52, в соответствует насосу с нулевыми утечками ()

При расчетах гидросистем значение  для поршневых машин (насосов  и  гидромоторов)   можно  принимать  для   номинальных режимов равным 0,96—0,98.

Анализ приведенных формул и результатов опытов показывает, что изменение объемного к. п. д. насоса практически находится в прямой зависимости от перепада давления (рис. 52, в). Поскольку теоретическая производительность насоса при бескавитационном режиме всасывания прямо пропорциональна числу его оборотов [см. выражение (131)], а абсолютная величина утечек жидкости, при принятых условиях, зависит лишь от перепада давления жидкости и практически не зависит от числа оборотов насоса, объемный к. п. д., насоса с увеличением числа оборотов в некоторых пределах, в которых соблюдается бескавитационный режим работы, повышается (рис. 52, г).

Однако подобное повышение объемного к. п. д. и производительности насоса будет происходить лишь до определенных значений оборотов, при которых утечки (см. стр. 128), обусловленные недозаполнением рабочих камер насоса, отсутствуют или столь малы, что ощутимо не изменяют производительности насоса. При более высоких числах оборотов условные утечки станут превалировать над основными, и поскольку с увеличением числа оборотов они относительно возрастают, то объемный к. п. д. при этом понижается (рис. 52, д). Понижение объемного к. п. д., наблюдаемое при повышении оборотов выше , обусловлено объемными потерями на всасывании (кавитацией).  До  оборотов  величина к. п. д. определяется утечками через зазор в результате перепада давления. Очевидно, оптимальным диапазоном чисел оборотов в этом случае является диапазон от  до .

Рис. 53. Схема эжектора для повышения давления на входе в насос

Кавитация в насосе сопровождается пульсацией давления жидкости и шумом. Эти пульсации обусловлены обратным потоком жидкости из нагнетательной полости насоса, который сопровождается гидравлическими ударами и в результате чередующихся ударов — пульсацией давления в нагнетательной магистрали насоса. Амплитуда этих пульсаций может при известных условиях достигать величины, вызывающей разрушение насоса.

Возможность возникновения кавитации можно уменьшить рациональным выбором режимов работы гидравлической системы и правильным конструктивным выполнением ее агрегатов, однако полностью исключить это явление можно лишь применением вспомогательных насосов подкачки, а также повышением давления во всасывающей линии насоса. В частности, повышение давления во всасывающей линии насоса часто достигается путем применения специального эжектора (см. стр. 47), устанавливаемого на сливной линии системы (рис. 53), с помощью которого можно повысить давление на входе в насос, используя скоростной напор жидкости, выходящей из сопла 2 эжектора. Сливная магистраль 1 гидросистемы в этом случае соединяется с эжекторным устройством, с помощью которого во всасывающий канал насоса может дополнительно поступить под избыточным давлением некоторое количество жидкости через канал 3, соединенный с бачком.

Минимальное значение числа оборотов насоса определяется его герметичностью (утечками жидкости), а максимальное — надежностью заполнения рабочих камер жидкостью. При уменьшении числа оборотов его расчетная производительность пропорционально уменьшается, в то время как непосредственные утечки сохраняются при всех прочих равных условиях практически постоянными; в результате при известных числах оборотов полезная производительность и объемный к. п. д. насоса могут снизиться до нулевого значения.

Опыты показывают, что величина утечек жидкости через зазоры , обратно пропорциональна ее вязкости, в соответствии с чем объемный к. п. д. насоса (и гидромотора) с повышением вязкости увеличивается. Однако повышение вязкости жидкости сказывается положительно на объемном к. п. д. лишь до того, пока отрицательное влияние этого фактора на заполнение насоса не превысит положительного эффекта от уменьшения утечек через зазоры, обусловленные перепадом давления. Таким образом, объемный к. п. д. насоса будет наибольшим при такой вязкости жидкости, при которой суммарные объемные потери вследствие ее утечек через зазоры и неполного заполнения рабочих камер насоса будут минимальными.

В соответствии с этим на величину утечек жидкости через зазоры влияет также температура жидкости, причем, поскольку теоретическая производительность не зависит от температуры, объемный к. п. д. с понижением температуры ниже температуры, при которой обеспечивается заполнение насоса, понижается. С понижением температуры повышается также сопротивление всасывающей линии насоса, что также уменьшает объемный к. п. д. насоса.

График, приведенный на рис. 52, д, показывает, что в интервале температур жидкости от  до  объемный к. п. д. сохраняется в приемлемых значениях; при повышении температуры выше {щах он уменьшается вследствие утечек жидкости через зазоры, а при понижении температуры ниже  — вследствие повышения сопротивления всасывающей линии (из-за недозапол-нения насоса жидкостью).

В связи с этим объемный к. п. д. насоса при всех прочих равных условиях будет, как правило, тем больше, чем меньше доля зазоров, приходящихся на единицу расчетной производительности насоса. Исходя из этого объемный к. п. д. насоса большой производительности обычно выше объемного к. п. д. насоса малой производительности. Очевидно, что по этой же причине число оборотов насоса желательно выбирать максимальным, однако таким, при котором обеспечивается бескавитационный режим всасывания.

Поскольку в насосах регулируемой- производительности (см. стр. 140) периметр зазоров при регулировании не изменяется, утечки жидкости через зазоры практически сохраняются постоянными при различных рабочих объемах  насоса. Теоретический же расход изменяется при этом пропорционально рабочему объему

, ввиду чего объемный к. п. д. такого насоса с уменьшением его рабочего объема будет понижаться [см. выражение (133)]. В соответствии с этим кривая зависимости  насоса регулируемой производительности от рабочего объема будет аналогична кривой, представленной на рис. 52, а.

Объемные потери и объемный к. п. д. гидромотора. Объемные потери гидромотора соответственно уменьшают число оборотов по сравнению с расчетным, поэтому объемный к. п. д. гидромотора представляет собой отношение объема , описываемого его рабочими элементами в единицу времени                   [выражение (131)], к фактическому объему жидкости  подводимому к гидромотору:

.                                                   (134)

Принимая во внимание, что , где  - объемные потери в гидромоторе, можем написать

.                                                     (135)

Объемные потери (утечки жидкости) в гидромоторе отличаются от утечек в насосе тем, что потери, обусловленные недозаполнением жидкостью рабочих камер, в моторе практически отсутствуют.

Механические потери и механический к. п. д. Преобразование энергии в гидромашине (механической в гидравлическую в насосе, или гидравлической в механическую в гидромоторе) обеспечивается движением рабочих элементов (вытеснителей), которое сопровождается потерями энергии (мощности) на трение механических частей и жидкости.

Указанные потери определяются как разность между теоретической (индикаторной) мощностью и мощностью на валу машины. Отличие насоса от гидромотора, с этой точки зрения, заключается лишь в том, что для определения потерь в насосе теоретическую мощность вычитают из мощности на валу насоса, а в моторе мощность на выходном валу вычитают из теоретической его мощности.

В соответствии с этим фактический крутящий момент на валу насоса   или   гидромотора    т.е.   крутящий   момент, требуемый для привода насоса или момент, развиваемый гидромотором, будет равен сумме крутящих моментов.

Для насоса

;                                        (136)

для гидромотора

,                                           (137)

где  и  - потери момента соответственно в насосе и в гидромоторе;

и  - теоретический (индикаторный) крутящий момент насоса и гидромотора, под которым понимается момент, развиваемый перепадом  давления жидкости в камерах насоса или гидромотора без учета потерь на механическое трение и потери сопротивления жидкости.

Связь между теоретическим моментом  на валу насоса (или гидромотора) и его рабочим объемом  и теоретической мощностью  при перепаде давления  выражается уравнением

.                                           (138)

Механические потери мощности могут быть также вычислены для насоса:

(139)

для гидромотора

,                                               (140)

где  - мощность (приводная) на валу насоса;

- мощность, снимаемая с вала гидромотора (эффективная мощность);

и  - теоретическая (индикаторная) мощность насоса и гидромотора;

и  - механические потери мощности соответственно в насосе и гидромоторе.

Теоретическая (индикаторная) мощность насоса (или мотора), под которой понимается мощность, эквивалентная при данном перепаде давления  жидкости расчетной производительности насоса , определится по выражению

,                                              (141)

где  - число оборотов.

Следует заметить, что при атмосферном давлении в баке перед насосом будем иметь вакуум , равный потери давления во всасывающей линии. В соответствии с этим напор, создаваемый насосом, выразится

; ,

где - давление на выходе насоса;

- объемный вес жидкости.

С учетом этого мощность , развиваемая насосом,

.

Величиной , ввиду относительно небольшой ее величины, пренебрегают, принимая давление на входе в насосе равным давлению в баке.

В принятых на практике размерностях теоретические мощность  и крутящий момент  выражаются уравнениями

();                                                        (142)

(),                                               (143)

где  - расчетная производительность в ;

- число оборотов в минуту;

- перепад давления в выходной и входной камерах (полостях) насосах (или во входной и выходной камерах моторах) в .

Механический к. п. д. насоса равен отношению теоретической мощности  к мощности , приложенной к валу насоса (приводной мощности):

(144)

или

,                             (145)

где  и  - теоретический момент на валу насоса и момент на приводном его валу.

Приводной момент насоса  с учетом механического к. п. д. выразится так:

.                                              (146)

На рис. 54, а показана зависимость механического к. п. д. насоса  от выходного давления. При повышении давления до  механический к. п. д. растет. Это обусловлено тем, что увеличение механических потерь мощности, наблюдающееся с повышением давления жидкости, непропорционально увеличению теоретической мощности [см. выражение (144)]. При давлениях от  до  к. п. д. стабилизируется, а при дальнейшем повышении давления - снижается. Это снижение обусловлено увеличением механических потерь, в результате чего приводная мощность с увеличением давления повышается более интенсивно, чем теоретическая мощность.

Механический к. п. д. гидравлического мотора  равен отношению эффективной  мощности на его валу к теоретической  (индикаторной) мощности:

,                                    (147)

или

,                                     (148)

где  - величина эффективного (тормозного) момента определяемая опытным путем;

- величина теоретического расчетного момента.

В практике механическим к. п. д. обычно оценивают все потери (кроме объемных) мощности в гидромашине.

На рис. 54, б представлена кривая зависимости  от нагрузки на валу мотора, выраженной в величинах подводимого давления , необходимого для преодоления этой нагрузки при нулевой скорости вала. Давление  соответствует сопротивлению трения (сопротивлению страгивания мотора). Для мотора регулируемого типа величина  будет тем большей, чем меньше рабочий объем , при уменьшении которого ниже определенной величины произойдет самозатормаживание мотора [; см. выражение (148)].

На рис. 54, в представлена кривая принципиальной зависимости механического к. п. д. мотора от скорости (оборотов) выходного вала. Опыт показывает, что при качественном изготовлении гидромоторов поршневых типов можно обеспечить удовлетворительную размерность угловой скорости и устойчивость ее под нагрузкой при числе оборотов . При некоторых малых оборотах наблюдается нарушение равномерности вращения, причиной которого является в основном пульсация потока жидкости, обусловленная синусоидальным изменением скорости поршня и развиваемого им момента (см. стр. 147), а также колебаниями силы трения.

Рис. 54. Принципиальные зависимости к. п. д. насоса и гидромотора от давления

Полный к. п. д. Полный к. п. д. насоса или гидромотора равен отношению отдаваемой мощности к подводимой. Значение этого к. п. д. вычисляется обычно как произведение объемного  и механического  к. п. д.:

.                                                   (149)

Для насоса  [см. выражение (133) и (145)] показывает, насколько мощность, соответствующая фактической производительности  насоса, меньше приводной мощности ; для гидромотора полный к. п. д.  [см. выражения (137) и (147)] показывает, насколько мощность, соответствующая подводимому к мотору расходу жидкости  под рабочим давлением, меньше эффективной мощности  на выходном валу гидромотора.

На рис. 54, г показана зависимость объемного  и полного  к. п. д. типового пластинчатого насоса от давления жидкости.

При определении влияния вязкости масла на полный к. п. д. следует учитывать, что повышение вязкости масла до известных пределов сказывается на объемном к. п. д. (см. стр. 130) положительно, однако наряду с этим повышение вязкости отрицательно сказывается на механическом к. п. д. и увеличивает гидравлического сопротивление трубопроводов. Поэтому для получения максимального полного к. п. д. наиболее приемлемой будет такая величина вязкости, при которой суммарные (объемные и механические) потери будут минимальными.

Обычно полный к. п. д. насосов, применяемых в гидравлических системах машин, колеблется от 0,75 до 0,94, причем более высоким к. п. д. обладают поршневые насосы; средний по величине к. п. д. имеют пластинчатые (шиберные) насосы, и к. п. д., изменяющийся от среднего до низкого, имеют шестеренные и винтовые насосы.

НАСОСЫ И ГИДРОМОТОРЫ ПОРШНЕВЫХ ТИПОВ

В современных гидросистемах высоких давлений (до 700) применяют преимущественно роторные поршневые насосы и гидромоторы.

Различают роторные радиально-поршневые насосы с радиальным, относительно оси вращения ротора, расположением цилиндров и роторные аксиально-поршневые насосы с аксиальным, относительно оси вращения цилиндрового блока, расположением цилиндров. В первых насосах движение поршней происходит в одной плоскости, во-вторых – в пространстве.

Радиальные насосы более громоздки, чем насосы аксиальные, и имеют более высокие моменты инерции вращающихся частей, поэтому они менее приемистые и более тихоходны.

Аксиальное расположение цилиндров предпочтительнее для высоких скоростей и малых крутящих моментов, радиальное — для больших крутящих моментов (до 500  и выше) и малых скоростей, минимальное значение которых доводят до 5  и ниже. Аксиальные насосы, и в частности насосы средней мощности ~20—50 ), имеют перед радиальными весовые преимущества: вес их при всех прочих равных условиях меньше веса радиальных примерно в 2 раза.

Основными узлами всех насосов поршневых типов являются механизм подачи и узел распределения жидкости; у насосов регулируемой производительности к ним относится также механизм регулирования.

Механизм подачи поршневого насоса обеспечивает возвратно-поступательное движение поршней (вытеснителей). Обычно эти механизмы построены на базе кривошипно-шатунных или кулисных механизмов. Узел распределения жидкости обеспечивает питание цилиндров жидкостью в процессе хода всасывания и вытеснение ее при рабочем ходе в нагнетательную магистраль и узел регулирования — изменение величины и направления подачи жидкости.

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ И ГИДРОМОТОРЫ

Радиально-поршневой насос состоит из посаженного на цапфу 5 цилиндрового блока 1 с звездообразным расположением цилиндров (рис. 55, а), а также смещенного на величину  относительно блока статорного кольца 3, помещенного  в  игольчатом подшипнике 4.

При работе агрегата в качестве насоса поршни 2 связываются со статором 3 при помощи различных механических устройств или пружин, помещенных в цилиндры, а также при помощи давления жидкости, подаваемой вспомогательным насосом (насосом подкачки).

Во многих конструкциях радиальных насосов центробежная сила поршней обеспечивает самовсасывание, поэтому она должна быть достаточной для того, чтобы преодолеть действующие силы сопротивления. Для обеспечения этого масса поршня должна быть соответствующей величины. Расчеты и опыт показывают, что диаметр поршня насоса этого типа не должен быть меньше 16  при 1000  и 22  при 750 .

Поршни под действием давления жидкости и центробежной силы прижимаются к статорному кольцу 3, вступая с ним во фрикционное взаимодействие, в результате чего последнее будет следовать за ротором с угловой скоростью, практически равной угловой скорости последнего.

Благодаря наличию роликов 4 практически устраняется при вращении цилиндрового блока 1 трение скольжения поршней о статорное кольцо.

В радиальных насосах в основном применяется цапфовое распределение жидкости, которое осуществляется через распределительные окна  и  (рис. 55, б), выполненные в цапфе 5, с которыми поочередно соединяются при вращательном движении цилиндры ротора 1. Окна  и  через осевые каналы в цапфе соединяются с внешними всасывающим и нагнетающим трубопроводами.

Рис. 55. Схема радиально - поршневого насоса (а) и его распределительной

цапфы (б)

При ходе поршней от центра жидкость при вращении блока (ротора) 1 в направлении стрелки (сн. рис. 55, а) будет засасываться поршнем через окно , а при ходе к центру — вытесняться (нагнетаться) через окно . При переходе поршней через нейтральное положение (вертикальную ось) каналы цилиндров перекрываются уплотнительной частью (перевальной перемычкой)  распределительной цапфы 5 (см. рис. 55, б). Величина хода поршней равна двойной величине эксцентрицитета .

При работе агрегата в качестве гидромотора поршни во время рабочего хода перемещаются от центра под действием рабочего давления жидкости, поступающей от источника питания (насоса), и во время нерабочего (холостого) хода—к центру вследствие эксцентричного расположения ротора 1 относительно статора 3. Применяют также торцовое распределение (см.  стр. 59).

Объемный к. п. д. радиально-поршневых насосов при номинальном режиме работы равен от 0,96—0,98 и выше; механический к. п. д. — равен от 0,80 до 0,95.

Радиально-поршневые насосы и гидромоторы изготовляют мощностью до 3000  и выше с расходом жидкости до 8000  Насосы этого типа малых размеров выполняют для давлений до 1000 причем до 200—300 выполняют с золотниковым распределением и при более высоких с клапанным.

Цилиндры обычно располагают в несколько (от двух до шести) рядов, вследствие чего получают высокую производительность насоса или большой крутящий момент на валу гидромотора (см. рис. 59). В одном ряду обычно располагают от 5 до 13 цилиндров.

Эти насосы отличаются высоким сроком службы. Так, например, некоторые зарубежные фирмы (ГДР и ФРГ) выпускают подобные насосы на ресурс работы в 20 000—40 000  (мощность 580 ).

Производительность насоса. Расчетная (теоретическая) производительность насоса за один оборот (рабочий объем) равна объему, описываемому его поршнями:

,                                                        (150)

где  - площадь поршня;

и  - диаметр и ход поршня;

- число поршней.

Учитывая, что ход поршня равен двойному эксцентрицитету: , получим:

.                                                          (151)

Теоретическая производительность в минуту

,                                                   (152)

где  - число оборотов в 1 .

Величина и реверс подачи жидкости регулируются изменением величины и знака эксцентрицитита . В схеме (см. рис. 55) это достигается смещением корпуса 6 со статором относительно оси цилиндрового блока 1.

Число оборотов гидромотора. Соединив трубопроводом два поршневых насоса, получим схему поршневого привода (трансмиссии) ротативного (вращательного) действия (см. рис. 3).

Теоретическое число оборотов гидромотора подобного привода  получим, приравняв значения расчетных минутных расходов (производительностей) насоса и мотора, вычисляемых по формуле (152):

,                                         (153)

где

.

Для привода, у которого размеры насоса и мотора одинаковы, коэффициент , поэтому

.                                                              (154)

Моторы этого типа устойчиво работают при минимальном числе

.                                                          (155)

Равномерность потока (подачи) жидкости. Мгновенная расчетная подача одним поршнем насоса при нулевом давлении пропорциональна относительной скорости  его движения в цилиндре

.                                                                      (156)

Из расчетной схемы поршневого узла насоса, представленной на рис. 56, следует (допускаем, что точка контакта плунжера со статорным кольцом расположена на оси плунжера), что при повороте цилиндра из верхнего (вертикального) положения на угол   поршень переместится в цилиндре на величину пути

.

Скорость относительного движения поршня  в цилиндре определится как производная  по времени

.

Так как угловая скорость , получим

.

Учитывая, что , находим в результате дифференцирования и преобразований упрощенное выражение для мгновенной скорости поршня

.                                                   (157)

Графически скорость  движения поршня представляет собой сумму полусинусоиды и полной синусоиды.

Подставив значение  в выражение (156), получим мгновенную подачу одним поршнем:

.

Суммарная мгновенная подача всех поршней, находящихся в рабочей полости, составит

где , ,  - текущие углы, образованные осями цилиндров – осью мертвых положений.

Из выражения (158) следует, что подача жидкости насосом будет пульсирующей, причем чем больше число поршней, тем меньше будет амплитуда и больше частота пульсаций подачи. Для однорядных насосов с четным числом цилиндров число пик, приходящееся на угол поворота , равно числу цилиндров, а для насосов с нечетным числом — удвоенному числу цилиндров. Амплитуда пульсаций подачи при нечетном числе цилиндров будет соответственно меньшей, чем при четном.

На рис. 57, а приведены расчетные графики колебаний подачи жидкости с числом цилиндров  и в функции угла поворота цилиндрового ротора. Заштрихованные участки характеризуют степень неравномерности подачи (расхода). Более высокая неравномерность подачи при четном числе цилиндров обусловлена тем, что цилиндры расположены диаметрально противоположно, т. е. в мертвом положении одновременно будут находиться два цилиндра. Если два или несколько насосов работают одновременно в системе, например в авиационных гидросистемах, в которых насосы размещаются на нескольких авиадвигателях, величина амплитуды пульсации давления может значительно возрасти вследствие совпадения ее фаз.

Неравномерность (пульсацию) потока жидкости обычно оценивают коэффициентом, характеризующим отношение изменения текущего расхода (амплитуды волны мгновенной подачи) к среднему его значению:

,                                               (159)

где  и  - максимальное и минимальное значения суммарной мгновенной подачи;

- среднее значение подачи [см. выражение (151)].

Для практических расчетов коэффициента  однорядного насоса можно пользоваться эмпирическими выражениями:

; ,                                                 (160)

при четном числе цилиндров

; .                                                  (161)

Величины коэффициента  для различных значений  приведены ниже:

в шт.         5      6        7     8       9     10  11     12

в %         5,0   13,9   2,6   7,8   1,5   5,0   1,0   3,5

На рис. 57, б даны расчетные кривые неравномерности подачи в процентах в зависимости от числа цилиндров.

Рис. 57. Графики колебаний подачи и давления жидкости радиально-поршневых насосов и графики, характеризующие влияние числа цилиндров на равномерность подачи

При числе рядов цилиндров  многорядного насоса, не смещенных один относительно другого, с  цилиндрами в ряду величина расхода и момента увеличивается в  раз при сохранении коэффициента  неравномерности.

Очевидно, для получения минимальной пульсации рационально располагать цилиндры так, чтобы все они работали поочередно, со смещением по фазе на угол ; пульсация потока в этом случае будет соответственно меньшей.

Колебания потока вызовут при нагрузке насоса колебания (пульсации) давления, которые будут выше первых.

Пульсация давления представляет сложный негармонический процесс, ее характер изменяется не только у насосов различных типов, но она различна и для насосов одного типа.

Форма и величина пульсации зависят от конструкции и режима работы насоса, свойств жидкости и прочих факторов, которые для точного расчета практически невозможно учесть. Как показали испытания, неравномерность подачи жидкости и пульсации давления, вычисленные с учетом лишь кинематики насоса, могут значительно отличаться от фактических данных, полученных при испытании.

Пульсация давления связана с пульсацией подачи зависимостью, вытекающей из теории гидравлического удара:

,

где  и  - изменение давления и расхода жидкости в некоторой точке трубопровода;

- плотность жидкости;

- площадь сечения канала;

- скорость распространения звука в трубопроводе, заполненном жидкостью;

- приведенный объемный модуль упругости жидкости и трубопровода.

В пульсациях давления, создаваемого насосом, можно выделить ряд составляющих колебаний, причем частота высокочастотных составляющих как правило в 10—12 раз выше периодичности работы плунжеров.

Наличие в пульсирующем давлении насосов составляющих колебаний с высокой частотой, в несколько раз превышающей плунжерную частоту, обусловлено тем, что на пульсации влияют волновые процессы в напорном канале и прочие факторы.

На рис. 57, в приведена типовая осциллограмма волны (пульсации) давления на выходе многопоршневого насоса.

Пульсации давления могут привести к разрушению труб, а также вызвать вибрацию клапанов и прочей гидроаппаратуры.

Фактическая величина пульсации значительно выше расчетной (на 30  и выше). На фактическую величину и форму пульсации в первую очередь влияют особенности распределительного узла насоса (величины перекрытий, формы и размеры окон и пр.). В частности, при работе под давлением неравномерность подачи и пульсации давления будут зависеть от степени заполнения цилиндров жидкостью к моменту перехода их из полости всасывания в полость нагнетания и наблюдающегося при этом обратного потока из последней, причем неравномерность, определяемая этим фактором, значительно превышает неравномерность, обусловленную кинематикой движения поршня.

Действующие силы. Усилие  давления  жидкости  на поршень насоса

направлено по его оси и равно  (см. рис. 56), где  — диаметр поршня;  — давление жидкости. В точке контакта поршня со статорным кольцом возникает в результате воздействия силы  нормальная к поверхности кольца сила  реакции последнего которую можно разложить на составляющие: , направленную по оси поршня, и , направленную перпендикулярно к оси.

Из условия равновесия поршня следует, что составляющая  , направленная по оси поршня, равна по величине и обратная по знаку алгебраической сумме сил, действующих со стороны поршня по его оси. К этим силам относятся указанные усилия давления жидкости на поршень, усилие сжатия пружины, сила инерции поршня в относительном движении, сила трения и пр. В дальнейшем будем учитывать лишь силу  давления жидкости.

Нормальная к оси поршня составляющая создает крутящий момент, причем при работе агрегата в качестве насоса составляющая  преодолевается приводным моментом, приложенным к его валу, а при работе агрегата в качестве гидромотора составляющая  создает момент, приводящий цилиндровый его блок во вращение. Сила  реакции статорного кольца нагружает это кольцо и распределительную цапфу, а также определяет величину контактных напряжений на головке плунжера и поверхности кольца:

Пользуясь обозначениями, принятыми на рис. 56, можно написать для одного цилиндра насоса

;                                                         (162)

,                                                         (163)

где  - мгновенное значение угла между осью цилиндра и радиусом статорного кольца (барабана).

Согласно рис. 56

.

Заменяя угол  равным ему углом , можно написать

,

откуда

;

.

Подставив значение  в уравнения (162) и (163), получим

;                                (164)

.                               (165)

Результирующая составляющая сил  всех цилиндров, находящихся в данный момент в полости нагнетания, воспринимается подшипниками и распределительной цапфой.

Теоретический крутящий момент. Мгновенный теоретический крутящий момент , развиваемый одним цилиндром гидромотора или преодолеваемый моментом, приложенным к валу насоса, равен произведению  или  на соответствующее плечо :

и ,

где  - мгновенное значение плеча, равное расстоянию от центра цилиндрового блока до места приложения указанной составляющей. Так как величина плеча  при повороте цилиндрового ротора изменяется, то величина крутящего момента не будет точно пропорциональна силе .

Нетрудно видеть, что разность между максимальным и минимальным значениями плеча  равна .

.

Поскольку сумма плеч , где  - диаметр ведущего статорного кольца 3 (см. рис. 55, а), имеем

;                                               (166)

.                                            (167)

Согласно рис. 56 можем написать

; .                                      (168)

Учитывая, что , получим

,

откуда

.

Разложив выражение

в ряд, можем с достаточной для практических целей точностью написать

.

Подставив это выражение в уравнение (168) и преобразовав его, получим

.           (169)

Результирующий мгновенный момент  будет равен сумме моментов, развиваемых поршнями всех цилиндров, находящихся в полости нагнетания:

(170)

Момент на валу насоса (гидромотора) является периодической функцией с периодом изменения для одного ряда цилиндров, равным  для четного числа цилиндров в блоке и  для нечетного числа цилиндров, где  — число цилиндров. Графически результирующий момент будет иметь вид сложной кривой с числом колебаний, равным произведению числа оборотов на число цилиндров для четного числа цилиндров и удвоенному произведению числа цилиндров на число оборотов — для нечетного их числа цилиндров.

Коэффициент неравномерности крутящего момента  можно приближенно рассчитать по эмпирическим выражениям (160) и (161).

Минимальная величина результирующего крутящего момента , определяющая величину пускового момента гидромотора, соответствует некоторой доле среднего значения момента , вычисленного по выражению (138). Для гидромотора при числе цилиндров ;  и  она соответственно составляет ; ; .

Контакт поршней со статорным кольцом. В конструкциях насосов, применяемых в гидросистемах, используют главным образом схемы, в которых поршни опираются о барабан своими сферическими головками (см. рис. 55), а также схемы, в которых поршни опираются на кольцо через башмаки  (рис. 58, а).

Для улучшения условий смазки и снижения трения поршня о стенки цилиндра поршню в первой схеме сообщают часто поворотное движение относительно его оси. Для этого поверхность статорного кольца, на которую опирается своей сферой поршень, выполняют под некоторым углом , равным  (рис. 58, б), или цилиндр располагают под таким же углом к плоскости вращения цилиндрового блока. Поскольку точка контакта сферической поверхности поршня в этом случае будет смещена относительно его оси, поршень под действием силы трения будет поворачиваться в цилиндре, причем направление поворота поршня в течение одного оборота цилиндрового блока изменится 2 раза. Это движение поршня, суммируясь с относительным возвратно-поступательным движением цилиндра, приводит к тому, что поршень будет двигаться в нем по спирали.

Рис. 58. Схемы контакта плунжера со стартовым кольцом

Чтобы уменьшить скольжение головки поршня при проворачивании, необходимо увеличивать плечо приложения силы, чего достигают путем выполнения грибообразной головки (рис. 58, в).

Диаметр головки (грибка) поршня обычно выбирают равным (),  где  -  диаметр  поршня.

Длину поршня  выбирают не менее .

Нагрузка на поршень. Усилие  реакции статорного кольца (см. рис. 58, б, в) на сферическую головку поршня направлено по нормали к образующей конуса, имеющей угол  к горизонтали, и проходит через центр сферы. Это усилие может быть разложено на радиальную силу  статически уравновешивающую усилие давления жидкости на поршень, и силу , направленную перпендикулярно оси поршня, которая изгибает поршень и прижимает его к стенкам цилиндра.

Соотношение между этими силами может быть определено по выражениям

,                                                            (171)

.                                                             (172)

Сила  создает контактные напряжения между поршнями и статорным кольцом, а сила  нагружает поршень в боковом направлении и стремится сместить цилиндровый блок в осевом направлении.

В насосах с расположением цилиндров в несколько рядов (рис. 59) действие последней силы на цилиндровый блок можно компенсировать путем симметричной установки статорных колец (обойм) 2, причем при четном числе рядов цилиндров может быть достигнута полная разгрузка, а при нечетном – частичная; в последнем случае поршни располагаются в шахматном порядке.

Рис. 59. Радиально-поршневой гидромотор с двухрядным расположением цилиндров и торцовым распределением

В точке соприкосновения головки поршня со статорным кольцом возникает под действием силы  контактное напряжение, допустимая величина которого ограничивает величину максимального усилия, развиваемого поршнем. В связи с этим диаметры  поршней выбирают для насосов работающих при давлении до 100 , не более 20  и для насосов, работающих при давлении до 200 , не более 16 .

Для уменьшения величины контактного напряжения увеличивают радиус гсферы головки (см. рис. 58, в).

Распределение жидкости. Узел распределения жидкости в описываемых насосах определяет во многом их качество и надежность. В частности, объемные потери (утечки жидкости) в насосах (гидромоторах) определяются в основном утечками в распределительном узле.

Жидкость в радиально-поршневых насосах обычно распределяется с помощью цилиндрической цапфы (золотника) (рис. 60) и реже — с помощью плоского золотника 1 (рис. 59), а также клапанов.

Распределение цилиндрической цапфой (рис. 60, а; см. также рис. 55, б) отличается компактностью и простотой изготовления. Однако вследствие наличия в конструкции этого распределителя гарантированного зазора   затруднена   герметизация   соединения, в результате чего давление насосов обычно не превышает 200—250 .

Скорости скольжения втулки ротора по распределительной цапфе для насосов обычно принимаются до 3  и для гидромоторов 4,5.

Распределительная цапфа (золотник) имеет два окна  и , соединены осевыми клапанами с магистралями всасывания и нагнетания. Эти окна разделены между собой перевальными перемычками  и , которые обычно расположены симметрично относительно     нейтральной оси. Этими перемычками цилиндры при переходе через нейтральное положение отсекаются от окна нагнетания и от окна всасывания.

Расположение и размеры перевальных перемычек должны быть такими, чтобы при переходе через них окон питания цилиндров они надежно отсекались от распределительных окон  и  цапфы, а также обеспечивалось надежное заполнение цилиндров жидкостью при проходе ими зоны всасывания, и устранялась компрессия жидкости в цилиндрах при проходе зоны нагнетания.

Для этого ширина  перевальной перемычки (см. рис. 60, а) должна быть больше ширины окна  (для наглядности представлено большое превышение .

Это условие обычно выражают углами перекрытия  и  между осями цилиндра при положениях, соответствующих полной отсечке его окна от окон  и  в начале (сплошные линии) и в конце (штриховые линии) перехода цилиндром зоны перемычки. Значения этих углов характеризуют величину перекрытия () перемычками окон  и  в зонах нагнетания и всасывания, т. е. определяют угол поворота цилиндра относительно неподвижной цапфы (золотника), необходимый для того, чтобы его окно после отсечки одного окна цапфы пришло к кромке второго окна.

Рис. 60. Расчетные схемы распределительной цапфы

Из рис. 60, а следует, что углы перекрытия равны: для верхней перемычки

;

для нижней перемычки

,

где  и  - так называемые углы упреждения и  и  - углы запаздывания.

Очевидно, название этих углов чисто условное и определяется направлением вращения цилиндрового блока, которое в данном случае принято по часовой стрелке.

Углы  и  упреждения показывают, насколько момент перекрытия окон цилиндра опережает момент прихода его оси в нейтральное положение, и углы  и  запаздывания показывают, насколько момент открытия окна отстает от момента прохода цилиндром через нейтральное положение. При увеличении углов  и  повышается компрессия (сжатие) жидкости в цилиндрах (см. стр. 152) перемещающимися плунжером, а при увеличении углов  и  повышается разрежение в цилиндре (недозаполнение цилиндра жидкостью).

Величины этих углов выбирают исходя из условий обеспечения качественной работы и в первую очередь — обеспечения режима всасывания и нагнетания. Очевидно, увеличение этих углов улучшает герметичность распределителя, однако отрицательно влияет на режим работы насоса. Вследствие наличия угла запаздывания в зоне всасывания насоса (в начале хода всасывания) жидкость начинает поступать в цилиндр лишь после его поворота на этот угол из нижнего нейтрального положения. Поскольку движение поршня в пределах этого угла будет происходить при перекрытом окне цилиндра, в нем возникнет вакуум, сопровождающийся выделением из жидкости воздуха и паров, вследствие чего ухудшится режим всасывания (заполнения цилиндров жидкостью).

В равной мере наличие в зоне всасывания угла упреждения  приведет к тому, что окно цилиндра будет перекрыто соответствующей перевальной перемычкой золотника еще до прихода его в верхнее нейтральное положение, т. е. до окончания процесса всасывания, в результате цилиндр не полностью заполнится жидкостью, что снизит объемный к. п. д. насоса. При некоторых же больших () значениях угла упреждения  недозаполнение цилиндров жидкостью станет столь значительным, что в результате возникновения при этом развитой кавитации появятся вибрации и резкий шум, обусловленные гидравлическими ударами, вызываемыми  обратным  потоком жидкости  при  соединении недозаполненных жидкостью цилиндров с окном нагнетания (см. стр. 110).

Обратный поток жидкости из окна нагнетания в недозаполненный жидкостью цилиндр будет также наблюдаться и когда угол запаздывания  в зоне нагнетания, будет меньше угла  упреждения в зоне всасывания (). Работа насоса в этом случае будет сопровождаться резким шумом («выстреливанием» рабочих камер) и пульсацией давления.

На режим работы отрицательно влияет также превышение угла запаздывания  над углом упреждения . Отрицательное действие перекрытий в этом случае обусловлено тем, что при наличии угла запаздывания  поршень на некоторой части хода в процессе нагнетания (вытеснения жидкости) будет перемещаться при перекрытом окне цилиндра, в результате если  поршень, выбрав недозаполненное вследствие наличия  пространство цилиндра, будет при дальнейшем движении сжимать жидкость в последнем (явление компрессии). Очевидно, давление в цилиндре, в особенности при высокой герметичности, может скачкообразно повыситься до очень высокого значения.

В конце рабочего хода компрессия будет также наблюдаться при наличии угла упреждения любой величины (), поскольку перекрытие окна цилиндра произойдет еще до прихода цилиндра в нейтральное положение, а следовательно, весь дальнейший путь поршня, соответствующий углу , будет протекать при полностью перекрытом цилиндре, который к тому же был заполнен до этого жидкостью под давлением нагнетания. Так как повышение давления при рассмотренной компрессии жидкости в цилиндре происходит от уровня давления нагнетания, заброс давления при этом может достигнуть недопустимой величины. В связи с этим величина угла  упреждения в зоне нагнетания должна быть минимальной или равной нулю.

Для устранения компрессии применяют различные способы. В частности, в нереверсивных насосах (моторах) ее можно уменьшить смещением уплотнительной поверхности (перемычки) распределительной цапфы относительно нейтральной оси (оси мертвых положений) в сторону всасывающей (для насоса) или в сторону нерабочей (для мотора) полости (рис. 60, б).

Из рис. 60, б видно, что если цилиндр при движении его плунжера в режиме нагнетания соединить с нагнетательным окном сразу же после перехода его оси через верхнее нейтральное положение (; см. рис. 60, а) а отсоединить от этого окна лишь в нижнем нейтральном положении (), компрессия будет полностью устранена.

Однако углы  и  при этом должны быть, в целях обеспечения герметичности, соответственно увеличены, в результате подобная асимметрия перекрытий может привести к появлению вакуума   в   цилиндре   и   к   гидравлическим   ударам   в   момент соединения недозаполненного жидкостью цилиндра с нагнетательным окном, обусловленного обратным потоком жидкости из последнего. Для избегания этого необходимо предусмотреть устройство для плавного (безударного) дозаполнения цилиндров в момент соединения их с окном нагнетания (см. стр. 176).

Компрессию можно уменьшить, если окно в донышке цилиндра выполнить в виде узкой щели  с расположением параллельно оси цилиндрового блока (см. рис. 60, б). При этом соответственно может быть уменьшена ширина 5 перевальной перемычки цапфы.

Гидравлические удары, обусловленные «выстреливанием» рабочих камер, могут также наблюдаться, хотя и более низкого уровня, и в том случае, когда в цилиндрах будут отсутствовать как компрессия, так и вакуум жидкости, т. е. при . Допустим, что цилиндр отсекается от полости нагнетания в нейтральном положении (), при этом в момент отсечки цилиндра давление не вытесненного объема жидкости в нем (в объеме вредного пространства) равно давлению в полости нагнетания :

.

Очевидно, если соединить в это мгновение цилиндр с полостью всасывания () с давлением  жидкость под перепадом давления  устремится («выстреливает») в полость всасывания насоса, включающую вредное пространство, вызывая гидравлический удар с забросом давления.

Для того чтобы устранить это явление, необходимо, чтобы к моменту прихода цилиндра из полости нагнетания в полость всасывания давление в нем было плавно понижено до давления в последней (). Это может быть достигнуто, если соединить цилиндр с полостью всасывания лишь после того, как его поршень при движении в зоне всасывания переместится на величину пути (), при которой давление жидкости во вредном пространстве не снизится до давления всасывания. Угол , удовлетворяющий этому условию, может быть вычислен, если известны объем вредного пространства и характеристики сжимаемости жидкости и деформация камеры насоса.

Поскольку относительный объем вредного пространства регулируемого насоса увеличивается с уменьшением производительности (см. стр. 252), расчет угла  следует проводить для максимального давления нагнетания и минимальной производительности, при которых объем расширения жидкости, заключенной во вредном пространстве, будет максимальным.

Нетрудно также видеть, что для улучшения заполнения цилиндра при проходе им зоны всасывания, угол упреждения  должен быть минимальным или даже отрицательным. В последнем случае поршень после перехода цилиндра в зону нагнетания будет выталкивать некоторое время жидкость обратно в полость всасывания. Очевидно, при применении подобного распределения уменьшится возможность появления кавитации, однако объемный к. п. д. насоса при этом понизится, поэтому при отрицательном угле упреждения  значение его не должно превышать .

Для устранения ударных явлений при переходе цилиндра из зоны всасывания в зону нагнетания, давление в цилиндре до прихода его к этой зоне целесообразно повысить до давления в последней, так как, в противном случае, в результате обратного потока жидкости возникнут гидравлические удары и пульсации давления в гидросистеме.

Для этого размер окна должен быть больше ширины  перемычки () или иначе  (см. рис. 60, а). Однако при переходе цилиндра через нейтральную зону он своим окном соединяет полости (окна) всасывания и нагнетания в результате жидкость будет перетекать из полости нагнетания в полость всасывания, поэтому этот способ устранения ударных явлений связан с  объемными  потерями.

Повысить давление в цилиндре в конце входа всасывания до давления нагнетания можно также несимметричным относительно нейтральной оси расположением окна нагнетания для того, чтобы жидкость в цилиндре при ходе поршня в режиме нагнетания была сжата до соединения цилиндра с этим окном до давления в последнем. Для этого принимают ; расчет требуемого для этого значения угла  производится исходя из объемного модуля упругости рабочей среды с учетом нерастворенного воздуха (см. стр. 32) и возможного недозаполнения цилиндра при проходе им зоны всасывания.

Рис. 61. Схема разгрузки распределительной цапфы насоса

Разгрузка распределительной цапфы (золотника). В рассматриваемых насосах распределительная цапфа обычно несет на себе цилиндровый блок, воспринимая реакции сил давления жидкости, действующие на поршни.

В целях улучшения условий работы узла распределения применяют гидравлическую разгрузку цапфы. Для этого на поверхности цапфы обычно выполняют некруговые (на угле ) канавки шириной , которые соединяют с полостями высокого и низкого давления, как это показано на рис. 61. Высокое давление подводится к канавкам, выполненным симметрично на стороне низкого давления, а низкое давление – к таким же канавкам на стороне высокого давления.

Если пренебречь влиянием поршней на радиальные силы, действующие на цапфу, что справедливо для радиальных насосов с плавающим золотником (см. рис. 78) и аксиально-поршневых насосов, осевые размеры параметров, определяющих баланс действующих сил, можно приближенно представить в виде

.                                                      (173)

Ширина  канавок выбирается возможно малой, однако такой, чтобы при данном расходе утечек давление по всему параметру (длине) канавки было постоянным. Канавки должны быть расположены на минимальном расстоянии  от распределительных окон цапфы, насколько это допустимо требованиями герметичности.

Применяют также поршневые насосы и гидромоторы радиального типа с торцовым распределением (см. рис. 59), анализ работы которого приведен ниже (см. стр. 174). Плоский распределительный золотник поджимается к торцу цилиндрового блока с помощью пружин и давления жидкости.

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОЙ НАСОС (ГИДРОМОТОР) НА БАЗЕ МЕХАНИЗМА С ШАТУНОМ БЕСКОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ

Принцип действия поршневого насоса, механизм которого построен на базе кривошипного механизма с шатуном бесконечной длины, может быть иллюстрирован схемами, представленными на рис. 62. Реактивное статорное кольцо выполнено в этом насосе в виде плоского направляющего статора 1, на который опираются своими плоскими головками 2 поршни 3 насоса.

Из приведенной схемы следует, что поршень при повороте цилиндра на угол  совершит путь

.                                             (174)

В соответствии с этим мгновенная скорость поршня

.

Мгновенная подача  жидкости одним поршнем насоса

,                                       (175)

где  - ход поршня при повороте цилиндра на угол .

Мгновенная подача всех поршней, находящихся в рабочей полости:

;                                (176)

это выражение справедливо для положительного значения

.

Теоретическая производительность насоса с  цилиндрами

.                                      (177)

Пульсация (неравномерность) подачи при нулевом давлении

.

Расчеты показывают, что для насоса с шестью цилиндрами значение , что соответствует изменению подачи на 4,5%. Для насоса же с пятью поршнями , что соответствует изменению подачи на 1,5%.

Рис. 62. Конструктивные и расчетные схемы насоса и гидромотора с шатуном бесконечно большой длины

Крутящий момент гидромотора. Мгновенное значение крутящего момента, развиваемого одним поршнем гидромотора, определяют по выражению

,                                                   (178)

или  средний момент, развиваемый одним поршнем

.                    (179)

Учитывая, что , получим уравнение для среднего значения теоретического момента мотора с числом цилиндров

.                                                     (180)

В рассматриваемой схеме мотора крутящий момент передается на выходной вал через плоскую опору поршней, следовательно, поршни разгружаются от действия боковых сил, не считая сил трения плоских опор поршней о контактирующие с ними плоские поверхности статорного кольца и трения цилиндрового блока о распределительную цапфу.

РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ С КЛАПАННЫМ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ

Насосы с цапфовым распределением обычно применяют до давлений 250 , при более высоких давлениях обычно применяют радиально-поршневые насосы с клапанным распределением, которые выпускаются на давления до 1000  и выше.

Рис. 63. Конструктивная (а) и расчетная (б) схемы насосов с эксцентриковым (кулачковым) приводом

Клапанное распределение распространено преимущественно в плунжерных насосах с кулачковым (эксцентриковым) приводом (рис. 63, а), представляющим собой модификацию рассмотренного выше насоса с кривошипным механизмом.

Заполнение насоса жидкостью происходит через всасывающий клапан 1 и вытеснение из цилиндра (нагнетание) — через нагнетательный клапан 2. Привод поршня осуществляется эксцентричным кулачком 4, к которому поршень поджимается пружиной или иными средствами. Ось , вокруг которой вращается кулачок, смещена относительно его геометрической оси  на величину эксцентрицитета, в соответствии с чем геометрическая ось (центр)  кулачка описывает при его вращении вокруг оси  окружность радиусом, равным величине эсцентрицитета .

Поршень 3 при этом будет совершать в цилиндре возвратно-поступательные движения на величину пути .

Из расчетной схемы насоса, представленной на рис. 63, б, следует, что при повороте эксцентрика на угол  по часовой стрелке плунжер, опирающийся на кулачок через ползушку, переместится на величину , равную

,                                  (181)

где   - текущий угол поворота эксцентрика.

Принимая во внимание, что

; ;

;

,

выражение для  можно представить в виде

.

Подставив значение , получим

.               (182)

Следовательно перемещение и скорость плунжера изменяются в зависимости от угла  поворота эксцентрика (вала), как и в ранее рассмотренных насосах, практически по закону синуса.

Клапанное распределение отличается большой надежностью и долговечностью, а также высоким объемным к. п. д. Кроме того, оно свободно от гидравлических ударов и компрессии жидкости в цилиндрах, а также пригодно для работы при высоких температурах и давлениях.

Утечка в насосах с этим распределением происходит в основном в результате перетекания жидкости через щель всасывающего клапана вследствие запаздывания закрытия (в опускании его на седло) и открытия в момент изменения направления хода плунжера, что обусловлено в основном его инерционностью.

Запаздывание закрытия всасывающего клапана приводит к тому, что жидкость вытесняется плунжером на начальной части нагнетательного пути не в нагнетательную полость, а возвращается во всасывающую, причем запаздывание будет тем большим, чем больше масса клапана.

Ввиду этого масса всасывающего клапана при выбранном числе оборотов определяет требуемый подпор на всасывании. Если этот подпор ограничен, то следует в зависимости от массы ограничивать допустимое число оборотов насоса.

Для уменьшения запаздывания необходимо максимально уменьшать массу клапана, а также усиливать приводную его пружину, и уменьшать величину хода, однако это может ухудшить заполнение цилиндров насоса жидкостью и в особенности насосов самовсасывающего типа.

Запаздывание в открытии всасывающего клапана оказывает влияние на надежность заполнения цилиндров жидкостью при ходе всасывания плунжеров и в особенности заполнения насосов регулируемой производительности при малых рабочих ходах плунжера, при которых большое влияние оказывает мертвое пространство насоса.

На работу насоса отрицательно влияет также запаздывание закрытия нагнетательного клапана, которое приводит к тому, что жидкость на соответствующей этому запаздыванию части хода всасывания поршня будет поступать из нагнетательной полости насоса в цилиндр.

При известных условиях может возникнуть стук клапанов, вызванный ударом их о седло, в результате которого узел распределения выйдет из строя. Стук клапана, нагруженного пружиной, обычно наступает (возникает) при совпадении числа собственных колебаний подвижных его частей с числом вынужденных колебаний (пульсаций) давления жидкости.

За критерий безударной работы клапана обычно принимается

,

где  - жесткость пружины;

- масса клапана;

- частота пульсаций давления.

Вероятность появления указанных дефектов в работе клапанов повышается с увеличением числа оборотов.

Опыт показывает, что при рациональном подборе параметров клапана можно обеспечить надежную его работу при числе оборотов вала до 6000—8000 в минуту.

С целью снижения сопротивления потоку жидкости скорость течения масла через всасывающий клапан выбирают примерно 1,5  и лишь при применении маловязких масел — до 3 .

Следует отметить, что насос с клапанным распределением не может быть использован в качестве гидромотора. Кроме того, подобный насос не допускает изменения направления вращения.

Многоцилиндровые насосы этого типа выпускаются преимущественно с звездообразным расположением цилиндров (рис. 64) и реже — с расположением в ряд по оси вала (рис. 65).

Рис. 64. Схема эксцентрикового насоса                   Рис. 65. Схема эксцентрикового

с звездообразным расположением                            насоса с рядным расположением

цилиндров	                                                        цилиндров

При звездообразном расположении цилиндров их оси пересекаются в общем центре. Для снижения контактного давления поршней 1 на кулачок 3 применяются ползушки (башмаки) 2.

Для уменьшения контактных напряжений в башмаках поршня применяют гидравлическую разгрузку (см. рис. 43). Насосы изготовляют в одно- и многоядерном исполнении. Применять более пяти рядов не рекомендуется, так как это приводит к большой длине эксцентрикового вала, что ухудшает его жесткость.

Рис. 66. Эксцентриковый насос, построенный на базе механизма с шатуном бесконечной длины

Эксцентриковые насосы с клапанным распределением строятся также на базе кривошипного механизма с шатуном бесконечной длины (рис. 66, см. также стр. 155). На эксцентричной шейке приводного вала 4 помещен роликовый подшипник 5, внешняя поверхность которого выполнена в виде призматического элемента, к плоским граням которого прижимаются с помощью пружин поршни 2. Жидкость поступает внутрь полых поршней и вытесняется ими в полость нагнетания через шариковые клапаны 1 и 3. Размещение всасывающего клапана 3 в поршне улучшает режим всасывания, поскольку сила инерции клапана при движении поршня в этом режиме способствует его открытию.

Толщина стенок поршней выбирается такой, чтобы расширение их под действием давления жидкости способствовало герметизации при высоких давлениях. Отключением одного или нескольких цилиндров, осуществляемым изъятием поршней, можно соответственно снижать расход, однако при этом повышается неравномерность подачи.

Эксцентриковые насосы с клапанно-щелевым распределением

Так как всасывающие клапаны лимитируют число оборотов насосов, применяют насосы с клапанно-щелевым распределением, в котором всасывание осуществляется через специальные окна (щели) в стенках цилиндров, клапаны же устанавливаются лишь в нагнетательной полости цилиндров. Этот клапан предназначен для попеременного разобщения и соединения цилиндра с полостью нагнетания. Расчет клапана в основном сводится к подбору такого усилия пружины, при котором была бы обеспечена своевременная посадка клапана на седло при заданных оборотах вала, а также к определению величины подъема клапана, при котором был бы обеспечен заданный расход жидкости.

Схема эксцентрикового насоса с подобным распределением показана на рис. 67. На схеме условно изображены два цилиндра, поршни которых находятся в противоположно крайних положениях. Всасывание происходит через каналы  после того, как плунжер  при своем движении откроет круговую проточку с в цилиндре, связанную с этим каналом.

Рис. 67. Схема эксцентрического насоса с клапанно-щелевым распределением

Величина эксцентрицитета  приводного кулачка  в подобном насосе определяет полный геометрический ход плунжера (), однако рабочим ходом является лишь часть этого хода; вытеснение происходит (на пути ) после того, как плунжер, утапливаясь в цилиндр, отсечет кромку всасывающей камеры ; всасывание (на пути ) — после того, как плунжер при движении к оси эксцентрика отсечет кромку всасывающей камеры, соединив ее с цилиндром.

Поскольку вытеснение жидкости в нагнетательную линию происходит в этом насосе лишь на части хода плунжера, производительность, а также характер потока (подачи) будут существенно отличаться от этих параметров ранее рассмотренных насосов.

Из схемы, представленной на рис. 67, видно, что рабочий ход плунжера ()  равен

,

где  — ход всасывания, равный пути плунжера, совершаемому им в режиме всасывапия от места отсечки кромок камеры  до нейтрального (максимального выдвинутого) положения, или величина пути плунжера от начала хода вытеснения жидкости до перекрытия им кромок всасывающей камеры .

В соответствии с этим средняя расчетная производительность подобного насоса

,	(183)

где  и  — число цилиндров и число оборотов насоса.

Практически ход всасывания выбирается в зависимости от числа оборотов равным . При увеличении значения  уменьшается величина рабочего хода  плунжера, что приводит к увеличению при заданной производительности габаритов насоса. Уменьшение  может привести к неполному заполнению цилиндра жидкостью и соответственно к снижению производительности насоса и ухудшению режима его работы.

Угол поворота эксцентрика (вала) от нейтрального (утопленного) положения плунжера до положения, при котором торец приходит в режиме хода всасывания к кромке всасывающей камеры (проточки) , или иначе угол от начала движения плунжера в ходе всасывания, в пределах которого жидкость в цилиндр не поступает и в нем развивается вакуум, обычно равен . При уменьшении этого угла ухудшается всасывание насоса, а при увеличении растут пульсации давления вследствие обратного потока жидкости в цилиндр.

Поскольку рабочий ход плунжера насоса с подобным распределением составляет лишь часть полного (геометрического) хода, неравномерность подачи, а следовательно, и пульсация давления будет выше, чем у насосов, в которых геометрический ход является и рабочим ходом.

На рис. 68 представлен график потоков, создаваемый поршнями подобного насоса. Заштрихованная площадка характеризует подачу одним цилиндром.

На рис. 69 представлена конструкция многопоршневого насоса с клапанно-щелевым распределением. Цилиндры выполнены в виде съемных сегментов 14, монтируемых на неподвижном цилиндровом блоке. Каналы цилиндров, ведущие от клапанов нагнетания, соединены круговым литым каналом 1 в корпусе 10 с каналом нагнетания 11. Уплотнение в месте стыка этих каналов, т. е. стыка сегментов  14  с плоскостью корпуса 10, осуществлено при помощи резинового кольца 3. Сегменты 14 к корпусу 10 прикрепляются шпильками 9.

Рис. 68. График потока многоплунжерного насоса с клапанно-щелевым распределением

Жидкость из бака через всасывающий штуцер 12 поступает во внутреннюю полость корпуса насоса, откуда через проточки (окна) 5 в стенках цилиндров и сверления 15 всасывается в цилиндры при ходе поршней по направлению к центру.

Процесс всасывания и нагнетания происходит в следующем порядке. При ходе какого-либо поршня 4 к центру насоса соответствующий клапан нагнетания 2 закрывается и поршень создает в цилиндре вакуум; после того как поршень при дальнейшем движении откроет проточку 5, жидкость из полости корпуса, соединенной с резервуаром, поступит через нее в цилиндр. Поршень 4 при движении от центра, после того как проточка 5 будет перекрыта, выдавливает жидкость через клапан 2 в канал 1 нагнетания насоса.

Привод поршней 4 осуществляется эксцентриковым валиком 8, несущим кольцо 7, с которым при помощи пальцев 6 и сухарей 13 связаны поршни.

Радиалыю-поршневой гидромотор многократного действия

При необходимости получения большого крутящего момента применяют высокомоментные гидромоторы многократного действия (рис. 70), с профильным статорным кольцом 1, в виде многогранной (до десяти граней) звезды. В зависимости от профиля этого кольца каждый из поршней 3 гидромотора совершит за один оборот цилиндрового ротора 2 несколько (до 10) двойных ходов.

Объем, описываемый поршнями (рабочий объем) такого гидромотора с числом цилиндров , составит за один оборот

,                                               (184)

где  - количество ходов поршней за один оборот цилиндрового ротора;

- величина хода.

Крутящий момент гидромотора многократного действия в  раз больше, а число оборотов при том же расходе жидкости в  раз меньше, чем у мотора одинарного действие.

Для уменьшения трения поршней 3 о статорное кольцо 1 они снабжены роликами 4% помещенными на игольчатых подшипниках. На внешних сторонах цилиндров выфрезерованы прямоугольные пазы, в которые входят сухари (ползунки), несущие ролики 4, в связи с чем устраняется возможность поворота поршней в цилиндрах и обеспечивается их направление.

Для увеличения крутящего момента применяют также гидромоторы с несколькими (двумя-тремя) рядами цилиндров (рис. 71); общее число цилиндров достигает 50—60. Для уменьшения пульсации угловой скорости ряды поршней в некоторых конструкциях смещены один относительно  другого.   Так, например, применяют трехрядное расположение поршней в несовпадающих полостях, по 18 поршней в каждом ряду.

В этих гидромоторах крутящий момент достигает 5000  и обороты 5 – 100 ; в некоторых случаях подобные гидромоторы устойчиво работают при 1 - 2 .

При разработке моторов важным является правильный выбор кривых, очерчивающих рабочие части направляющих статорных колец.

Исследования показывают, что хорошие динамические свойства имеет гидромотор, у которого направляющая кольца обеспечивает параболический закон перемещения поршня, а также моторы, статорное кольцо которых выполнено по  архимедовой  спирали.

Рис. 69. Конструкция насоса с клапанно-щелевым распределением

Рис. 70. Схема радиально-поршневого гидромотора двойного действия

Ускорение относительного движения поршня, в зависимости от знака, будет либо прижимать ролик к направляющей, либо отрывать его от нее. Отрыв ролика от направляющей наиболее вероятен на участке, соответствующем сливу, когда, кроме сил инерции, поршень поджимается к профилю лишь давлением в сливной магистрали или усилием пружины. Поэтому при отсутствии принудительной связи между поршнями и направляющими максимальное значение чисел оборотов вала гидромотора лимитируется возможностью отрыва поршней от поверхности кольца. Для моторов с четырех ходовым направляющим кольцом в виде архимедовой спирали максимальное число оборотов не должно превышать 100 в минуту.

Рис. 71. Радиально-поршневой гидромотор с двухрядным расположением цилиндров (а) и схема разгрузки его поршней (б)

АКСИАЛЬНЫЕ РОТОРНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ И ГИДРОМОТОРЫ

Насосы (и гидромоторы) с аксиальным расположением цилиндров получили название пространственных или насосов с наклонным диском (шайбой).

Кинематической основой этих насосов является видоизмененный кривошипно-шатунный механизм (рис. 72, а), цилиндр 3 в котором при повороте кривошипа 2 вокруг оси 1 совершает перемещения в вертикальной плоскости (в плоскости чертежа), двигаясь параллельно самому себе и сохраняя осевое положение.

Перемещение поршня 4 при повороте кривошипа 2 на угол  равно

,                                     (185)

где  — длина кривошипа.

Очевидно, что полное перемещение поршня при повороте кривошипа на угол  составит .

Схема принципиально не изменится, если плоскость вращения кривошипа повернуть вокруг вертикальной оси  относительно прежнего положения на некоторый угол  меньше  (рис. 72, б). В этом случае схема превратится в пространственную, а, следовательно, цилиндр для сохранения прежней кинематики поршня должен перемещаться в пространстве по эллипсу, представляющему собой след проекции точки 2 на плоскость, перпендикулярную к оси цилиндра.

При этом перемещение поршня будет

,                                          (186)

где  — угол поворота плоскости вращения кривошипа.

Поскольку перемещение цилиндра по подобной траектории практически неосуществимо, эту траекторию заменяют окружностью, описанной радиусом , что вносит в расчет по формуле (186) некоторую неточность.

Рис. 72. Кинематическая схема аксиально-поршневого насоса

Взяв вместо одного цилиндра несколько и расположив их по кругу (подобно револьверному барабану), а также заменив кривошип диском 5 (рис. 73, а), ось которого наклонена относительно оси цилиндрового блока 2 на угол , получим принципиальную схему многопоршневого насоса (мотора) пространственного типа. Насос состоит из цилиндрового блока (барабана) 2 с поршнями 3, связанными при помощи тех — или иных средств (поршневых шатунов 4 или пружин) с наклонным диском (шайбой) 5, изменением угла наклона которого относительно оси цилиндрового блока осуществляется регулирование величины хода  поршней. Цилиндровый блок в этой схеме связан с ведущим валом 8 с помощью кардана 6.

Так как оси цилиндров в этом случае будут перемещаться при вращении цилиндрового блока по окружности, а проекция окружности центров гнезд диска (шайбы), в которой заделаны шатуны поршней, на плоскость, перпендикулярную к оси цилиндрового блока, является эллипсом, то параллельность осей шатунов будет нарушена, и при вращении цилиндрового блока они будут совершать качательные движения,  что отразится на кинематике движения поршня. Угол поворота шатунов будет зависеть от их длины и угла поворота шайбы , между плоскостью диска и осью цилиндрового блока.

В практике поворотом шатуна обычно пренебрегают, в результате формула (186) будет приближенно справедлива и для настоящей схемы насоса.

Поскольку цилиндровый блок 2 у рассматриваемых насосов вращается  (цилиндры перемещаются относительно корпуса), упрощается распределение жидкости, которое обычно выполняется через серпообразные окна  и  (рис. 73, б) в распределительном золотнике 1 и каналы (отверстия) 7 в цилиндровом блоке 2 (см. рис. 73, а и в). В мертвых положениях цилиндров отверстия 7 перекрываются нижней и верхней перевальными (распределительными) перемычками, расположенными между распределительными окнами  и , ширина  которых несколько превышает размер отверстий 7 () (на рис. 73, а окна  и  показаны условно).

Производительность насоса регулируется изменением угла  наклона шайбы относительно осей цилиндрового блока, которая осуществляется либо изменением положения цилиндрового блока при измененном положении оси наклонной шайбы (рис. 73, а), либо наоборот (рис. 74).

Рис. 73. Принципиальная схема аксиального поршневого насоса с карданно-шатунной связью наклонной шайбы с цилиндровым блоком и поршнями (а) и расчетные схемы элементов насоса (б - е)

Насосы и гидромоторы аксиального типа обладают наилучшими из всех типов этих машин габаритами и весовыми характеристиками. Так, например, на 1  веса насосов, применяемых в авиационной технике, часто приходится мощность 5 – 8

Рис. 74. Аксиально - поршневый насос с качающейся шайбой

Особенностью рассматриваемых машин является малый момент инерции вращающихся частей, что имеет существенное значение при использовании их в качестве гидромоторов.

Важным параметром для многих случаев применения является также приемистость (быстродействие) насоса при регулировании расхода.

Изменение производительности от нулевого до максимального значения осуществляется в некоторых насосах за 0,04  и от максимального до нулевого за 0,02 .

Распространенное число цилиндров в аксиально-поршневых насосах равно . Максимальный угол между осями цилиндрового блока и наклонной шайбы обычно равен: в насосах  и в гидромоторах , увеличение этого угла сопровождается ростом боковой составляющей усилия   давления жидкости на поршень.

Число оборотов насосов средней мощности обычно принимают равным 1000—2000 в минуту. Число оборотов гидромоторов может быть выше примерно в 1,5—2 раза, чем у насосов в той же конструкции и мощности.

Число оборотов подобных насосов авиационных гидросистем обычно равно 3000—4000 в минуту; однако в отдельных случаях применяют насосы со значительно большим числом оборотов. По данным иностранной печати, фирма Виккерс (США) изготовляет насосы с максимальным числом оборотов в минуту 20 000 и 30 000 и минимальным 5—10.

Насосы и моторы с аксиальным расположением цилиндров применяются при давлениях 210—350  и реже при более высоких давлениях (насосы производительностью до 400  часто выпускаются на рабочие давления до 550 и насосы с малыми расходами — на давления 700 ).

Мощность уникальных насосов, выпускаемых для некоторых отраслей промышленности (для прокатных станов и пр.), достигает 4000—4500  и более. Крутящий момент гидромоторов при 210  доведен до 800—900 .

Насосы и моторы этих типов имеют высокий объемный к. п. д., который для большинства моделей достигает при номинальных режимах работы значений 0,97—0,98. Многие зарубежные фирмы гарантируют для насосов производительностью 130—150  объемный к. п. д. при давлении 350  не менее 0,99. Общий к. п. д. этих  насосов составляет примерно 0,95.

Весовое преимущество (вес, приходящийся на единицу мощности) гидромоторов этого типа по сравнению с электродвигателем составляет от ~80 раз для малой до ~12 для большой мощности.

КИНЕМАТИКА И ДИНАМИКА НАСОСОВ

Скорость движения поршня. На основании выражения (186) ход поршня при повороте кривошипа на угол  равен

,                                     (187)

где  — радиус   окружности   центров   заделки   шатунов в шайбе (см. рис. 73, а).

В соответствии с этим  выражение для  мгновенной скорости движения поршня можно представить в виде (считаем шатуны бесконечно длинными)

,                                                 (188)

где  - угол между осями цилиндрового блока и наклонной шайбы.

Поскольку  ,  можно написать

,                                               (189)

где  - текущий угол поворота цилиндрового блока;

- угловая скорость.

Максимальный ход поршня

.                                                   (190)

Ускорение движения поршня. Ускорение любой точки поршня состоит из ускорений относительного и вращательного движений.

Ускорение относительного движения  может быть вычислено по выражению

,                        (191)

где  - окружная скорость рассматриваемой точки оси цилиндра; ускорение будет максимальным при условии

.                                          (192)

Для соблюдения этого условия значение  должно равняться нулю, что соответствует крайним положениям поршня:

.                               (193)

Ускорение любой точки поршня во вращательном (переносном) движении будет направлено к центру вращения  цилиндрового блока и равно

,                                              (194)

где  - расстояние от выбранной точки до оси цилиндрового блока.

Силы инерции. Силы инерции массы  поршня в относительном движении можно вычислить по уравнению

(195)

и силу инерции массы  во вращательном движении – по уравнению

.                                                 (196)

Допустив, что величина  равна радиусу  окружности, описываемой осью цилиндра, можно написать

.                                                            (197)

Производительность насоса. Подставив в формулу (150) значение величины хода поршня  [см. выражение (190)], получим приближенное выражение для определения расчетной производительности:

.                                            (198)

При расчетах обычно допускают, что оси шатунов (штоков) поршней совпадают с осями цилиндров в мертвых положениях поршней и точки контакта их с наклонной шайбой находятся на осях цилиндров (полагают длину шатуна бесконечно большой) (рис. 75). В этом случае расчет проводится исходя из радиуса (или диаметра) окружности, на которой расположены оси цилиндров блока.

В соответствии с этим максимальный ход поршня насосов с шатунами конечной длины принимают с некоторой погрешностью равным , где  - диаметр окружности, на которой расположены центры цилиндров.

При этом выражение (198) для расчета средней теоретической производительности такого насоса примет вид

,                                         (199)

где  и  - диаметр и число цилиндров.

Рис. 75. Расчетная схема бесшатунного аксиально-поршневого насоса

В равной мере целесообразно также пользоваться выражениями (187), (189) – (191) и (195) с заменой значения () на (), где  - радиус окружности цилиндрового блока, на которой расположены оси цилиндров.

Очевидно, выражение (198) будет справедливо при конечной длине шатунов (см. рис. 73, а и 74), лишь в случае, если угол  между осями диска и блока цилиндров равен нулю   (что    соответствует нулевому расходу). Расчеты показывают, что ошибка в величине хода к (вычисленная для мертвых точек механизма) при угле наклона шайбы до  составляет для распространенных размеров насосов небольшую величину (0,01—0,04 ). Однако при увеличении угла ошибка повышается. Так, например, при увеличе-иии угла с  до  ошибка возрастает в 2 раза.

Анализ механизма ведения блока цилиндров (см. рис. 73, а) показывает, что наименьшие углы наклона оси шатуна к оси цилиндра обеспечиваются для распространенных насосов при условии

,

где  и  - диаметры окружностей расположения центров сферических опор шатунов в наклонной шайбе и осей цилиндров в цилиндровом блоке.

Равномерность подачи (потока) жидкости. Мгновенная подача одним поршнем равна [см. выражение (189)]

,                                        (200)

где  - площадь поршня.

Суммарная мгновенная подача всеми поршнями составит

,         (201)

где  и  и т.д. – текущие углы поворота осей цилиндров относительно нейтрального  положения (относительно оси, при совпадении с которой поршни находятся в крайних положениях).

Сведения, приведенные на стр. 141 применительно к радиальным насосам, справедливы и для рассматриваемых здесь аксиальных насосов.

Следует отметить, что выравнивание подачи осуществляют различными конструктивными мерами. В частности, применяют метод размещения цилиндров в блоке и шаровых головок шатунов в наклонной шайбе на разных радиусах, а также метод «сгущения» поршней, заключающийся в неравномерном угловом расположении осей цилиндров в блоке. Применяют также комбинированный метод, в котором одновременно осуществлены указанные конструктивные меры. Параметры, определяющие подачу, подбирают так, чтобы в момент максимальной угловой скорости наклонной шайбы уменьшение подачи компенсировалось увеличенным значением диаметра того поршня, который в зтот момент обеспечивает наибольшую часть подачи, или увеличением радиуса, на котором он расположен в блоке.

Крутящий момент. В точке контакта поршня с поверхностью наклонной шайбы возникает в результате воздействия силы , давления  (противодавление,  принимаемое равным  нулю)  жидкости на поршень () нормальная к поверхности шайбы сила  ее реакции (см. рис. 75). Эту силу можно разложить на составляющие: , направленную по оси поршня, и  , направленную нормально к оси поршня. Первая составляющая , равная по величине и обратная по алгебраической сумме сил, действующих вдоль оси поршня (см. стр. 145), преодолевает эти силы, а составляющая, нормальная к оси поршня, развивает крутящий момент.

Составляющая  преодолевается в насосе приводным моментом, приложенным к его валу, и составляющая  создает в гидромоторе момент, приводящий цилиндровый его блок во вращение. Сила  реакции шайбы нагружает узлы машины (подшипники и пр.), а также определяет величину контактного напряжения на головке плунжера и перекашивает его. При сферической головке плунжера, контакт которого с шайбой происходит в этом случае в точке, смещенной относительно его оси (см. рис. 89), эта сила также поворачивает плунжер вокруг оси.

Для расчетной схемы насоса, представленной на рис. 75 (силы отнесены к поршню, находящемуся условно в крайнем положении), величина  равна (учитываем лишь силу давления жидкости на поршень):

.                                                 (202)

В соответствии с этим теоретическое приближенное значение мгновенного крутящего момента для одного цилиндра можно определить по выражению

(203)

и для всех цилиндров, находящихся в рабочей зоне,

,                                         (204)

где  - радиус окружности, на которой расположены оси цилиндров в блоке.

При наличии противодавления в нерабочей полости суммарный момент будет выражаться формулой

,                                               (205)

где  - суммарный момент от действия противодавления жидкости.

Очевидно, что противодавление можно учесть с достаточной точностью, если при расчете силы  значение  заменим перепадом давления в рабочей () и нерабочей  полостях

.