ОБЪЕМНЫЕ ГИДРОПЕРЕДАЧИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ

Объемная гидропередача (гидропривод) вращательного движения (трансмиссия) состоит из насоса и гидромотора, а также гидроаппаратуры управления. Конструктивно она может быть выполнена в виде единого агрегата, включающего насос и гидромотор той или иной конструкции (нераздельное исполнение) (рис. 159, а и б), либо в виде отдельных насоса и гидромотора, соединенных трубопроводами (раздельное исполнение) (рис. 159, в; см. также рис. 2, б и в).

На рис. 160 показана конструкция передачи нераздельного исполнения с насосом и гидромотором пластинчатых типов. Ведение пластин осуществляется с помощью расположенных по их торцам двух роликов , помещенных в круговые проточки на боковых крышках ротора . Жидкость распределяется с помощью окон на цилиндрической цапфе . Радиальный зазор между пластинами и статорным кольцом (барабаном) герметизирован с помощью металлических цилиндрических прутков, поверхность которых срезана по кривизне барабана.

В машиностроении распространены передачи вращательного движения относительно небольших мощностей (до 50—100 ), причем применяются преимущественно аксиально-поршневые типы насосов и гидромоторов: Однако в других отраслях техники применяют как поршневые машины аксиальных и радиальных типов, так и пластинчатые, винтовые и др. Мощность передач некоторых установок (прокатных станов, тепловозов и др.) доходит на номинальных режимах работы до 2000—3000 . Максимальное число оборотов обычно колеблется от 3600 — для малых мощностей до 350 в минуту — для больших мощностей; минимальное число оборотов составляет 5 в минуту; точность регулирования выходной скорости — около 5%.

Регулирование скорости гидропередачи

При средних и выше мощностях ( ) распространена система регулирования выходной скорости передачи с использованием объемных насоса и гидромотора, один из которых (см. рис. 159, а и б) или оба (см. рис. 159, в) являются гидромашиной с регулируемым рабочим объемом.

В системах гидроавтоматики широко применяется объемное регулирование с помощью двухкаскадного усилителя типа сопло - заслонка.

На рис. 161 представлена принципиальная гидравлическая схема подобной гидропередачи, состоящей из регулируемого насоса 9, управляемого с помощью гидроусилителя типа сопло—заслонка 2 с электромеханическим преобразователем 1 и нерегулируемого гидромотора 13.

При смещении заслонки 2 из среднего положения равенство давлений под поршнями 4 и 17 будет нарушено, и плунжер 3 распределительного золотника сместится на некоторую величину, пропорциональную   углу  поворота   заслонки.

При среднем положении плунжера 3 жидкость в цилиндры 5 и 16 поступать не будет.

Если давление в цилиндрах 5 и 16 одинаково, то рычаг 5 управления поворотом люльки будет находиться в среднем положении.

Жесткая обратная связь на поршни 4 и 17 осуществляется с вала 11 люльки насоса с помощью качающегося рычага 10 и рамы 7.

Рис. 160. Конструкция гидропередачи с насосом и мотором пластинчатых типов

Цилиндры 12 и 14 предназначены для установки люльки при потере давления в магистрали 17 (питаемой вспомогательным насосом) в среднее положение, осуществляемой при помощи пружин. При наличии магистрали давления эти поршни, утапливаясь в цилиндры, отжимаются от рычага 8, обеспечивая свободу перемещения последнего под действием поршней 6 и 15.

Опыт показывает, что в электромеханическом преобразователе, выполненном в виде поворотных электромагнитов, угол поворота якоря () строго пропорционален напряжению на управляющей обмотке электромагнита.

Рис. 161. Схема регулирования гидропередачи (трансмиссии) с насосом и мотором аксиальных типов

Скоростная характеристика гидропривода. Теоретическое число оборотов вычисляют из условий равенства объемов, описываемых рабочими элементами насоса и мотора (поршнями, лопастями и пр.) в единицу  времени:

или .                                                  (327)

Отсюда теоретическое число оборотов мотора

,                                                        (328)

где   и  - объемы, описываемые рабочими элементами насоса и гидромотора в минуту [см. выражение (131)];

- число оборотов насоса в минуту;

и  - рабочие объемы насоса и гидромотора (расчетная производительность за один оборот).

Выражение для теоретической мощности  и крутящего момента  на выходном валу мотора [см. выражения (141) и (143)] имеют вид

;                                        (329)

,                               (330)

где  - перепад давления в моторе;

и  - давление жидкости у входа в мотор и на выходе из него;

- коэффициент размерности.

На основании выражения (199) можно написать для поршневых насоса и мотора аксиальных типов

.                                        (331)

При регулировании выходной скорости (вала мотора) путем изменения рабочего объема  насоса при постоянном рабочем объеме  гидромотора получим при постоянном перепаде давления жидкости переменную мощность  и постоянный крутящий момент  на валу мотора (потерями мощности пренебрегаем) (см. выражения (138)—(141)1, а при регулировании рабочего объема мотора при постоянном рабочем объеме насоса — постоянную мощность и переменный крутящий момент на валу мотора.

При применении насоса и гидромотора переменных (регулируемых) расходов (рабочих объемов) расширяется диапазон регулирования, а также возможность выбора выходных характеристик передачи по крутящим моментам и мощностям. Так, например, если выходную скорость регулировать изменением углов наклона шайбы насоса и гидромотора, то теоретически подобный привод будет иметь неограниченный диапазон чисел оборотов — от бесконечно малого до бесконечно большого [см. выражение (331)]. Однако если выходной вал гидромотора нагружен, то регулирование можно осуществить лишь в определенных пределах выходных скоростей, вне которых угловая скорость не будет изменяться пропорционально изменению установки угла  регулирования. Минимальной величиной рабочего объема мотора будет значение, при котором развиваемый им крутящий момент способен преодолеть как сопротивление трения в моторе, так и нагрузку, приложенную   к  его   валу.

В равной мере при некоторых малых значениях рабочего объема насоса (малом угле ) вращение вала мотора может прекратиться из-за перетеканий жидкости из рабочих полостей насоса и мотора в нерабочие, а также из-за утечек ее в резервуар. Это наступит при такой величине , при которой объем, описываемый рабочими элементами , будет равен утечкам жидкости в системе при данном давлении (см. стр. 130).

Рис. 162. Схема и кривые регулирования гидропередачи

Изложенное выше иллюстрируется расчетным (сплошные линии) и практическим (штриховые линии) графиками статических характеристик передачи, представленными на рис. 162, б. Кривые , , и  соответственно выражают изменения крутящего момента, мощности и числа оборотов выходного вала передачи в зависимости   от  параметров  и ,   причем индексы и   соответственно обозначают теоретические и фактические значения. Зона  соответствует регулированию передачи по насосу при  и зона  — регулированию гидромотора при . При совместном применении обоих способов регулирования одновременно изменяются две величины — выходная скорость и крутящий момент, развиваемый на валу мотора. Если скорость и рабочие объемы насоса и мотора постоянны, то скорость вала мотора будет также постоянной, и при герметичности гидросистемы и жесткости ео компонентов она не будет зависеть от величины нагрузки, приложенной к валу мотора, а также от числа его оборотов. В этом случае изменение нагрузки вызывает лишь изменения давления в трубопроводе, соединяющем насос и   мотор.

Согласно выражению (138) это давление пропорционально величине   указанной   нагрузки: .

Если угловая скорость насоса постоянна, то перепад  давления определяется отношением полного момента сопротивления на выходном валу к рабочему объему мотора. В статическом режиме полный момент сводится, если пренебречь трением, к моменту внешнего сопротивления, к которому при динамическом режиме добавляется момент инерционной нагрузки.

Практически при удовлетворительном к. п. д. насос можно регулировать в диапазоне скоростей 50:1, а гидромотор — в диапазоне скоростей 10:1. Общий же диапазон регулирования передачи с регулируемым насосом и гидромотором достигает в отдельных случаях при практически допустимом снижении к. п. д. значения 1000:1.

К. п. д. гидропередачи

Потери мощности в гидропередаче, состоящей из насоса и мотора, равны сумме объемных и механических (включая гидравлические) потерь, а, следовательно, полный к. и. д. передачи равен произведению   к. п. д.   насоса   и   мотора.

Для гидропередач раздельного исполнении (см. рис. 2, б и в) должны быть учтены также потери мощности, обусловленные гидравлическим сопротивлением трубопроводов, по которым циркулирует жидкость, а также потери в местных сопротивлениях.

Эти потери мощности можно выразить гидравлическим к. п. д, передачи .

Обозначив суммарные потери давления в трубопроводах (включая также и потери местных сопротивлений, расположенных на трубопроводах) через , можно написать (потерями на всасывание  пренебрегаем)

,                                            (332)

где  - давление на выходе из насоса;

- суммарные потери давления в нагнетательном () и сливном () трубопроводах (включая местные сопротивления).

Для  передачи  нераздельного  исполнения  последний  вид  потерь включается в механические потери насоса или мотора в зависимости от места измерения давления жидкости.

Очевидно, потери на пути от точек, в которых измерялись давления, до рабочих камер насоса и мотора, а также потери в сливных и всасывающих каналах войдут в механические потери последних,  учитываемые механическим  к. п. д.

В соответствии с этим полный к. п. д. передачи

,

где  и  - объемный и механический к. п. д. передачи.

Величина полного к. п. д. определяется отношением выходной мощности на валу гидромотора к приводной мощности (на валу насоса):

,                                                   (333)

или

,

где  и  - измеренные мощности на валу гидромотора и насоса;

и  - измеренные крутящие моменты на валу гидромотора и насоса.

Объемный к. п. д. передачи

,                                  (334)

где  и  - эффективное и теоретическое число оборотов гидромотора (соответствующее ).

Эффективная мощность на выходном валу гидромотора

,                                                                       (335)

где  - мощность на валу насоса (приводная мощность).

При расчетах передачи механический   к. п. д.    поршневого насоса или мотора средней мощности (10—30 ) можно принимать равным 90—96% и объемный к. п. д. - 90—98%  при номинальных режимах работы и давления 150—200    кГ/см2. Полный к. п. д. передачи обычно равен 80—85%, хотя в отдельных случаях он достигает 90—94%.

На рис. 163 приведены опытные характеристики аксиально-поршневой гидропередачи мощностью 30 , насос и гидромотор которой имеют равные размеры и угол наклона регулирующей шайбы ; число оборотов 1000 в минуту; регулирование мощности достигается изменением давления жидкости. Объемные потери на всасывании насоса () и потери, обусловленные трением жидкости (), выражаются прямоугольными площадками. Следовательно, эти потери не зависят от мощности передачи. Механические потери (), а также потери вследствие утечек () и сжимаемости () жидкости зависят от величины ее давления.

Рис. 163. Характеристика гидропередачи с насосом и гидромотором аксиально-поршневых типов

Гидропередачи постоянной скорости

Рассмотренная передача может быть также применена в тех случаях, когда необходимо обеспечить постоянное число оборотов на ее выходном валу при переменном числе оборотов на валу насоса.  К подобным случаям относится, к примеру, приведение во вращение генераторов переменного тока самолетов, числа оборотов двигателей которых могут изменяться в широком диапазоне (примерно 4:1) в зависимости от условий полета самолета.

Рис. 164. Схема гидропередачи (привода) стабильных выходных оборотов

Принципиальная схема гидропередачи стабильных оборотов с центробежным регулятором скорости приведена на рис. 164. Передача состоит из насоса, устанавливаемого на фланце авиационного двигателя, и гидромотора, вал которого соединен с приводимым электрогенератором.

При изменении (рассогласовании) выходной скорости гидромотора связанный с ним центробежный регулятор 1 воздействует на плунжер распределительного золотника 2, который, подавая жидкость в полость цилиндра 3 механизма регулирования производительности (угла наклона шайбы 4) насоса, ликвидирует рассогласование, поддерживая тем самым выходную скорость гидромотора постоянной.

Гидромеханическая передача

Как известно, к. п. д. гидропередачи, состоящей из регулируемого насоса и нерегулируемого гидромотора, имеет максимальное значение лишь при определенном режиме работы (определенном расходе жидкости), при отклонении от которого к. п. д. уменьшается. Следовательно, рациональной будет такая схема гидропередачи, в которой передача мощности генератору происходила бы в основном но каналу механической передачи, и лишь небольшая часть по гидравлическому каналу, через который добавляется или отнимается разница в скоростях, чем стабилизируется скорость выхода, в соответствии с колебаниями скорости входа.

Одна из распространенных схем передачи подобного типа с планетарным механизмом и регулируемым реверсивным насосом приведена на рис. 165, а. Гидропередача предназначена для подачи дифференциальной скорости, когда число оборотов приводного вала насоса выше или ниже заданного (требуемого) среднего числа его оборотов. В этом случае гидромотор, питаемый от насоса, находящегося на входном валу 1 планетарного механизма 2, вращаясь в ту или иную сторону, ускоряет или замедляет число оборотов выходного вала 3 планетарного механизма. Производительность насоса, а, следовательно, и число оборотов вала 4 гидромотора, сообщающего дополнительную скорость выходному валу 3 планетарного механизма, регулируют центробежным 5 или электрогидравлическим устройством.

Рис. 165. Схемы гидромеханических передач

На рис. 165, б показана передача с двумя дифференциальными (планетарными) механизмами, преимуществом которой является то, что она позволяет осуществить более рациональное распределение мощности между механическим я гидравлическим каналами. В такой схеме можно создать для насоса и гидромотора режимы работы, близкие к оптимальным, а, следовательно, получить максимальный к. п. д. передачи, величина которого может быть   доведена  до  0,85.

Гидродифференциальная гидропередача

Дифференцирование в рассматриваемой передаче мощности можно также осуществить чисто гидравлическим способом. Схема подобной передачи представлена на рис. 166. Насос 2 (регулируемая часть) и мотор 1 (нерегулируемая часть) либо вращаются как одно целое, либо мотор вращается с меньшей или большей скоростью, чем насос. При нулевом угле наклона шайбы 3 насоса 2 (нейтральное положение) гидромотор жестко связывается с насосом через жидкость, запертую в их цилиндрах, причем «проскальзывание» валов насоса 4 и мотора 5 определится объемными утечками жидкости, запертой в цилиндрах.

Рис. 166. принципиальная схема передачи гидродифференциального типа

При наклоне шайбы насоса в какую-либо сторону гидромотор будет получать, помимо основного движения вместе с насосом, еще и относительное движение, которое в зависимости от направления подачи насоса будет либо ускоряющим, либо замедляющим основную скорость выходного вала 5. В первом случае насос 2 подает жидкость в рабочую полость гидромотора 1, а во втором — рабочая полость гидромотора соединяется с нерабочей (всасывающей) полостью насоса, поэтому часть жидкости из рабочей полости гидромотора будет забираться насосом. Вследствие этого вал гидромотора будет «проскальзывать» относительно вала насоса, который в данном случае действует как гидромотор,- возвращая приводному двигателю часть забираемой от него мощности, в результате число оборотов вала гидромотора уменьшится.

На рис. 167 показана схема передачи гидродифференциального типа с аксиально-поршневым насосам и гидромотором с наклонным расположением цилиндров. Поршни несут на внешних концах плоские бронзовые подпятники (башмаки), которыми опираются на наклонную шайбу (см. также рис. 84). Распределение жидкости осуществляется с помощью плоских стальных золотников (см. рис. 89—90), рабочие поверхности которых покрыты баббитом (толщиной 0,3— 0,5 ). Ротор изготовлен из стали 18ХНВА, в цилиндры запрессованы бронзовые втулки, в которых скользят плунжеры. Насос питается от вспомогательного насоса подпитки жидкостью под давлением 7 . На рис. 168, а показана схема подобной гидропередачи радиального типа. Поршневой блок 2 насоса 7 связан с входным валом 1, а блок 3 гидромотора — с выходным валом 6. Величины ходов поршней насоса и гидромотора, т. е. их рабочие объемы определяются величинами эксцентрицитета блоков по отношению к осям направляющих колец 3 и 4.

Величина эксцентрицитета насоса не регулируется и определяется положением направляющего кольца 3, связанного с цилиндровым блоком гидромотора, относительно оси цилиндрового блока насоса. Величину эксцентрицитета гидромотора можно изменять путем радиального смещения направляющего кольца 4 с помощью какого-либо регулятора, воздействующего на толкатели 5. При нулевом эксцентрицитете гидромотора входной и выходной валы будут связаны жидкостью, заключенной в цилиндрические насосы, и весь узел будет вращаться как одно целое. Подобное положение кольца 4 будет соответствовать редукции передачи 1:1. При наличии же эксцентрицитета выходной вал гидромотора будет получать через жидкость замедление или ускорение в зависимости от знака эксцентрицитета: при эксцентрицитете того же знака, что и эксцентрицитет насоса, скорость выходного вала будет больше скорости входного вала и наоборот.

Рис. 167. Гидродифференциальная передача

Подобные передачи применяют также с регулированием гидромотора и насоса, которое осуществляется перемещением общего направляющего кольца. На рис. 168, б схематически показаны различные положения направляющего кольца, которые соответствуют: остановка гидромотора (положение I); редукция 2:1 (положение II) и редукция 1:1 (положение III). Упрощенный вариант передачи этого типа с шариковыми «поршнями» представлен на рис.  168,  в.

Рис. 168. Схемы гидродифференциальных передач радиального типа

Гидравлическая схема гидродифференциальной передачи самолетного электрогенератора с постоянной скоростью выходного вала показана на рис. 169. Цилиндровый блок 2 насоса приводится в действие от авиадвигателя через шестерни 1 и 7 с числом оборотов, пропорциональным числу оборотов приводного (входного) вала 6. Производительность насоса зависит от изменения угла наклона шайбы 4, которое осуществляется гидроусилителем 5. Датчиком служит золотник с электромагнитным приводом 5, который, реагируя на изменение числа оборотов насоса. Тахогенератор электрогидравлического регулятора приводится в действие  от  червячной  шестерни  8.

Насос 10 обеспечивает смазку, а насос 9 служит для подкачки и питания механизма регулирования расхода основного насоса. В силовой линии передачи установлен переливной клапан (давление 17 ), благодаря которому в ней поддерживается давление, необходимое для регулирования производительности насосной части и перемещения ее поршней.

Число оборотов выходного вала 11, связанного с приводимым электрогенератором, равно 6000 в минуту; число оборотов входного вала 6, связанного с авиационным двигателем, переменное — от 2400 до 9000 в минуту.

Преимуществом гидродифференциальной передачи последней схемы является возможность применения высоких чисел оборотов (до 18 000 ), что позволило значительно уменьшить ее вес и габариты. Для этого насосную часть снабжают шестеренной парой, повышающей число оборотов до 18 000 в минуту. На выходном валу применена шестеренная передача, понижающая число оборотов до требуемого значения.

Опыт показал, что дифференциальная гидропередача с центробежным регулятором и жесткой обратной связью обеспечивает стабильность оборотов в пределах .

Описанная передача применена для стабильного числа оборотов выходного вала 6 000 в минуту при изменении чисел оборотов входного вала от 2500 до 3500 в минуту. Мощность существующих передач этого типа 100—150 .

Рис. 169. Схема гидродифференциальной предачи с постоянной скоростью выходного вала

ИСПЫТАНИЕ НАСОСОВ И ГИДРОМОТОРОВ

Испытание насосов. Все насосы подвергают обязательным испытаниям, при которых в основном снимаются объемные и механические характеристики и в некоторых случаях — характеристики по шуму и ресурсу работы.

Принципиальная гидравлическая схема установки для снятия объемных характеристик насоса показана на рис. 170, а. Насос 1, приводимый через бесступенчатый редуктор 15, забирает жидкость из бака, снабженного охладительным 11 и нагревательным 13 устройствами. Регулирование количества охлаждающей воды производят дросселем 8. Температуру масла в баке измеряют термометром 14.

Рис. 170. Схемы установок для снятия объемных (а) и механических (б) характеристик насоса

От насоса рабочая жидкость через дроссель 5 и кран 6 переключения поступает в измерительный 7 либо в расходный бак 9. Из измерительного бака 7 жидкость через кран 10 сливается в расходный бак.

На всасывающей магистрали насоса установлен дроссель 12 для регулирования сопротивления, величина которого измеряется с помощью манометра 2. Давление на выходе измеряют манометром 4 (или каким-либо датчиком), в магистрали которого установлен демпфер  (дроссель)  3.

Момент вращения обычно измеряют при помощи балансировочной установки (рис. 170, б). Уравновешивание осуществляют при помощи груза  или пружинных весов. Последний способ имеет эксплуатационные  преимущества  перед первым.

При необходимости точных измерений применяют специальный тензометрический измеритель момента, устанавливаемый непосредственно на валу, соединяющем  насос с приводным двигателем.

Испытание гидромоторов. Для снятия характеристик крутящего момента гидромотора (двигателя) обычно применяют установку, схема которой показана на рис. 171, а. Насос 2, приводимый с помощью электродвигателя 1, питает гидромотор 3, вал которого нагружается тормозным устройством 4. Кран 5 служит для перевода насоса в режим холостого хода. В качестве тормозного устройства обычно используют фрикционный или гидравлический тормоз, причем последний отличается большей плавностью торможения и относительной простотой рассеивания тепла.

Рис. 171. Схемы установок для снятия механических характеристик насосов и гидромоторов

На рис. 171, б показана принципиальная схема испытательной установки с гидравлическим тормозом. Испытываемый гидромотор 1 связан с валом нагрузочного (тормозного) насоса 2, корпус которого установлен на подшипниках качения, соосных с приводным валом. Нагрузка осуществляется с помощью дросселя 3 на выходе из  насоса.

Для изменения момента нагрузки гидромотора может быть применена упрощенная установка, схема которой показана на рис. 171, в. Тормозной момент  мотора уравновешивается грузом , приложенным па плече . Для повышения точности измерения, а также для практического удобства проведения испытаний дополнительно используются чувствительные пружинные весы (динамометр). Крутящий момент в основном уравновешивается грузом , динамометр же воспринимает на себя лишь некоторую небольшую нагрузку.

Суммарный момент

,

где  - показание динамометра.

Для проверки теоретической (геометрической) производительности насоса его прокачивают вручную. Для этой цели может быть рекомендована схема, показанная на рис. 172, в которой для устранения утечек жидкости из одной камеры насоса в другую обеспечено равенство статических напоров на сторонах всасывания и нагнетания. Для обеспечения примерного равенства статических напоров всасывания , и подачи  применяется расходный бачок  с большой свободной поверхностью жидкости.

Рис. 172. Схема установки для ручной прокачки насоса

Испытательная установка с регенерацией мощности. Недостатком рассмотренных испытательных установок, в которых насосы нагружаются дросселированием жидкости на выходе из насоса, а нагружение гидромоторов — при помощи какого-либо тормозного (нагрузочного) устройства (см. рис. 170, 171), является то, что вся потребляемая и развиваемая при этом мощность превращается в тепло. Поэтому при длительных испытаниях необходимо предусматривать охлаждающие устройства. Кроме того, в случае длительных испытаний насосов или моторов большой мощности непроизводительно расходуется (превращается в тепло) значительное количество энергии. Во многих же случаях (при испытаниях гидромашин мощностью в несколько сот и тысяч ) эвакуация большого количества тепла чрезвычайно затруднительна. Рекуперирование же энергии при помощи электроагрегатов при испытании объемных гидромашин в большинстве случаев неприменимо ввиду того, что испытания обычно проводятся в широком диапазоне скростей выходного вала.

Практика показала, что наиболее рациональными являются испытательные устройства, построенные на принципе взаимного нагружения гидромашин (насоса и гидромотора) по замкнутому контуру. Очевидно, применение этого способа взаимного нагружения возможно для испытаний обратимых гидромашин.

При нагружении по замкнутому циклу отпадает необходимость в тормозных устройствах и значительно сокращается потребление электроэнергии, которая в этом случае расходуется лишь на компенсацию   потерь   ее   в   замкнутом   испытательном   контуре.

Энергия, требующаяся для компенсации ее потерь в испытательной установке, подводится либо к валам гидромашин, либо в соединяющие их трубопроводы. В первом случае подача энергии извне осуществляется путем подведения механической энергии к кинематически связанным между собой валам испытуемых гидромашин и во втором — через гидромагистрали, соединяющие испытуемые гидромашины путем подачи в них жидкости под давлением. Применяются также схемы, в которых энергия извне подводится одновременно обоими способами.

Регулирование режима работы (нагрузки и скорости вращения) осуществляется либо путем регулирования рабочего объема испытуемых гидромашин, либо с помощью дросселя (клапана), которым регулируется давление в напорной магистрали.

Рис. 173. Схемы установок для испытания насосов и гидромоторов с регенерацией мощности

Принципиальная схема испытательной установки с механической компенсацией и объемным регулированием, применяемая в тех случаях, когда не требуется регулировать скорость вращения испытуемой машины, показана на рис. 173, а. Связанные между собой валы обеих гидромашин  и  соединены непосредственно или через редуктор 3 с приводным электродвигателем 4. Гидравлические машины соединены таким способом, что одна из них работает в насосном () и вторая — в гидромоторном () режиме; мощность, развиваемая последней машиной (), суммируется на валу первой машины () с мощностью приводного электродвигателя 4. Для этого жидкость от насоса  направляется в гидромотор , который будучи механически связан с насосом (), приводит его во вращение, возвращая тем самым энергию рабочей жидкости (за вычетом небольших потерь) на вал 2 привода насоса. Приводной электродвигатель 4, соединенный тем или иным способом с валами гидромашин, в этом случае развивает мощность, затрачиваемую лишь на компенсацию потерь в системе испытательной установки.

В схеме предусмотрена возможность регулирования скорости, которая осуществляется при помощи вариатора (бесступенчатого редуктора) 3, В системе установлен подкачивающий насос 1, предназначенный для создания во всасывающей магистрали испытываемого насоса  некоторого избыточного давления, величина которого регулируется переливным клапаном (на схеме не показан).

Для обеспечения работы подобной системы рабочий объем насоса  должен быть больше объема гидромотора  на величину, необходимую для компенсации (с некоторым запасом) утечек жидкости.

Для измерения расхода жидкости применен расходомер 5. В случае необходимости в системе устанавливается охладитель жидкости.

В рассмотренной системе каждая из нерабочих магистралей соединена в целях улучшения рассеивания тепла с баком 6.

Расчеты установки сводятся в основном к определению объемных  и  механических   характеристик.

Уравнение неразрывности потока жидкости в напорной магистрали может быть записано в виде

или

,

поскольку , имеем

,                                                    (336)

где  и  - расчетные расходы машин (насоса и мотора);

и  - регулируемые рабочие объемы насоса и мотора;

и ;  и  - числа оборотов и объемные к. п. д. насоса и мотора.

Из этого выражения находим рабочий объем  насоса :

.

Поскольку знаменатель правой части последнего выражения представляет объемный к. п. д. всей установки , получим

или ,                                             (337)

т.е. требуемое отношение рабочих объемов мотора и насоса определится объемным к. п. д. испытательной установки.

При установке приводного электродвигателя непосредственно на валу гидромашин развиваемый им крутящий момент

,                                    (338)

где  и  - расчетные значения крутящего момента насоса () и мотора () [см. выражение (138)];

и  - механический к. п. д. насоса и мотора.

Принимая приближенно , получим

.   (339)

Поскольку , где  - полный механический к. п. д. всей установки (насоса и мотора), а также учитывая выражение (337), можем написать

,                                         (340)

где  - полный к. п. д. обеих машин.

В том случае, если рабочий объем гидромотора не регулируется, то он должен быть меньше рабочего объема испытательного насоса на величину утечек в установке.

Мощность на валу приводного электродвигателя определится выражением

,                                                (341)

где  - расчетная мощность испытываемой гидромашины (насоса) .

Аналогичным путем можем получить выражения

; .                         (342)

Следовательно, мощность на валу гидромашины, работающей в моторном режиме, в  раз меньше мощности гидромашины, работающей в насосном режиме.

В том случае, если привод машин осуществляется через промежуточные звенья (редукторы и пр., см. рис. 173, а), необходимо учесть механические потери в них. В частности для системы, показанной на рис. 173, а, к рассмотренным выше потерям добавляются потери в вариаторе (редукторе) 3 и клиноременной передаче.

В этом случае мощность на валу приводного электродвигателя

(343)

где  и  - к. п. д. вариатора скорости и клиноременной передачи.

На рис. 173, б приведена схема системы замкнутого типа с подводом в систему гидравлической энергии.

Система состоит из связанных валами двух регулируемых объемных насоса  и гидромотора , а также вспомогательного насоса 1 с приводным электродвигателем 2, с помощью которого в систему подается внешняя энергия.

Отношениями рабочих объемов  машин, и перепадов давления  определяется объемный и полный к. п. д. установки:

; .                                                 (344)

Установка применяется при давлениях  350   и   выше.

Рассмотренные системы не могут быть применены для испытания двух нерегулируемых гидромашин с равными рабочими объемами, так как в основе принципа их работы заложено неравенство .

Для испытаний нерегулируемых насосов применяется система дроссельного регулирования с механической компенсацией и параллельным питанием (рис. 173, в), а также система с сочетанием параллельного и последовательного питаний (рис.  173,  г).

Первая система (см. рис. 173, в) состоит из двух нерегулируемых гидромашин (насосов) 3 и 5, жестко связанных с приводным электродвигателем 4. Вспомогательный насос 2, приводимый электродвигателем 1, включен в рабочую магистраль гидромашин 3 и 5 параллельно. Нагрузка осуществляется с помощью подпорного клапана 6.

Эта система не допускает регулирования скорости вращения испытываемой   машины.

В схеме с параллельным и последовательным питанием (рис. 173, г) испытываемые регулируемые гидромашины 1 и 2 связаны между собой валами, а также жидкостной магистралью.

Система снабжена регулируемым насосом 8, приводимым электродвигателем 7, и вспомогательным насосом 4 малой производительности, приводимым электродвигателем 5. Нагружение испытываемых машин 1 и 2 осуществляется дросселем 3 и подпорным клапаном 6, служащим для слива избытка жидкости, поступающей от машины 2 в насос 8.

Нетрудно видеть, что путем изменения (регулирования) рабочих объемов машин, а также регулирования затяжки клапана 6 и регулирования дросселя 3 представляется возможным создать требуемые скоростной и силовой режимы работы испытываемых гидромашин  1  и  2.

Практика показывает, что подобная установка допускает регулирование скорости от 5 до 1500 .

Шум в гидросистемах

Работа объемных насосов и ряда прочих агрегатов и элементов гидросистем сопровождается шумом, уровень которого является в большинстве случаев показателем совершенства их конструкции, а также характеристикой качества изготовления и монтажа. В частности показатель по шуму, издаваемому насосом, носит столь закономерный характер, что по его уровню представляется возможным оценивать, дополнительно к существующим методам контроля по гидравлическим и механическим параметрам, качество насоса. При некотором же значении уровня шума он служит сигналом о наличии в рабочем процессе насоса дефектов, могущих нарушить надежность его функционирования.

Поскольку в производственных условиях шум может представить угрозу для здоровья человека, при оценке его учитывают также санитарные требования.

Единицей для измерения шума принят децибел (), определяемый логарифмом отношения измеряемого звукового давления к условному (эталонному) давлению. Для ориентировочной оценки можно указать, что уровень шума внутри турбовинтового лайнера соответствует ~110 , внутри автомобиля при скорости движения 70  — 80  и разговорной речи на расстоянии 1 — 60 . Уровень шума роторных поршневых насосов аксиальных и радиальных типов средних мощностей (15—20 ) при давлении жидкости 200  и числах оборотов 2000—2500 в минуту соответствует  80—90  .

Возбудителями шума в гидравлических системах служат в основном колебательные процессы гидродинамического (колебания потока и давления) и механического (вибрации механических элементов) происхождений. К источникам шума гидродинамического происхождения относятся также процессы, имеющие место при  кавитации жидкости.

Шум при работе насосов

Основным возбудителем (генератором) шума в гидравлических системах является в большинстве случаев насос. Частотный спектр возбуждаемого им шума состоит из негармонических составляющих, вызванных колебаниями давления жидкости и механическими  колебаниями (вибрациями) детален   насоса.

Колебания давления в основном вызываются пульсацией потока жидкости, обусловленной законом перемещения рабочих органов (вытеснителей) насоса, а также особенностями рабочего процесса. Пульсации потока в результате гидравлического сопротивления выходной магистрали и сил инерции заполняющей ее упругой жидкости сопровождаются колебаниями давления, вызывающими вибрации (колебания) узлов самого насоса и элементов гидросистемы, которые, в свою очередь, сопровождаются звуковыми колебаниями. Частотная составляющая этих колебаний, кратная числу рабочих органов насоса (поршней и пр.) и числу его оборотов (плунжерная частота), является основной в спектре шума насоса. На эту частоту накладываются высокочастотные гармоники, а также частоты, вызываемые колебательным процессом в гидросистеме, и частоты, обусловленные прочими факторами (кавитацией жидкости в насосе, колебаниями подшипников и пр.). В результате развивается сложный колебательный процесс и соответственно – сложный звуковой спектр с широким диапазоном частотных составляющих, многие из которых в несколько () раз превышают периодичность работы плунжеров насоса.

Рис. 174. Спектр шума (звукового давления) в  октавной полосы волны давления многопоршневого роторного насоса 1 и характеристики шума, возникающего в пластинчатом 2 и роторном аксиально - поршневом 3 насосах

На рис. 174, а в качестве примера приведена спектрограмма шума в  октавной полосы, обусловленного волной давления на выходе многопоршневого насоса, осциллограмма которой была приведена на рис. 57, в. На рис. 174, б показаны характеристики шума в аксиально-поршневом 2 и пластинчатом 3 насосах. Основной (плунжерной) частотой этих насосов является частота 250 . Имеющиеся здесь гармоники частот в 1000 и 2000  обусловлены колебаниями подшипников качения и пластин.

С плунжерной частотой происходят также колебания давления, вызванные пульсацией потока, происходящей при переходе рабочей камеры насоса через перевальную разделительную перемычку между окнами всасывания  и  нагнетания.

Механизм возникновения последних колебаний применительно к роторным аксиально-поршневым насосам с плоским распределительным диском (см. рис. 73) можно схематически представить в следующем виде. После того как цилиндр с замкнутой в нем жидкостью пройдет через перевальную (разделительную) перемычку распределителя, он вступит в соединение с соответствующим окном (полостью) нагнетания или всасывания насоса. Если в момент этой коммутации давление в цилиндре будет отличаться от давления в окне, с которым он соединяется, то произойдет мгновенное выравнивание давления, сопровождаемое ударными явлениями («выстреливанием» рабочих камер) и соответственно звуковым эффектом. В частности, в момент коммутации цилиндра с окном нагнетания возникнет обратный поток жидкости в цилиндр из этого окна, сопровождающийся забросом давления (гидравлическим ударом) в цилиндре, что, в свою очередь, вызовет колебания нагруженных деталей насоса. Образование указанной волны давления повторяется при каждом последующем такте.

Колебания давления в камерах насоса, обусловленные обратным потоком жидкости, распространяются через жидкость в напорную магистраль гидросистемы и в ее отводы, возбуждая в них волновые процессы и вибрации механических элементов системы (трубопроводов   и   пр.).

Размах колебаний давления при указанном волновом процессе и соответственно уровень вибраций и возбуждаемого шума зависят в основном от мгновенной мощности обратного потока жидкости при выравнивании давлений, определяемой, в свою очередь, перепадом давления в цилиндре и окис нагнетания, а также полнотой заполнения цилиндра жидкостью при проходе им зоны всасывания и характером его канализации при переходе через перевальную перемычку. Очевидно, если цилиндр отсечь при всасывающем ходе его поршня от окна всасывания задолго до прихода к нейтральному (мертвому) положению, то цилиндр не будет полностью заполнен жидкостью, ввиду чего забросы давления, вызванные обратным потоком жидкости, могут быть значительными. Этим условиям соответствует превышение угла упреждения , (для данного направления вращения цилиндрового блока) над углом запаздывания  в распределении (; см.  рис.  73, б).

Аналогичное явление будет наблюдаться также в случае работы насоса в режиме жидкостного «голодания» при всасывании, в результате которого рабочие его камеры будут также приходить к полости нагнетания заполненными жидкостью частично.

Обратный поток жидкости из нагнетательной полости насоса в рабочую камеру и сопровождающие его забросы давления будут наблюдаться, хотя и в меньшей мере, также и в случае полного заполнения цилиндров жидкостью при проходе зоны всасывания. Обратный поток в этом случае вызывается тем, что для сжатия заключенной в цилиндре жидкости до выходного давления в него из полости нагнетания насоса должен поступить некоторый объем жидкости, величина которого определится в основном перепадом давления в полостях всасывания и нагнетания насоса, а также приведенным модулем объемной упругости жидкости (рабочей среды) и объемом цилиндра.

Описанный механизм образования шума применим и к насосам   иных   типов.

Имеют также место специфические для конкретного типа насосов источники шума. В частности корпусы шестеренных и пластинчатых насосов служат элементом объемного механизма, ввиду чего колебания давления в них вызывают вибрации корпусов, могущие служить дополнительным фактором, повышающим шум.

В шестеренных насосах более сложно, чем в насосах иных типов, регламентировать закон изменения давления в защемленном объеме, вследствие чего скачки давления («выстреливание» рабочих камер) могут достигать в них высоких значений.

По этой причине шестеренные насосы обычно отличаются от поршневых более   высоким шумом. Практика показывает, что шум серийных прямозубых шестеренных насосов мощностью до 10  находится при давлении 100  и 1 500  в пределах 80—90 . С увеличением давления и числа оборотов он повышается, достигая значений 110  и выше.

Рис. 175. Кривые уровня шума аксиально-поршневого насоса в зависимости от скорости вращения вала и давления жидкости

Значительное место в спектре шума насосов занимают составляющие, обусловленные колебаниями (вибрацией) нагруженных деталей (приводных валиков, подшипников, рычагов и пр.). В частности в аксиальных поршневых насосах такими деталями являются узлы привода блока цилиндров и поршней, в особенности при наличии в них люфтов. Источниками шума насосов последнего типа с автоматическим регулированием подачи зачастую служат также колебания механизма регулирования, которые сопровождаются пульсацией подачи и соответственно колебаниями давления на  выходе насоса.

На уровень и спектр шума насосов влияет также ряд прочих факторов и в первую очередь угловая скорость вала и давление жидкости  на выходе (рис. 175, а и б).

В шестеренных насосах шум в значительной мере обусловлен  соударением   зубьев,   находящихся в зацеплении, и вибрацией самих зубьев. С увеличением нормального люфта в зацеплении уровень шума повышается. Резкое повышение уровня шума наблюдается при работе шестеренного насоса в режиме жидкостного голодания при всасывании, характерном резкими колебаниями давления на выходе, сопровождаемыми интенсивными соударениями зубьев, находящихся в зацеплении и вибрацией прочих деталей. Соударение зубьев дает составляющую спектра шума с частотой, кратной произведению числа оборотов насоса на число зубьев, вибрация же зубьев дает высокочастотную составляющую, являющуюся частотой их собственных колебаний.

Уровень и спектр шума в гидросистеме в значительной мере определяются работой дроссельных и распределительных устройств и предохранительных  клапанов.

Шум в дросселе вызывается в основном завихрениями жидкости и кавитационными явлениями при выходе жидкости из дроссельных каналов. Шум возникает при этом в результате местных высокочастотных пульсаций давления (гидравлических микроударов), вызванных непрерывным образованием и разрушением пузырьков пара и воздуха (газа). Вследствие высокой повторяемости этих навигационных гидроударов шум этого происхождения происходит на частотах высших составляющих (до 20 000 ).

Значительное место в спектре шума гидросистем занимает шум предохранительных и редукционных клапанов. Шум клапанов обусловлен в основном вибрацией пружины и колебаниями затвора клапана, а также гидродинамическим колебательным процессом.

С точки зрения последнего фактора предохранительный клапан подобен дросселю — в нем также имеют место завихрения и ка-витациониые явления.

В случае если клапан не имеет демпфера, его затвор при некотором открытии и амплитуде колебаний может ударяться о седло, в результате при известных условиях, определяемых в основном силами инерции движущихся частей клапана и жидкости, заполняющей сливной трубопровод и упругости последней, могут возникнуть резонансные явления, при которых забросы давления могут в несколько раз превышать давление регулировки.

Развивающиеся при этом колебания давления в клапане распространяются через жидкость по гидравлическим магистралям, вызывая вибрации трубопроводов и прочих конструктивных элементов гидросистемы, сопровождаемые звуковыми колебаниями.

Следует избегать наличия в каналах гидроагрегатов острых кромок и незакругленных углов, в особенности при высоких (>6 ) скоростях течения жидкости, при которых создаются завихрения и сопровождающие их местные высокочастотные колебания давления, служащие истопником вибрации и шума. Изменения сечения каналов должны быть плавными, входные же и выходные каналы должны иметь закругления или фаски.

При некоторых условиях работы гидросистемы возбудителями шума могут служить также волновые процессы в нагнетательных трубопроводах, обусловленные пульсацией потока упругой жидкости на выходе насоса и наличием в них местных сопротивлений.

Вероятность возникновения такого процесса особенно реальна в том случае, если на начальном участке нагнетательного трубопровода, на расстоянии от насоса, равном или кратном некоторой резонансной длине  размещены какие либо емкости (фильтры, гидроаккумуляторы и пр.), могущие способствовать созданию волнового процесса. Этот процесс обусловлен накладыванием прямых волн пульсирующего давления, движущихся от насоса на волны, отражаемые  этими  элементами.

В том случае, если длина волны пульсирующего давления становится соизмеримой с длиной этого участка трубопровода, может возникнуть резонансный режим (волновой резонанс), при котором пики давления достигают 3—4-кратной величины номинального значения, а частоты пульсаций — в 10 и более раз превышать плунжерную частоту.

Указанная длина до первого резонансного максимума, который обычно проявляется наиболее явно, может быть вычислена в общем случае по выражению

,

где  - скорость звука в жидкости, заполняющей трубу (скорость волны давления в трубе);

-  приведенный объемный модуль упругости трубопровода, заполненного данной жидкостью;

и  - объемный вес и массовая плотность жидкости;

- ускорение силы тяжести;

- длина волны пульсирующего давления;

- преобладающая частота возмущений (импульсов давления); для насоса этой частотой является частота колебания потока, определяемая законом перемещения его вытеснителей (плунжерная частота)  ( - число оборотов и  - число рабочих камер насоса).

Приведенный объемный модуль упругости для случая тонкостенного стального трубопровода (), заполненного жидкостью, можно приближенно вычислить по выражению

,

где  и  - средний диаметр и толщина стенки трубопровода;

- объемный модуль упругости жидкости;

- модуль упругости материала трубы (модуль Юнга).

Приближенно можно принимать для стальных труб распространенных размеров и деаэрированного минерального масла

.

Очевидно, что соблюдение рекомендованного выше условия размещения емкостей полностью не исключает возможности возникновения волнового резонанса на иных частотах, так как каждой из составляющих частот соответствует своя резонансная длина между насосом и рассматриваемой емкостью хотя резонансный максимум обычно соответствует плунжерной частоте.

Для более полного устранения волнового резонанса следует при выборе диапазона длин, на котором не рекомендуется размещать емкости, исходить из всего диапазона составляющих частот.

Колебания трубопровода (волновой процесс) можно ослабить применением на его конце перед емкостью (возбудителем волнового процесса) отрезка гибкого шланга. Следует учесть, что при установке в нагнетательном трубопроводе гасителя пульсаций в виде баллона пульсации за ним уменьшаются, однако на участке между баллоном и насосом они могут в зависимости от места расположения баллона значительно повыситься.

Способы борьбы с шумом

Для борьбы с шумом применяют пассивные и активные методы. Первый из них заключается в применении различных гасителей, принцип действия которых основан на изоляции и отражении звуковых колебаний или на рассеивании (демпфировании) энергии этих колебаний, и второй — на устранении конструктивными мерами причин, возбуждающих шум, или ослаблении действия этих причин. К первому методу может быть отнесена также частотная отстройка системы с целью устранения волнового резонанса.

Демпфирование звука основано на свойствах некоторых материалов и устройств  рассеивать  энергию  звуковых   колебаний, преобразовывая ее в тепло. В частности, к демпфирующим материалам относятся пластмассы, металлорезины, сплавы марганца и меди, никелевотитановые сплавы и др. Лучшим из металлических демпфирующих материалов является сплав из марганца (70%) и меди (30%), который к тому же обладает высокими  механическими  свойствами, благодаря  чему представляется возможным применить этот сплав для изготовления вибронагруженных деталей агрегатов. Опыт показал, что при изготовлении из этого сплава корпуса насоса уровень его шума был снижен в сравнении с шумом насоса с корпусом из чугуна на 15 .

Из демпфирующего материала (пластмассы и пр.) зачастую изготовляют одну из шестерен шестеренного насоса.

К пассивным методам борьбы с шумом относится также применение различных гасителей звуковых колебаний (акустических фильтров), устанавливаемых на путях их распространения. Принцип действия этих устройств основан на отражении и рассеивании энергии звуковых колебаний.

Наиболее распространены гасители колебаний, рассеивание энергии в которых осуществляется с помощью гидравлических сопротивлений, устанавливаемых на пути пульсирующего потока жидкости.

При выборе места расположения этих сопротивлений на нагнетательном  трубопроводе следует избегать указанных выше резонансных длин отрезков труб, так как в противном случае колебательный процесс может резко усилиться.

Рис. 176. Схемы гасителей шума

Ввиду того, что эффективное применение таких гасителей в магистралях с движущейся рабочей средой сопряжено с большими гидравлическими потерями, применяют параллельное соединение такого гасителя с основной (расходной) трубой (рис. 176, а). При наличии пульсирующего потока (см. стр. 141) через основную трубу  в ней возникнет инерционный перепад давления, в результате которого часть жидкости будет продавливаться через сопротивления, помещенные в байпасной линии . В этом случае стационарный поток жидкости в основном будет проходить по расходной трубе , пульсирующий же поток, для которого основная труба, представляет при наличии указанного пульсирующего потока большое   акустическое   сопротивление,   ответвляется   в   параллельный   дроссельный  тракт,   в   котором  его  энергия частично рассеивается.

Одна из схем простейшего гасителя с подобным рассеиванием энергии, построенная на принципе разделения стационарного и пульсирующего потоков, показана на рис. 176, б. Гаситель состоит из трубы , по которой протекает стационарный поток, соединенной параллельно с гидравлическим сопротивлением, помещенным  в  байпасной  линии  .

Рассеивание энергии звуковых колебаний может быть достигнуто также применением труб с податливыми стенками. Одна из схем обеспечения податливости показана на рис. 176, в. Податливость стенки здесь достигается применением упругой перегородки (диафрагмы) с, деформирующейся под действием перепада давления, обусловленного инерционным сопротивлением, возникающим в трубе  при пульсирующем потоке.

Звукопоглощающими свойствами обладают также перфорированные трубы (рис. 176, г) и каналы с перегородками. Гашение (рассеивание энергии) звуковых колебаний в них происходит в результате отражения и взаимопревращения продольных и поперечных волн, при которых часть энергии продольных волн может переходить в энергию быстро затухающих поперечных волн.

Следует, однако, отметить, что в гидросистемах машин пассивные методы борьбы с шумом не получили распространения.

Основным их недостатком является то, что применение их увеличивает габариты агрегатов и элементов гидросистемы; кроме того, более или менее эффективное снижение (ослабление) шума возможно для данного типа гасителя лишь в узком диапазоне его частот.

Ввиду этого в практике в основном используют активные методы, при которых источники возбуждения шума устраняются в процессе создания  конструкций гидроагрегатов.

При разработке насосов в первую очередь конструктивно усовершенствуют узел распределения с целью регулирования защемленного объема жидкости, а также совершенствуют процесс перехода рабочей камеры (цилиндра и пр.) насоса через перевальную перемычку распределителя шириной  (см. рис. 60).

С этой точки зрения важное значение имеет величина перекрытия  окон цилиндров при проходе ими перевальной перемычки, а также расположение этой перемычки относительно оси   симметрии.

Указанные параметры в общем случае подбираются так, чтобы максимально снизить скачок давления при переходе цилиндра через зону перемычки. В частности, можно обеспечить условия, при которых давление в цилиндре в момент соединения его с окнами всасывания или нагнетания распределителя было бы равно давлению  в   этих окнах.

Выравнивание давлений особенно важно при соединении цилиндра с окном нагнетания, оно может быть достигнуто в том случае, если соединение цилиндра с окном нагнетания задержать до того, пока давления в цилиндре и в нагнетательной полости в результате нагнетательного движения поршня не уравняются.

В нереверсивном аксиально-поршневом насосе с торцовым распределением это достигается смещением на некоторый угол оси симметрии распределительного золотника (; см. рис. 70, б) по направлению вращения ()- Иначе говоря, выравнивание давления в этом случае осуществляют путем создания в цилиндрах насоса в начале нагнетательного хода поршня (до соединения цилиндра с нагнетательным окном) некоторой компрессии жидкости, достигаемой соответствующим выбором углов перекрытия  и . Благодаря подавлению при этом в спектре шума ряда гармоник уровень его может быть значительно понижен.

Рациональное смещение распределительного золотника обычно определяется путем измерения импульсов (пульсаций) давления на   выходе  из  насоса.

Преднамеренная компрессия зачастую вводится также и в конструкцию нереверсивных пластинчатых насосов двойного действия   (см.   рис.   100).

Широкое распространение в практике получил способ снижения скачка при выравнивании давления путем предварительного соединения рабочей камеры (цилиндра и пр.) с распределительным окном через сопротивление (дроссельный канал), с помощью которого возможно достаточно плавно изменить давление в камере до требуемой величины еще до того, как она непосредственно соединится   с  окном   нагнетания.

Это предварительное соединение для аксиально-поршневых насосов обычно осуществляется путем выполнения на перевальной перемычке распределителя между окнами всасывания и нагнетания дроссельных канавок (усиков) малого сечения (см. рис. 73, г). Расстояние , между этими канавками обычно выбирается таким, чтобы в среднем положении каждого из цилиндров было обеспечено некоторое  минимальное  перекрытие  окон ().

Однако для более надежного и безударного выравнивания давления иногда вводится некоторая регламентированная утечка жидкости через эти канавки, достигаемая при условии  (применением отрицательного перекрытия), при котором полости нагнетания и всасывания насоса в нейтральном положении цилиндра кратковременно соединяются между собой через канавки.

В нереверсивных насосах обычно выполняется одна дроссельная канавка с обеспечением указанных условий (см. рис. 76, б).

При отрицательном перекрытии повышаются утечки, ввиду чего сечение дроссельной канавки выбирают не более 1 , причем канавку зачастую выполняют переменного по ходу сечения.

Следует отметить, что с точки зрения снижения эффективности действия обратного потока жидкости в рабочие камеры (межзубовые впадины) и величины давления гидроудара шестеренные насосы находятся в более благоприятных условиях, чем пластинчатые, поскольку их камеры подпитываются во время прохода разделительного пространства за счет перетекания жидкости. Испытания показали, что давление в камерах в их промежуточных положениях между полостями всасывания и нагнетания повышается от величины давления всасывания до выходного практически по линейной   зависимости (см. рис. 108, б).

В некоторых аксиально-поршневых насосах для устранения скачков давления в конструкции предусматривается возможность поворота распределительного диска относительно оси симметрии, что облегчает возможность рационального подбора углов , и  (см.  рис. 73, б).

Известны также насосы, в которых положение распределительного диска относительно нейтральной оси автоматически регулируется по сигналам импульсов (забросов) давления на выходе из насоса.

Уровень шума поршневых насосов значительно снижается в случае применения клапанного распределения жидкости, при котором отсутствуют возбудители шума, обусловленные несоверн1ен-ством индикаторной диаграммы. Следует, однако, иметь в виду, что применение клапанного распределения возможно лишь в насосах с постоянным направлением вращения вала. Кроме того, само клапанное распределение может явиться возбудителем шума в особенности при наличии в нем большого вредного пространства.

Последнее обусловлено тем, что расширение сжатой во вредном пространстве жидкости и нерастворенного воздуха, происходящее в начале всасывания, вызывает задержку в открытии всасывающего клапана, ввиду чего возбуждаются колебания давления, передающиеся на детали насоса.

При известных условиях клапаны, и в особенности напорные, могут вступить в автоколебания, что вызовет колебания давления на  выходе насоса.

Ввиду этого для снижения шума насосов с клапанным распределением необходимо максимально уменьшать объем вредного пространства и силы инерции клапанов, а также устранять из жидкости нерастворенный воздух.

СИЛОВЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Силовой цилиндр (гидроцилиндр) является объемны гидродвигателем с прямолинейным возвратно-поступательным движением рабочего органа (поршня или плунжера) относительно корпуса цилиндра.

На рис. 177, а – в приведены схемы цилиндров основных типов: двустороннего (рис. 177 а и б) и одностороннего (рис. 177, в) действия; поршень последнего цилиндра совершает обратный ход с помощью пружины или внешней силы.

Рис. 177. Схемы силовых цилиндров и их включения

Диаметр поршня (внутренний диаметр цилиндра) рассчитывают без учета потерь трения и противодавления по выражению

[см],                                                 (345)

где  - рабочее давление жидкости в ;

- усилие, развиваемое цилиндром, в ;

- рабочая площадь (площадь живого сечения) поршня в .

Объем цилиндра

,                                        (346)

где  - ход поршня в .

Движущее усилие  на штоке цилиндра и скорость  его перемещения без учета потерь на трение, величины противодавления и утечек жидкости определяют по формулам

[];  [],                                  (347)

где  - расход жидкости в .

Рабочая площадь поршня  - для цилиндра, показанного на рис. 183, а, при подаче жидкости в полость, противоположную штоку, и  - для цилиндра, показанного на рис. 177, а, при подаче жидкости в полость со стороны штока и для цилиндра, представленного на рис. 177, б.

Здесь  и  - диаметры поршня и штока.

Для цилиндра одностороннего действия (рис. 177, в) рабочей площадью является площадь сечения штока . Последние цилиндры просты в изготовлении, поскольку обработке подлежат лишь поверхность  буксы под шток (скалку) и отпадает необходимость в обработке зеркала внутренней поверхности цилиндра.

Когда требуется развить большое усилие при рабочем ходе и высокую скорость обратного хода, применяют цилиндры с тонким штоком, работающим при рабочем ходе на растяжение и обратном (холостом) — на сжатие. Схема включения такого цилиндра в гидросистему представлена на рис. 177, г. Для обеспечения движения поршня в правую сторону обе полости цилиндра закорачивают через распределитель и соединяют с насосом; в результате жидкость, вытесняемая из правой полости цилиндра, поступает в левую полость вместе с жидкостью, подаваемой насосом. При этом усилие  и скорость  движения поршня определяют

; .                                                 (348)

Для перемещения поршня влево жидкость подается лишь в правую полость цилиндра, а левая полость соединяется с баком. Движущее усилие  и скорость  перемещения поршня в этом случае  определяются  из   выражений

; .                                  (349)

Цилиндр, конструкция которого показана на рис. 177, д, обеспечивая требуемую жесткость штока, позволяет осуществить при условии   большие скорости обратного хода и большие усилия прямого рабочего хода. Этот цилиндр включают в гидросистему так, что в правую его полость жидкость подается постоянно, в левую – при движении поршня вправо. При соединении левой полости с баком поршень под действием постоянно действующих сил давления жидкости в правой полости будет перемещаться влево.

На рис. 177, д видно, что при  площадь штока будет в 2 раза меньше площади цилиндра; рабочие площади при движении поршня в обе стороны будут равны

.

В соответствии с этим скорости и развиваемые поршнем усилия при ходе в обе стороны будут также равны.

При  рабочая площадь равна:

- при движении поршня влево;

- при движении поршня вправо.

Рис. 178. К расчету габаритов силовых цилиндров

В тех случаях,  когда необходимо получить в обычной схеме включения цилиндра одинаковые усилия при постоянном давлении или одинаковую скорость при постоянном расходе жидкости, цилиндр снабжают ложным штоком того же диаметра, что и силовой шток (см. рис. 177, б). Однако применение подобных цилиндров увеличивает габариты машины, так как шток выходит по обе стороны за цилиндр. Нетрудно видеть, что если габариты цилиндра с односторонним штоком при ходе  больше  (рис. 178), то габариты цилиндра с двусторонним штоком при этих условиях больше . Однако, если в схеме с двусторонним штоком подвижным сделать цилиндр, а неподвижным поршень, то габариты его будут равны габариту цилиндра с односторонним штоком. Кроме того, цилиндры с двусторонним штоком более сложны в изготовлении, так как необходимо выдержать строгую концентричность трех поверхностей — внутренних в цилиндре и внешних на поршне и штоках.

На рис. 177, е показана гидравлическая схема включения гидроцилиндра в гидросистему с аккумулятором. При подаче жидкости через распределитель 1 в левую полость цилиндра 2 его поршень будет перемещаться вправо, вытесняя жидкость из правой полости цилиндра в газогидравлический аккумулятор 3. При соединении левой полости цилиндра 2 со сливной линией его поршень будет перемещаться влево под действием жидкости аккумулятора 3. При питании левой полости цилиндра жидкостью под давлением  усилие, развиваемое поршнем, в конце хода

.

При питании цилиндра аккумулятором усилие

где  - давление питания (нагнетания);

и  - максимальное и минимальное давление в аккумуляторе при изменении его газового объема в результате вытеснения жидкости из полости цилиндра и наоборот.

Телескопические цилиндры

Для  получения   больших   ходов  применяют  телескопические цилиндры, состоящие из двух и более цилиндров (рис. 179). Габариты    телескопического силового  цилиндра:

,

где  - число подвижных сочленений (частей).

Рис. 179. Схемы телескопических силовых цилиндров

Под телескопическим силовым гидроцилиндром в общем случае понимают силовой гидроцилиндр, общий ход штоков которого превышает длину корпуса цилиндра.

Прочие типы цилиндров. На рис. 180, а изображен цилиндр, поршень которого имеет фиксированное промежуточное положение. В это положение он устанавливается при одновременной подаче жидкости в левую  и правую  полости.

Нередко целесообразно соединять с движущейся (перемещаемой) частью машины не шток, а цилиндр. Жидкость в цилиндр в этом случае подводят через гибкие трубопроводы (шланги) либо через пустотелые штоки (рис. 180, б).

Часто необходимо обеспечить питание движущегося цилиндра двустороннего действия через односторонний шток. В атом случае шток выполняют в виде обработанной по внутренней поверхности трубы 7 (рис. 180. в), в которую запрессовывают стержень 2 с профрезерованными продольными пазами , образующими после сборки каналы для прохода жидкости. Для обеспечения герметичности места контакта стержня с трубой пропаивают оловом. Обычно для этого на стержне 2 выполняют дополнительные продольные пазы , в которые до монтажа стержня в трубу закладывают олово, при последующем нагреве заполняющее зазоры.

Рис. 180. Силовой цилиндр с фиксированным средним положением (а) и с неподвижным поршнем (б и в)

На рис. 181 изображена схема цилиндра со ступенчатым поршнем, применяя который можно получить несколько скоростей поршня:

при подаче жидкости в канал 1 получим максимальную скорость

(350)

и минимальное усилие

;                                                           (351)

при подаче жидкости в канал 2 получим среднюю скорость

(352)

и усилие

;                                                (353)

при подаче одновременно в каналы 1 и 2 – минимальную скорость

(354)

и максимальное усилие

.                                                           (355)

Скорость обратного хода (при подаче жидкости в канал 3)

(356)

и усилие при этом

.                                              (357)

Рис. 181. Схема силового цилиндра со ступенчатым поршнем

Тандем-цилиндры. В некоторых случаях и в частности, когда ограничена возможность применения больших диаметров, но не ограничена длина, применяют сдвоенные (тандем) цилиндры (рис. 182, а и б) и строенные, последовательно соединенные.

Рис. 182. Схемы тандем-цилиндров

Развиваемое усилие  и скорость  перемещения такого двух поршневого цилиндра определяются по выражениям

; ,                                     (358)

где  и  - площади живых сечений поршней.

Тандем-цилиндры широко распространены в гидроусилителях систем управления самолетом, применение в которых обусловлено требованием  дублирования   управления.

При проектировании тандемных (двухкамерных) гидроусилителей следует учесть возможность перегрузки цилиндра по давлению: при неблагоприятных условиях перекрытий плунжером окон золотника в сочетании с изменением направления действия внешней нагрузки давление может достигать четырехкратного рабочего давления. Допустим, что для преодоления внешней нагрузки  (рис. 182, б) давление в камерах 3 и 2 должно быть равно . Иначе говоря, , где  — площадь поршня. Очевидно, что при неблагоприятных условиях перекрытия плунжером окон золотника и снижении внешней нагрузки до нуля давление  в камере 1 будет при подаче давления  в камеры 3 и 2 равно . В том же случае, если этим неблагоприятным условиям будет сопутствовать изменение знака нагрузки при сохранении ее величины (к примеру, аэродинамической нагрузки на органы управления самолетом), давление в камере 1 будет равно

.

К. п. д. силовых гидроцилиндров

Рассмотренная выше величина движущего усилия [см. выражение (347)] вычислена без учета потерь от трения движущихся частей. С учетом этих потерь   фактическое   движущее   усилие

,                                               (359)

где  - механический к. п. д. силового цилиндра, величина которого в зависимости от различных факторов колеблется от 0,97 до 0,85, среднее значение .

Фактический расход жидкости, скорость движения поршня цилиндра и площадь живого сечения поршня связаны зависимостью

,                                                         (360)

где  - потребный расход жидкости в рабочем цилиндре;

- объемный к. п. д. силового цилиндра;

и  - фактическая и расчетная (теоретическая) скорость поршня.

В цилиндрах, поршни которых уплотнены резиновыми или кожаными манжетами или резиновыми кольцами, утечки жидкости практически отсутствуют, поэтому объемный к. п. д. можно принять равным единице. При уплотнении поршня разрезными металлическими кольцами объемный к. п. д может составлять 0,98 - 0,99.

Отношение длины  хода поршня к диаметру  обычно выбирается . Предельное значение этого параметра исходя из технологических возможностей рекомендуется принимать не более 20.

Цилиндр с устройством для демпфирования. Силовые цилиндры зачастую используются для возвратно-поступательных перемещений тяжелых деталей с большими ускорениями, при которых силы инерции достигают значительных величин.

С целью устранения в этом случае удара в конце хода поршня применяют силовые цилиндры с устройствами для поглощения (демпфирования) кинетической энергии массы путем превращения ее в тепло.

Одна из возможных схем подобных демпферов простейшего тина показана на рис. 183, а. Поршень 4 снабжен цилиндрическим хвостовиком 3 (с одной или с обеих сторон), который перед концом хода поршня входит в камеру 5, запирая тем самым в нерабочей (сливной) полости цилиндра некоторый объем жидкости. Нетрудно видеть, что скорость дальнейшего движения поршня будет при этом ограничена, поскольку блокированная (запертая) в нерабочей полости цилиндра жидкость должна быть выдавлена через узкую радиальную щель (зазор), образованную хвостовиком 3 и стенками камеры 5, в результате в этой полости создается противодавление, препятствующее движению поршня. Для регулирования эффективности демпфирования обычно применяют игольчатый  вентиль  1.

При обратном ходе поршня жидкость движется через обратный клапан 2 в обход дросселя. Схема подобного цилиндра с двухсторонним демпфированием приведена на рис. 183, г. Конструкция цилиндра с таким демпфированием показана на рис. 183, д.

Применяются также иные схемы демпфирования большей или меньшей сложности, и в частности демпферы с переменным по ходу поршня сопротивлением (дросселированием), а в некоторых случаях — дроссели переменного сопротивления в зависимости от температуры.

Рис. 183. Схемы силовых цилиндров с демпферными устройствами

Текущее значение давления в запертой полости цилиндра (в камере торможения) при выдавливании из нее через радиальную щель (вентиль 4 перекрыт) жидкости движущимся поршнем находим, пользуясь выражением (90) (приравниваем средний диаметр радиальной щели диаметру  выступа):

,

где  - длина части хвостовика 3, утопленной в камере 5 (путь торможения) (см. рис. 183, а);

и  - диаметр хвостовика 3 и камеры 5, в которую он входит;

- диаметр силового поршня;

- площадь кольцевой полости цилиндра, в которой заперта жидкость;

- номинальный радиальный зазор.

Этому давлению соответствует мгновенное усилие, развиваемое демпфером,

.                                     (361)

На рис. 183, б и в представлены схемы цилиндров с демпферами переменного сопротивления, причем на рис. 183, в изображен цилиндр, со ступенчатым изменением сопротивления, достигаемым за счет последовательного перекрытия ряда отверстий , а на рис. 183, б — с переменным по ходу, достигаемое с помощью узких каналов, выполненных на демпфирующих хвостовиках с уменьшающимися по ходу поршня сечениями. При обратном ходе поршня жидкость заполняет полость цилиндра через обратные клапаны, минуя дросселирующие щели. По мере перекрытия этих каналов движущимся поршнем сопротивление увеличивается. Путем соответствующего расположения каналов и выбора их размеров можно обеспечить требуемый закон торможения.

Гидроцилиндры поворотного действия

Для угловых перемещений приводимых узлов применяют гидроцилиндр поворотного действия (моментный гидроцилиндр), который является объемным гидродвигателем с возвратно-поворотным относительно корпуса движением силового органа, которым в данном случае является пластина, заделанная в вал двигателя   (рис.   184).

Силовые гидроцилиндры поворотного действия можно практически считать  безинерционными  двигателями, способными  развивать большие крутящие моменты. Угол поворота одно пластинчатого цилиндра  может быть равен  .

При конструировании этих цилиндров необходимо обеспечить жесткость их деталей для того, чтобы предотвратить выпучивание плоских поверхностей боковых крышек, в результате чего может быть нарушена внутренняя герметичность агрегата.

Рис. 184. Однопластинчатый                       Рис. 185. Схемы многопластинчатых

моментный гидроцилиндр                           моментных гидроцилиндров

Теоретическую величину крутящего момента  и угловой скорости  на валу однопластинчатого цилиндра поворотного действия (рис. 184) рассчитывают по формуле

,                              (362)

,                                              (363)

где  - крутящий момент, развиваемый цилиндром;

- расход жидкости;

- рабочее давление (перепад давления);

и  - ширина и диаметр пластины (лопасти);

- внутренний диаметр цилиндра;

- угловая скорость вала.

Применением многопластинчатых цилиндров (рис. 185, а) можно соответственно увеличить крутящий момент, однако угол поворота при этом уменьшается. Для многопластинчатого двигателя

(364)

и                                                   ,                                                      (365)

где  - число пластин (лопастей).

Подобные двигатели применяют для больших крутящих моментов, который для трехпластинчатого типа (рис. 185, б) достигает при давлении 200  величины 40 .

Основная трудность при создании таких двигателей заключается в обеспечении герметичности. Уплотнение осуществляется как по торцу, так и по радиальному зазору с помощью резиновых манжет, приклеенных к лопасти, или колец круглого сечения.

В некоторых конструкциях пластина помещается в пазу вала свободно и прижимается к поверхности цилиндра давлением жидкости (рис. 186, а). Для предварительного прижатия пластины к цилиндру под торец ее помещают небольшие пружины. Прижатие   пластин   часто   выполняется   за    счет    утечек    жидкости (рис. 186, б). Для этого на пластине по площади контакта с цилиндром выполняют канавку , которую соединяют с помощью канала  с камерой . В камере  будет действовать давление , равное средней величине , где  и  - рабочее давление и давление сливной линии.

Рис. 186. Схема поворотного гидроцилиндра с гидравлическим поджимом пластин

Для снижения трения пластину зачастую выполняют по схеме, представленной на рис. 186, в. Разгрузка достигается тем, что рабочее давление подводится через жиклерное отверстие в продольную прорезь (канавку), выполненную на торце пластины, контактирующем с цилиндром.