ВВЕДЕНИЕ

Понятие «машиностроительная гидравлика» является условным и включает в себя широкий комплекс технических сведений по вопросам прикладной гидравлики вязких жидкостей применительно к объемным гидроприводам, а также комплекс сведений по вопросам их конструирования, изготовления и эксплуатации.

В общем случае гидроприводом называется устройство для приведения в движение машин и их механизмов, состоящее из источника расхода жидкости, которым в большинстве случаев служит насос, и гидродвигателя возвратно-поступательного или вращательного и поворотного движения, а также системы управления, вспомогательных устройств и жидкостных магистралей (трубопроводов). Насосом называют гидравлическую машину, преобразующую приложенную к его валу механическую энергию приводного двигателя в гидравлическую энергию потока жидкости, и гидродвигателем — машину, преобразующую энергию жидкости в механическую энергию.

Широта применения гидравлических приводов (систем) в машинах обусловлена их преимуществами, наиболее важными из которых являются относительно малые габариты и высокая весовая отдача, под которой понимается вес, приходящийся на единицу передаваемой мощности. Так, габариты современного гидравлического ротативного гидромотора и насоса при давлении 200  составляют всего лишь 12—13% габаритов электродвигателя и электрогенератора той же мощности, вес насосов и гидравлических моторов составляет 10—20% веса электрических агрегатов подобного назначения такой же мощности.

Малым весом, приходящимся на единицу тягового усилия, отличаются также гидравлические двигатели прямолинейного движения (силовые цилиндры). Так, например, вес некоторых тандемных гидродвигателей этого типа на усилие 150  не превышает 140—150 .

С целью дальнейшего уменьшения  габаритов  и  веса  гидроагрегатов повышают давление жидкости до 700  и выше. Это особенно важно, так как усилия, развиваемые гидравлическим приводом мощных прессов, достигают 50 000 и выше.

Кроме того, для снижения веса насосов повышают их скорости.

Так, фирмой Виккерс (США) изготовлены и проведены испытания насосов при 20 000 и 30 000 .

Гидродвигатели вращательного действия характеризуются высоким отношением крутящего момента на выходном валу к моменту инерции ротора, величина которого определяет динамические свойства двигателя. Практика показывает, что на гидравлический мотор приходится в среднем не более 5% момента инерции приводимого им механизма.

Преимущества гидродвигателей по этому показателю перед электродвигателями обусловлены тем, что удельная сила их практически неограниченна, и при давлении жидкости примерно 300  она в 20—25 раз больше, чем у электродвигателя.

Отношение развиваемого момента к моменту инерции гидромотора превышает на порядок то же отношение для электродвигателей, что во многих случаях является решающим фактором для характеристики гидросистемы и в частности — для следящих систем.

Для качественной оценки гидродвигателей по этому параметру можно указать, например, что момент инерции ротора пластинчатого (лопастного) гидромотора ( = 2,5  при = 1000  и  = 65 ) равен 0,0000204 .

Указанные преимущества в равной мере относятся также и к приводам прямолинейного возвратно-поступательного и поворотного  (качательного)  движений.

В связи с малой величиной отношения вращающего момента гидромотора к инерции его подвижных частей может быть получено ничтожно малое время реверса и разгон до максимальных оборотов, т. е. высокое быстродействие привода и соответственно малое время запаздывания при отработке командных сигналов, что особенно важно для быстродействующих следящих механизмов. Практически реверс гидродвигателя без маховых масс происходит мгновенно и запаздывание обусловлено лишь сжимаемостью масла и составляет обычно всего несколько миллисекунд. Так, например, время разгона гидравлического мотора средней мощности (5—10  ) не превышает 0,1 , для некоторых же моторов оно не превышает 0,03—0,04 . Время, требующееся на реверсирование ползуна гидрофицированного поперечно-строгального станка (ход ползуна 650 , скорость рабочего хода 45 , скорость обратного хода 60 , мощность приводного электродвигателя 6 , максимальное давление жидкости 60 ), доведено до 0,05—0,06 .

Гидропривод позволяет получить высокую частоту реверсирования, которая для гидромотора вращательного типа может быть доведена до 500 реверсов в минуту. Число ходов гидравлического 10-тонного пресса с гидродвигателем прямолинейного движения достигает 400 ходов в минуту. Число же реверсирований гидроприводов прямолинейного движения с относительно небольшой массой и ходом достигает 1000 реверсов в минуту. В этом случае гидропривод сравним лишь с пневматическим инструментом ударного действия, допускающим до 1500—1700 реверсов в минуту.

При расчетах быстродействия гидросистем высокого давления и особенно с большой протяженностью нагнетательных трубопроводов необходимо учитывать упругость системы, обусловленную сжатием жидкости и деформацией трубопроводов и агрегатов.

Высоким быстродействием обладают также и насосы. Так, например, время, в течении которого подача (производительность) авиационного насоса может быть изменена от нулевого до максимального значения, не превышает 0,02 .

Высокие модули упругости рабочей жидкости и герметичность гидроагрегатов обеспечивают гидросистеме механическую жесткость по отношению к нагрузке (минимальную податливость или просадку выхода под нагрузкой), а также допускают неограниченную по времени работу при минимальных скоростях, сохраняя при этом постоянство заданных характеристик зависимости скорости от нагрузки.

Кроме того, гидросистема обеспечивает высокую позиционную точность реверсирования. Так, например, точность реверсирования силового органа металлорежущего станка при применении гидропривода может быть доведена до 0,01 .

Гидросистемы позволяют легко осуществлять бесступенчатое регулирование в широком диапазоне выходной скорости, высокую степень ее редукции, плавность движения и защиту машины от перегрузок.

Диапазон регулирования гидропривода вращательного действия или передаточное число, под которым понимается отношение минимального числа оборотов вала гидромотора к максимальному, составляет во многих случаях 1:1000. Нижний предел чисел оборотов в минуту большинства существующих двигателей отечественного и зарубежного производства составляет 8-16  у двигателей с малым крутящим моментом (0,3 – 2 ) и 2 – 3  у двигателей с большим крутящим моментом (более 10 ). Гидроприводы просты в изготовлении и эксплуатации и отличаются надежностью и долговечностью. В стационарных условиях некоторые гидроагрегаты работают в течении 15 – 20 лет. Срок службы при работе под нагрузкой насосов и гидромоторов достигает 20000  и более. Помимо этого, гидропривод не требует обслуживания персоналом высокой квалификации и может работать в любых климатических условиях.

Гидромоторы и насосы на номинальном режиме работы имеют высокий к. п. д. , , .

Ввиду широкого применения гидросистем в машиностроении, многообразия применяющихся типов и конструктивного исполнения гидроагрегатов, а также выполняемых ими функций охватить все типы применяющейся гидроаппаратуры не представляется возможным. Поэтому в настоящей книге рассмотрены лишь вопросы, касающиеся применения гидросистем общего назначении. Вопросы теории представлены лишь в объеме, необходимом для понимания механизма действия и практических расчетов конструкций.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕМНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ

Из курса гидравлики известно, что удельная энергия жидкости (энергия единицы веса  жидкости) определяется выражением

,

где     — энергия  положения;

- энергия  давления  ( — давление  и  — объемный   вес жидкости);

— удельная  кинетическая энергия или скоростной   напор ( - скорость жидкости и — ускорение   силы   тяжести).

Передачу   энергии   жидкостью   можно   осуществлять   путем изменения любого из членов этого выражения.

Из этих трех видов механической энергии жидкости основной для  рассматриваемых  здесь объемных  гидравлических  приводов является удельная энергия давления , которая легко преобразуется в механическую работу с помощью простейших гидравлических двигателей.

Для   вспомогательных,   главным   образом   командных   цепей,  используется также кинетический  вид энергии  () , выражение которой для  массы  т  жидкости  может быть записано  в   виде 1 (Значение всех величин, входящих в настоящее выражение, равно, как и во все приводимые в дальнейшем, можно брать, за исключением особо оговоренных случаев, в любых, однако согласованных размерностях).

,                                                  (1)

где т — масса жидкости весом , обладающая скоростью .

Третьим видом энергии — энергией положения () в рассматриваемых здесь объемных гидроприводах обычно пренебрегают. Последнее обусловлено тем, что гидростатическое давление, соответствующее разности высот между отдельными элементами системы,   несоизмеримо  мало  в  сравнении с действующими в  ней рабочими давлениями жидкости, а следовательно, ими в большинстве расчетов можно пренебречь. Этот вид энергии учитывается лишь при расчетах и исследования* всасывающих характеристик насосов.

Принцип действия объемных гидроприводов основан на высоком объемном модуле упругости (на практической несжимаемости) жидкости и на законе Паскаля (рис. 1, а). При этом силы молекулярного взаимодействия, возникающие в аномальных жидкостях, а также растягивающие силы обычно не учитываются.

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая закон Паскаля, и принципиальная схема гидропривода

Следовательно, если к поршню площадью  заполненного жидкостью закрытого сосуда приложим силу , эта сила уравновесится силой давления жидкости  на этот поршень, и в соответствии с указанным законом это давление будет действовать в любой точке жидкости (трением поршня пренебрегаем), включая и поверхность сосуда. Положение сохранится, если в качестве сосуда возьмем два соединенных трубопроводами, закрытых поршнями цилиндра 1 и 2, один из которых (сосуд 1) является насосом и второй (сосуд 2) — гидравлическим
двигателем (рис.  1, б).

При перемещении поршня , цилиндра 1 жидкость будет вытесняться в цилиндр 2, приводя его поршень , в движение, причем давление ,   развиваемое силой , будет  действовать и   на   поршень  , (потерями   напора   в   трубопроводе   пренебрегаем).

Допустим, что сосуды 1 а 2 абсолютно герметичны, а жидкость несжимаема, тогда перемещения поршней  и   будут связаны следующим равенством:

,

где , , ,  — соответственно перемещения и площади поршней   и .

На основании приведенного  уравнения можно составить следующие выражения:

(2)

Пренебрегая гидравлическим сопротивлением и трением поршней  и  при их движении, можно также написать

(3)

где  - удельное давление жидкости в сосудах;

и  - силы давления жидкости соответственно на поршнях  и .

Произведение силы   , действующей на поршень , на скорость его движения , где  - время перемещения, даст выражение мощности

.                                                        (4)

Поскольку произведение  выражает расход (поток) жидкости , получим следующее для принятых в практике размерностей выражение для вычисления мощности:

,                                                          (5)

где  - расчетный расход жидкости (объем, описываемый рабочими элементами насоса, или геометрическая производительность в );

- давление жидкости в .

Из схемы, показанной на рис. 2, видно, что приведенные зависимости (2) – (5) будут справедливы и в том случае, если в качестве насоса использовать сосуд 2, а в качестве двигателя – сосуд 1, т. е. рассмотренная система является обратимой. Обратимость важна для гидравлических систем ротативного (вращательного) действия, в которых в качестве насоса и двигателя можно применить конструктивно одинаковые агрегаты.

На рис. 2 представлена схема гидравлического привода прямолинейного возвратно-поступательного и на рис. 3, а – б вращательного движений. Каждая схема состоит из насоса 1 с резервуаром 6 и гидравлического мотора (двигателя) 2, соединенных трубами или каналами, а также предохранительного клапана 5, ограничивающего повышение давления жидкости выше установленного.

В схемы, представленные на рис. 2 и 3, а, включены распределительные устройства 3, с помощью которых изменяется направление потока жидкости от насоса 1 к двигателю 2, т. е. осуществляется изменение направления движения этого двигателя. В положении распределителя крана 3, представленного на рис. 2, жидкость от насоса 1 поступает в левую полость цилиндра 2, перемещая его поршень в правую сторону. Жидкость же, вытесняемая поршнем из правой (нерабочей) полости цилиндра 2, по сливным трубопроводам и через распределитель 3 удаляется в резервуар (бак) 6. При установке (повороте) распределителя 3 в противоположное положение, жидкость от насоса 1 будет поступать в правую полость цилиндра 2 и отводиться в бак 5 из левой его полости; поршень в этом случае будет перемещаться в левую сторону. При повышении давления жидкости сверх установленной, величины откроется предохранительный клапан 5, и жидкость от насоса через него будет поступать в бак.

Рис. 2. Принципиальная схема                                  Рис. 3. Принципиальные схемы

гидропривода прямолинейного движения               гидропривода вращательного

движения

Реверс гидравлического двигателя (мотора) гидропередачи вращательного движения осуществляется либо с помощью распределительного устройства 3 (рис. 3, а), либо путем изменения направления потока жидкости самим насосом 1 (рис. 3, б). Система в последнем случае должна быть снабжена обратными клапанами 7, которые отсоединяют нагнетательную линию от бака 6 и одновременно обеспечивают подпитку всасывающей полости насоса в случае, если в ней создастся в результате утечек жидкости вакуум.

Очевидно, что при принятом условии полной герметичности гидроагрегатов и практической несжимаемости жидкости выходное звено двигателя должно будет перемещаться (или вращаться) с определенной скоростью, для того чтобы пропустить через рабочие камеры жидкость, подаваемую насосом, т. е. должно быть соблюдено условие , где  и  — теоретические расходы (объемы, описываемые рабочими элементами) насоса и двигателя в единицу времени. В результате получим жесткую кинематическую связь между насосом и двигателем. В частности, для системы привода вращательного движения се можно уподобить обычной шкивно-ременной передаче с той лишь разницей, что связь между ведущим насосом и ведомым двигателем звеньями осуществляется сжатием замкнутого объема жидкости.

Регулирование скорости гидродвигателя (движения поршня силового цилиндра или вала гидромотора) в мощных передачах (мощность более 5  ) обычно осуществляется регулированием подачи насоса 1 и в передачах меньших мощностей — с помощью дросселя 4, который позволяет создать сопротивление на выходе из насоса, в результате которого часть жидкости будет отводиться (переливаться) через предохранительный клапан 5 в бак 6. При полном перекрытии трубопровода дросселем 4 вся жидкость будет удаляться в бак, в результате скорость гидродвигателя 2 будет равна нулю.

Дроссельное регулирование связано с потерей мощности и нагревом жидкости, поскольку энергия, соответствующая расходу жидкости через клапан 5 в бак, под давлением его настройки теряется,  превращаясь в тепло.

Рассмотренная выше схема гидросистемы относится к числу простейших, в которых управление потоком жидкости сводится лишь к изменению его направления к той или иной полости силового цилиндра, без какого-либо воздействия на закон движения поршня  последнего.

В том случае, когда это воздействие осуществляется и оно связывается с циклом работы машины или с управлением по программе, гидропривод становится частью системы автоматического или полуавтоматического регулирования и элементы гидропривода называют элементами гидроавтоматики, а гидросистему — автоматической или полуавтоматической.

Применяемые давления и расходы жидкости. В гидросистемах применяют, в основном, давления до 200 и реже 350— 700 . Вообще же объемный насос может развить любые давления, при которых жидкости еще сохраняют свои свойства. Потеря этих свойств, ограничивающая величину давления, обусловлена тем, что практически большинство жидкостей, в том числе и жидкости нефтяного происхождения, при давлениях 20 000— 30 000   превращаются в твердое тело. Например, вода при  превращается в твердое тело при давлении 8400 .

Из выражения (5) следует, что повышением давления жидкости можно увеличить при том же ее расходе мощность гидропривода, а. следовательно, можно снизить его вес и габариты.

В гидросистемах машин применяются насосы мощностью до 100  , однако в некоторых случаях применяются насосы с расходом (производительностью) до  8600  с приводной мощностью при давлениях 220  выше 3000 .

1.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ГИДРОПРИВОДА

Глава I

РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ И ИХ СВОЙСТВА

Рабочим телом (средой) в гидравлических системах являются капельные жидкости, характеризуемые высокими, по сравнению с газами, объемным модулем сжатия и вязкостью. В основном применяются минеральные масла, представляющие собой жидкие дистиллаты, загущенные парафином, церезином и другими твердыми углеводородами, а также жидкости на основе органических и кремнийорганических соединений. Особенно широко применяются смеси минеральных масел, полученные смешиванием маловязких нефтепродуктов с высоковязкими компонентами (загустителями).

Основными показателями для оценки качества рабочей жидкости служат вязкостно-температурные свойства, химическая и физическая стабильность, антикоррозионные свойства, агрессивность по отношению к резиновым уплотнительным деталям, смазочная способность, теплофизические свойства и вспениваемость, а также огнестойкость и температура замерзания.

Весомость жидкости характеризуется объемным весом (удельной силой тяжести) и плотностью, которые фактически обозначают одно и то же свойство жидкости, — отношение веса или массы жидкости к ее объему. При расчетах обычно используют объемный вес (вес единицы объема вещества), который зачастую называют весовой плотностью, причем выражают его обычно как отношение веса в килограммах к объему в кубических сантиметрах или метрах.

При равномерном распределении массы объемный вес

,                                                    (6)

где  — вес некоторого объема  жидкости;

— масса рассматриваемого объема жидкости;

— ускорение силы тяжести.

Учитывая, что масса  и вес , объемный вес можно выразить через массовую плотность (количество массы жидкости, заключающейся в единице ее объема) и ускорение силы тяжести :

,

где  — массовая - плотность в или .

Для минеральных масел  можно  принять  .

Различают также удельный объем жидкости, под которым понимают объем единицы ее массы:

или .

Объемный вес не следует смешивать с безразмерным относительным удельным весом жидкости (), под которым понимается отношение веса данной жидкости  к весу дистиллированной воды  при , взятой в том же объеме.

Плотность имеет важное значение при расчетах режимов течения жидкости через местные сопротивления, потеря напора в которых обусловлена в основном ускорением жидкости, а, следовательно, перепад давления , как это следует из теоретического соотношения  , будет зависеть от плотности жидкости, т.е.

.

Плотность жидкости определяет величину ударного давления при гидравлическом ударе (см. стр. 103), а также сопротивление магистралей (трубопроводов) в переходных процессах. Так, например, для создания некоторого ускорения в трубопроводе, заполненном жидкостью с удельным весом ртути (13,6 ), потребуется давление в 17 раз больше, чем в заполненном минеральным маслом с удельным весом 0,8 . При применении первой жидкости сила инерции будет настолько большой, что на создание требуемого ускорения столба жидкости будет расходоваться значительная часть рабочего давления, а также будет замедляться быстродействие системы и реакция последней на командные импульсы (сигналы).

Плотности и объемный вес определяются по ГОСТу 3900—47.

Зависимость объемного веса от температуры. Плотность и соответственно объемный вес жидкости зависят от температуры, ввиду чего с изменением последней будет изменяться также и удельный объем.

Указанная зависимость характеризуется температурным коэффициентом  объемного расширения жидкости, представляющим собой число, выражающее относительное изменение объема жидкости при изменении температуры на :

/,                                                           (7)

где  - относительное  изменение рассматриваемого начального объема   жидкости;

— изменение температуры;

и  — начальная   и   конечная   температуры   жидкости;

— изменение объема при повышении температуры с  до ;

и  — объем жидкости соответственно при температурах   и .

В соответствии с этим изменение  объема и новый объем  при температуре , соответствующий приращению температуры от   до , составят

;                                                               (8)

(9)

Объемный вес (весовая плотность) жидкости при новой температуре

(10)

где  — искомый объемный вес жидкости при заданной температуре ;

— объемный вес жидкости при температуре .

Коэффициент объемного расширения (и соответственно плотность) минеральных жидкостей, применяемых в гидросистемах машин, можно практически считать постоянным при обычных в эксплуатации температурах. Однако он зависит от давления, уменьшаясь с увеличением последнего. На рис. 4, а показана зависимость плотности от давления и температуры в изотермном процессе для минерального масла и на рис. 4, б — для силиконовых жидкостей, характеристики которых приведены ниже (см. рис. 9, а и б).

Рис. 4. Зависимость плотности от давления и температуры:

а) минерального масла;               б) силиконовой жидкости

Среднее значение коэффициента объемного расширения для авиационного масла типа АМГ-10 при давлениях от   можно принять равным ; или иначе температурное расширение этого масла составляет приблизительно 0,08% при нагревании на . Для более тяжелых минеральных масел он равен .

Максимальный коэффициент имеют синтетические жидкости. Так, например, средний коэффициент теплового объемного расширения жидкости на основе алкиловых полисиликатов при изменении температуры от  до  равен  .

Коэффициент объемного расширения зависит от объемного веса жидкости.  Значения коэффициента расширения для нефтепродуктов   разных   исходных   объемных   весов   приведены   ниже (исходный объемный вес принят при ):

Объемный вес в ………………………	700     800     850     900     920

Коэффициент  объемного  расшире-

ния …………………………………….8,2      7,7      7,2      6,4       6,0

Поскольку плотность и удельный вес капельных жидкостей изменяются с изменением температуры в эксплуатации незначительно, при гидравлических расчетах достаточно принимать постоянные значения этих параметров. В частности, подобное допущение может быть принято при расчетах систем, предназначенных для работы в стабильных температурных условиях. Однако возможны условия, в которых такое допущение может привести к серьезным нарушениям работы в результате объемного расширения жидкости при изменении ее температуры. В результате нагревания жидкости она может переполнить резервуары, а если она заключена в жесткой замкнутой емкости, возможно разрушение последней.

Повышение давления  при нагревании силового цилиндра (или иной емкости) с замкнутой в нем жидкостью при нагревании ее от  до  составит

,

где  — объемный модуль упругости жидкости;

и  — коэффициенты объемного температурного расширения жидкости и металла, из которого изготовлен цилиндр (или иная жесткая емкость).

Расширение жидкости может также нарушить тарировку различных жидкостных приборов и датчиков.

Значения коэффициента объемного расширения для некоторых металлов при температурах  от  до  приведены ниже.

| Материал | Углеродистая сталь | Алюминий | Магний | Медь | Бронза | Чугун |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент расширения | 34,5 | 71,4 | 77,7 | 49,5 | 60,0 | 33 |

Зависимость объемного веса от давления. Объемный вес и плотность жидкости зависят вследствие ее сжимаемости под давлением от величины последнего.

Поскольку для применяемых жидкостей с объемным модулем сжатия  плотность  при давлении порядка 200 незначительно отличается от плотности  при нулевом давлении (практически ), при расчете гидросистем на эти давления обычно полагают, что объемный вес не зависит от давления.

ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ

Вязкость жидкости, под которой понимается ее сопротивление деформации сдвига, является наиболее важной характеристикой для расчета и проектирования объемного гидравлического оборудования.

Механизм возникновения вязкости обусловлен тем, что при течении вязкой жидкости вдоль твердой стенки скорость движения ее слоев в результате торможения потока различна, вследствие чего между слоями возникает сила трения. Величина этой силы (касательного напряжения) определяется из уравнения, выражающего закон жидкостного трения Ньютона:

; ,                                                      (11)

где  - коэффициент пропорциональности, который называется коэффициентом динамической (или абсолютной) вязкости жидкости;

- площадь рассматриваемого слоя жидкости или стенки, соприкасающейся с ней;

- градиент скорости;

- расстояние  между слоями  жидкости,  измеренное  перпендикулярно направлению движения жидкости;

- скорость движения жидкости.

Из этого уравнения следует, что динамический коэффициент вязкости  численно равен силе трения, развивающейся на единице поверхности при градиенте скорости,  равном единице.

В системе единиц МКГСС единицей абсолютной вязкости принято считать касательную силу, в которой действует один слой жидкости площадью 1  на другой, при движении одного слоя относительно другого с градиентом скорости 1 . Размерность этой единицы .

В системе СГС (сантиметр — грамм — секунда) вязкость выражается в пуазах (), причем вязкость жидкости равна 1 , если сила, необходимая для того, чтобы перемещать одну относительно другой две параллельные пластинки из жидкости поверхностью в 1 , с градиентом скорости 1 , составляет 1 . Эта единица коэффициента вязкости обозначается  и имеет размерность  или .

Величину коэффициента динамической вязкости для маловязких жидкостей, применяемых в гидросистемах, обычно выражают в сантипуазах (), причем 1=0,01.

Единицы динамической вязкости связаны  соотношением

;

;

.

В системе СИ динамическая вязкость имеет размерность  (ньютон-секунда на  квадратный метр).

Ниже приведено соотношение между этими единицами вязкости:

;

.

Кинематическая вязкость. В гидравлических расчетах применяют отношение коэффициента динамической вязкости  к плотности  жидкости, которое называется коэффициентом кинематической вязкости и обозначается :

.                                                                        (12)

В системе МКГСС коэффициент кинематической вязкости выражается в  и в системе СГС — в . Величина вязкости, равная 1 , называется стоксом (). В технической практике получили распространение сантистоксы (), причем .

Указанные единицы кинематической вязкости связаны соотношением .

Соотношения  между  единицами вязкости  различных систем приведены ниже.

| Вязкость | СГС | МКГСС | Английская гравитационная |
| --- | --- | --- | --- |
| Динамическая Кинематическая |  |  |  |

В стандартах СССР обычно дастся кинематическая вязкость, выраженная в сантистоксах при .

В гидросистемах машин, предназначенных для работы в стабильных температурных условиях при давлениях менее 100  обычно применяют масла с вязкостью 20—40  (при ), а при давлении до 200   — вязкость 40—60 . В гидросистемах же прессов с давлением 500—600  вязкость жидкости достигает значений 110—150 .

В гидросистемах с быстроходными насосами и в гидросистемах, предназначенных для работы в широком температурном диапазоне и при низких температурах, применяются масла с меньшими значениями вязкости.

Условные (относительные) единицы вязкости. Точных методов непосредственного измерения коэффициентов абсолютной или кинематической вязкости не существует. Лишь в некоторых случаях для определения коэффициентов абсолютной или кинематической вязкости пользуются тарированными приборами, позволяющими с приемлемой точностью определить вязкость прямым методом.

На  практике с помощью вискозиметров  определяют относительную вязкость,  единицы измерения  которой непосредственно не  связаны  с  физической  природой  вязкости.   В  отечественной промышленности  применяются единицы  условной  вязкости,  измеряемые в  секундах  или градусах  Энглера с помощью вискозиметра,  основанного на методе истечения жидкости через калиброванное  отверстие  определенного диаметра  (2,8 ).   В  этом приборе определяется время  истечения под собственным весом 200  испытываемой жидкости из цилиндрического сосуда через заданное отверстие при данной температуре, которое сравнивается с временем  истечения из того же сосуда 200   воды при . В соответствии с этим вязкость жидкости в градусах Энглера выражается отношением

,

причем время истечения воды в этом приборе обычно равно . Вискозиметр Энглера применим для жидкостей с вязкостью не меньше .

Таблица 1

| 1,0 | 1.0 | 30.0 | 26.2 | 35.7 | 4,80 | 172.0 | 137.9 | 240 | 31,6 | 1091 | 972,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40 | 1.1 | 34,0 | 29.2 | 37,3 | 5.00 | 180.0 | 144.0 | 250 | 32,9 | 1137 | 1012 |
| 2,8 | 1.20 | 37,5 | 32.0 | 41.2 | 5.50 | 195.0 | 156.0 | 260 | 3/1,3 | 1182 | 1053 |
| 3,9 | 1,30 | 41,1 | 35.0 | 45,1 | 6,00 | 216.5 | 172,3 | 270 | 35.5 | 1228 | 1093 |
| 5,00 | 1,40 | 45.0 | 38,0 | 49,0 | 6,50 | 230.0 | 184,0 | 280 | 36,8 | 1273 | 1134 |
| 6,25 | 1,50 | 49,0 | 40.9 | 52,9 | 7,00 | 253,0 | 201,5 | 290 | 38,2 | 1319 | 1174 |
| 7,45 | 1,60 | 52,6 | 43,8 | 56,8 | 7.50 | 272.0 | 216.2 | 300 | 39.4 | 1364 | 1215 |
| 8.50 | 1.70 | 56,5 | 46,8 | 60,6 | 8,00 | 290.0 | 230.5 | 310 | 40,8 | 1410 | 1255 |
| 9,00 | 1,80 | 60.0 | 49,7 | 64,5 | 8,50 | 308,0 | 245,0 | 320 | 42,1 | 1455 | 1296 |
| 10.70 | 1,90 | 64,0 | 52,6 | 68.4 | 9,00 | 326.5 | 250.0 | 330 | 43,4 | 1500 | 1336 |
| 11.80 | 2,0 | 67,9 | 55.5 | 76.0 | 10,00 | 363,0 | 288,0 | 340 | 44,7 | 1546 | 1377 |
| 12,80 | 2,10 | 71,5 | 58,5 | 80 | 10,54 | 365,0 | 325,0 | 350 | 46,1 | 1591 | 1417 |
| 13,80 | 2 20 | 75,1 | 61.4 | 85 | 11.20 | 388,0 | 345,0 | 360 | 47.4 | 1637 | 1458 |
| 14,80 | 2.30 | 79,1 | 64,3 | 90 | 11.86 | 411,0 | 305.0 | 370 | 48,7 | 1682 | 1498 |
| 15,70 | 2.40 | 83,0 | 67.3 | 95 | 12.51 | 433,0 | 385.0 | 380 | 50,0 | 1728 | 1539 |
| 16,60 | 2.50 | 86,8 | 70.2 | 100 | 13.70 | 456.0 | 405,0 | 390 | 51,3 | 1773 | 1579 |
| 17,50 | 2.60 | 90,8 | 73,2 | 110 | 14,48 | 501,0 | 446,0 | 400 | 52,6 | 1819 | 1620 |
| 18,40 | 2,70 | 94,2 | 76,1 | 120 | 15,80 | 547,0 | 486,0 | 410 | 53,9 | 1864 | 1660 |
| 19,30 | 2.80 | 98,00 | 79,1 | 130 | 17,11 | 592,0 | 527,0 | 420 | 55,3 | 1909 | 1701 |
| 20,20 | 2.90 | 102,00 | 82.1 | 140 | 18,43 | 637,0 | 567,0 | 430 | 56,6 | 1955 | 1741 |
| 21,20 | 3,0 | 105,00 | 85,0 | 150 | 19,74 | 683,0 | 608,0 | 440 | 57,9 | 2000 | 1781 |
| 22,80 | 3.20 | 113,2 | 90.9 | 160 | 21,06 | 728,0 | 648,0 | 450 | 59.2 | 2046 | 1822 |
| 24,50 | 3,40 | 120,0 | 96,7 | 170 | 22,37 | 774,0 | 689,0 | 460 | 60,5 | 2091 | 1862 |
| 26,10 | 3,60 | 128,0 | 102,1 | [ 180 | 23,69 | 819,0 | 729,0 | 470 | 61,8 | 2137 | 1903 |
| 27,70 | 3,80 | 135,0 | 107,0 | 190 | 25.0 | 864,0 | 769.0 | 480 | ё С3,2 | 2182 | 1943 |
| 29,3 | 4.00 | 142,5 | 113.9 | 200 | 26,3 | 910.0 | 810,0 | 490 | 64.5 | 2228 | 1984 |
| 30.9 | 4.20 | 150 | 120 | 1210 | 27,6 | 955.0 | 850.0 | 500 | 65.8 | 2273 | 2024 |
| 32.5 | 4,40 | 157,6 | 125,9 | 220 | 28,9 | 1001.0 | 891,0 | 510 | 67,1 | 2318 | 2065 |
| 34,1 | 4,60 | 165,6 | 132,0 | 230 | 30,3 | 1046 | 931,0 |  |  |  |  |

Относительная вязкость часто выражается также в секундах Энглера, которые показывают время истечения определенного объема измеряемой жидкости из указанного вискозиметра в секундах. Поскольку вискозиметр Энглера рассчитан на истечение воды за 50—52 , единица вязкости в секундах Энглера в 50—52 раза меньше единицы вязкости в градусах Энглера.

Перевод условных единиц вязкости в абсолютные. До настоящего времени не существует метода точного перевода условных (относительных) единиц вязкости в абсолютные, пересчет же проводится по приближенным эмпирическим формулам и таблицам.

Для применяемых в гидросистемах масел при среднем значении  коэффициенты кинематической и условной вязкости, выраженной в градусах Энглера, выражаются соотношением

(13)

Пересчет градусов Энглера в единицы абсолютной вязкости может быть осуществлен для распространенных в гидросистемах жидкостей по упрощенной формуле . Для пересчета коэффициента динамической вязкости  в единицы условной вязкости можно также пользоваться графиком, показанным на рис. 5.

Рис. 5. График для пересчета динамической вязкости в условную

Следует отметить, что существующие вискозиметры обеспечивают получение более или менее достоверных результатов для жидкостей с вязкостью от 2 до 30 .

В США и Англии вязкость в основном измеряется в секундах Сейболта (универсальные)  и Редвуда (торговые) . Секунды Редвуда применяются преимущественно в Англии и секунды Сейболта — в США.

Приближенные соотношения между единицами вязкости в градусах Энглера , секундах Сейболта  и секундах Редвуда  приведены в табл. 1.

Зависимость вязкости от температуры. С повышением температуры вязкость капельных жидкостей и их смесей понижается.

Математических уравнений, пригодных для практического применения, выражающих закон изменения вязкости от температуры, до настоящего времени не имеется, поэтому пользуются эмпирическими зависимостями. Для минеральных масел с вязкостью  при температурах от  до  пользуются выражением

,                                                              (14)

где  и  — кинематические   коэффициенты   вязкости  при  заданной температуре  и температуре  в ;

— показатель степени, значения которого в зависимости от исходной вязкости при   приведены ниже.

Вязкость 	……………………….2,8	6,25       9,0       11,8       21,2       29,3

Показатель ………........................1,39       1,59       1,72        1,79     1,99        2,13

Вязкость ………………………..37,3       45,1       52,9        60,6     68,4        80,0

Показатель  ……………………...2,24	2,32       2,42        2,49     2,52        2,50

В гидросистемах применяются жидкости, вязкость которых при  составляет 10—100 . В частности вязкость применяемого в самолетных гидросистемах масла АМГ-10 при   равна 10 .

Зависимость вязкости распространенных масел от температуры показана на рис. 6, а и б. Очевидно, чем меньше изменяется вязкость с изменением температуры, тем выше качество и лучше эксплуатационные свойства рабочей жидкости. При применении жидкостей, имеющих крутую кривую температурной зависимости вязкости, затрудняется работа гидросистемы в зимних условиях эксплуатации.

Рис. 6. Графики зависимости динамической вязкости масел от температуры:

1 – трансформаторное; 2 – индустриальное 12; 3 – индустриальное 20; 4 – индустриальное 30; 5 – индустриальное 50; 6 – автотракторное; 7 – МВП; 8 – ЦИАТИМ-1; 9 – АМГ-10

Обычно вязкостно-температурные свойства жидкостей характеризуются отношением .   Жидкость,    предназначенная    для эксплуатации в широком температурном интервале, считается пригодной, если ее вязкость при изменении температуры от  до  изменяется не более, чем в 100 раз.

Наиболее пологую кривую вязкостной характеристики имеет масляная смесь АМГ-10, вязкость которой от  до  изменяется в пределах 8—2000 . Зависимость вязкости морозостойких масел АУ, АГМ, ГМ-50, АМГ-10 от температуры представлена на рис. 7. Наиболее пологую кривую вязкостной характеристики имеют жидкости на основе кремнийорганических соединений, для которых минимальное значение вязкости в указанном интервале температур  меньше максимального в 40—50 раз.

Рис. 7. Зависимость вязкости морозостойких масел от температуры

Зависимость вязкости от давления. Вязкость жидкостей зависит от величины давления, увеличиваясь с повышением последнего.

Влиянием давления на вязкость жидкости до последнего времени обычно пренебрегали, поскольку применялись относительно небольшие давления. Однако для гидросистем высоких давлений изменение вязкости может оказать существенное влияние на характеристики гидросистемы, так как даже при относительно небольших изменениях давления (от  до  ) вязкость многих   минеральных   масел при нормальной температуре увеличивается в ~3 раза. Для многих гидросистем и в частности для гидросистем сверхвысоких давлений (см. стр. 248) указанная зависимость предопределяет возможность применения некоторых марок жидкости в качестве рабочей среды.

Зависимость	вязкости жидкости от давления  может быть выражена экспоненциальной  функцией

,                                                           (15)

где  и  — вязкость при атмосферном давлении и при давлении ;

— коэффициент,  характеризующий  изменение  вязкости в зависимости от давления.

В табл.  2 приведены приблизительные значения   (в ) и практические данные по величине коэффициента  в зависимости от этих параметров (для температуры ) для широко применяемых в гидросистемах минеральных масел.

Таблица 2

Значения  и коэффициента

| 28,3 46,4 83,1 122 288 422 579 | 33,4 56,6 101 151 351 515 730 | 2,36 2,85 2,85 3,07 2,85 2,85 3,29 | 60,0 119 215 345 714 1050 1630 | 2,13 2,70 2,71 2,97 2,57 2,57 3,08 | 121 293 522 933 1560 2280 4070 | 2,07 2,63 2,63 2,80 2,50 2,50 2,90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

С повышением температуры зависимость вязкости от давления уменьшается (табл. 3).

Таблица 3

Зависимость давления от типа масла

| Тип масла | Кратность возрастания вязкости |
| --- | --- |
|  | 1000 | 1800 |
| Минеральное, парафинового основания……………………….. Минеральное, асфальтового основания……………………….. Касторовое……………………… | 7 17 - | 3 6 2 | 25 108 - | 13 29 5 |

Зависимость вязкости от давления растительных масел примерно в 2 раза меньше, чем минеральных.

При практических расчетах зависимость вязкости от давления ( -  ) минеральных масел, применяемых в гидросистемах, можно подсчитывать по приближенному эмпирическому уравнению

,                                                     (16)

где   и  - кинематический коэффициент вязкости соответственно при давлении  и атмосферном;

- коэффициент, зависящий от марки масла; можно принимать для легких масел () ;

- давление масла в .

Повышение вязкости минеральных масел в зависимости от давления при температурах от  до  можно принимать по следующим приближенным данным:

Давление в ……………………….70         150      200      400        600

Повышение вязкости в % от

исходной при атмосферном давлении….20-25  35-40  50-60  120-160  250-350

При относительно небольших давлениях от 0 до ~400-500  вязкость минеральных масел изменяется практически линейно (рис. 8). При более высоких давлениях эта линейность нарушается, и при давлениях ~20000  минеральные масла затвердевают.

На рис. 9 представлены экспериментальные кривые зависимости вязкости от давления для масел нафтанового основания с начальной вязкостью  при  и на рис. 10 – кривые для синтетической жидкости с начальной вязкостью  при  .

Минеральные масла уступают по рассматриваемому параметру синтетическим жидкостям, обладающим более высокой стабильностью   вязкости   в   функции   давления   и   температуры.

Рис. 8. Зависимость вязкости минерального масла от давления:

1 – при ; 2- при

К жидкостям, обладающим наименьшей зависимостью вязкости от давления, относятся ртуть и этиловый спирт. Вязкость этилового спирта при повышении давления от 0 до 1200   при  увеличивается всего лишь в 10 раз, а ртути при этих условиях — на ~30%.

Аномалию в этом отношении представляет вода, вязкость которой при   температурах от 0 до  с повышением давления до 500   понижается и при дальнейшем повышении увеличивается. При давлении 8400   () дистиллированная вода затвердевает.

Рис. 9. Зависимость вязкости минерального        Рис. 10. Зависимость вязкости

масла от давления и температуры                        синтетической жидкости от давления

и температуры

Вязкость смесей минеральных масел. При смешивании нескольких марок минеральных масел различной вязкости образуются однородные смеси, обладающие основными свойствами исходных масел. Это позволяет смешивать в определенных количествах несколько сортов масел для получения смеси, обладающей заранее заданным доминирующим свойством.  При этом необходимо лишь обеспечить  однородность компонентов смеси, так как в противном случае вязкость смеси с течением времени может измениться вследствие испарения легких фракций.

Условная вязкость смеси двух минеральных масел может быть определена с достаточной точностью по выражению

,                                              (17)

где  и  — содержание компонентов смеси в  %;

и  — условная вязкость компонентов смеси;

— эмпирический   коэффициент,   зависящий   от  содержания компонентов  и  в смеси.

Значения коэффициента  в зависимости от процентного содержания в смеси компонентов  и  приведены ниже:

……………….10     20     30       40      50      00     70    80  90

……………….90     80      70      60      50      40     30    20  10

……………….0,7   13,1   17,9   22.1   25,5   27,9  23,2  25   17

Следует иметь в виду, что жидкости не минерального происхождения взаимно не смешиваются, при смешивании образуются нерастворимые студенистые вещества, которые могут вывести гидросистему из строя.

Вязкостные присадки. Для получения масел требуемой вязкости и ее стабилизации применяют вязкостные присадки (продукты полимеризации непредельных углеводородов, эфиров, а также продукты вольтанизации и др.). Загуститель представляет собой нефтяной продукт с более высокой, чем однофракционные масла, стабильностью вязкости при изменении температуры.

В частности, в гидросистемах, работающих при температурах от  до , обычно применяется смесь на нефтяной основе АМГ-10, состоящая из двух нефтяных фракций высокой чистоты, основная из которых является узкой (керосиновой) фракцией с началом кипения не ниже . Эта фракция после очистки загущается виниполом ВБ-2 до требуемой вязкости и подкрашивается красителем в красный цвет.

Указанная смесь пригодна для работы при температуре от  до .

Ниже приведены вязкостные характеристики этой смеси.

Температура в ………….                              -50     -40        -20     0   20    50   70   100

Кинематическая        вязкость в ..1250     451      130   42   20   10    7,5     6

МЕХАНИЧЕСКАЯ И ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ (СТАБИЛЬНОСТЬ) РАБОЧИХ ЖИДКОСТЕЙ

К жидкостям, применяемым в гидросистеме машин, предъявляются требования, чтобы они в рабочих условиях применения и хранения не изменяли своих первоначальных физических и химических свойств, т. е. в условиях эксплуатации обладали физической и химической стабильностью.

Физическая стабильность жидкости нарушается при длительной работе в условиях высоких давлений (при высоких напряжениях сдвига) в особенности при дросселировании с большим перепадом давления и при смазке под давлением трущихся пар с высокой удельной нагрузкой. В результате этого происходят моле-кулярно-структурные изменения (деструкция) жидкости, сопровождающиеся понижением ее вязкости, а также ухудшением ее смазывающих свойств.

Механическая деструкция жидкости наблюдается также при вибрационных воздействиях, которые проявляются в условиях эксплуатации. На рис. 11 представлены кривые устойчивости к механической деструкции жидкостей, построенные по результатам испытаний на звуковом осцилляторе при частоте 10 000 .

Рис. 11. Устойчивость к механической деструкции жидкостей по результатам испытаний на звуковом осцилляторе при частоте 10000;

1 и 2 – синтетические жидкости (оронит 8200 и оронит 8515); 3 – жидкость на минеральной основе (MiL-0-5606)

Особенно большая потеря вязкости наблюдается в масляных смесях типа АМГ-10 с вязкостными добавками, состоящими из длинных углеводородных цепочек. Эти цепочки при длительном «смятии», в частности при многократном продавливании жидкости под высоким давлением через  малые зазоры, могут разрушаться, происходит как бы постепенное «перемалывание» высокомолекулярного загустителя, в результате чего вязкость с течением времени может уменьшиться до недопустимого значения. Наблюдаются случаи, когда масляные смеси этого типа за 400—500 ч работы насоса на испытательном стенде, нагружение которого осуществлялось дросселированием жидкости до 200  на выходе ее из насоса, наполовину теряют первоначальную  вязкость.

Под химической стабильностью жидкости понимают устойчивость ее против «старения», происходящего в результате окисления кислородом воздуха.

Химическая стабильность жидкости или стойкость к окислению зависит от химического ее состава и строения составляющих компонентов. В процессе окисления выпадает из жидкости осадок в виде смол.

Интенсивность соединений с кислородом значительно повышается   с   ростом   температуры   на   поверхности   их   контакта с воздухом. Например, при повышении температуры на каждые  интенсивность окисления минерального масла практически удваивается.

Теплостойкость жидкостей. Большинство минеральных масел при нагреве до сравнительно невысоких температур изменяют химический состав. Это изменение носит характер либо крекинг-процесса, сопровождающегося уменьшением среднего молекулярного веса и выделением летучих фракций, либо полимеризации, при которой образуются смолы, осадки и коксоподобные вещества, либо оба процесса происходят одновременно. По мере повышения температуры интенсивность этих реакций возрастает, и по достижении некоторой предельной температуры масло теряет свойства и не может служить рабочей жидкостью гидросистем. При высокой же температуре этот процесс разложения жидкости может протекать настолько интенсивно, что срок ее службы будет составлять всего лишь несколько десятков часов.

Растворение в жидкостях газов. Все жидкости растворяют газы, которые в растворенном (дисперсном) состоянии не оказывают существенного влияния на механические свойства жидкости. Однако, если давление в какой-либо точке объема жидкости уменьшается, газы выделяются из раствора в виде пузырьков, которые ухудшают свойства жидкости. Относительное количество газа, который может раствориться в жидкости до ее насыщения, прямо пропорционально давлению на поверхности раздела. Этот объем можно вычислить по формуле

,                                                       (18)

где  — объем растворенного газа, отнесенный к атмосферному давлению (760  ) и нулевой температуре;

—  коэффициент растворимости газа в жидкости;

— объем жидкости;

и — начальное и конечное давление газа, находящегося в контакте с жидкостью.

Коэффициент растворимости зависит от свойств жидкостей и газов. Воздух растворяется в минеральных маслах, применяемых в   гидросистемах   машин,   в   объеме,   равном   ~10%   () объема жидкости на 1 .

Растворимость кислорода в жидкостях выше, чем атмосферного воздуха, ввиду чего растворенный в жидкости воздух содержит кислорода на 40—50% больше чем атмосферный воздух, что интенсифицирует окисление жидкости и разрушение резиновых деталей гидроагрегатов,

Ниже приведены коэффициенты растворимости воздуха к в распространенных жидкостях при

Масло:

велосит (ГОСТ 1840—51)……………………0,0959

вазелиновое (ГОСТ 1840—51)………………0.0877

трансформаторное 12 (ГОСТ 1707—51)…….0,0828

индустриальное 12 (ГОСТ 1707—51)………..0,0759

АМГ-10 (ГОСТ 6794—53)……………………0,1038

Керосин ………………………………………………..0,1270

Вода……………………………………………………..0,16

Растворимостью примерно такого же порядка обладает и азот, который широко применяется для наддува жидкостных баков (резервуаров).

Растворимость воздуха в минеральных маслах зависит от сорта масла, уменьшаясь с увеличением его плотности. Для масел с объемным весом, равным 0,82 и 0,9 , коэффициент растворимости к соответственно составляет 0,10 и 0,08.

Растворимость воздуха в маслах малой вязкости несколько выше, чем в маслах высокой вязкости.

С увеличением температуры растворимость воздуха в масле практически сохраняется постоянной. Так, например, коэффициент растворимости воздуха в керосине при температуре - равен 0,12 и при температуре  он повышается всего лишь до 0,125.

Последний фактор следует учитывать при проектировании гидросистем, находящихся под давлением газа (воздуха) в условиях широкого температурного диапазона, поскольку в результате изменения объема растворенного газа, обусловленного тепловым его расширением, может нарушаться условие насыщенности жидкости газом.

Так, например, жидкость, насыщенная воздухом при температуре хранения - , будет при повышении температуры в гидросистеме до  перенасыщена до 25—30% объема жидкости, и в результате выделения воздуха, происходящего до установления нового равновесного состояния для новой температуры, в гидросистеме образуется пена. Это может наблюдаться в тупиковых линиях гидросистем или в системах с одной рабочей линией, например, для систем простых гидравлических тормозов, в которых в результате значительного выделения воздуха при нагревании жидкости может образоваться неработоспособная смесь жидкости с воздухом.

Время, в течение которого происходит насыщение масла газом, зависит от величины поверхности раздела, приходящейся на единицу объема масла, а также от степени возмущенности состояния этой поверхности. При интенсивном перемешивании жидкость насыщается в течение одной или нескольких минут, тогда как в спокойном состоянии процесс длится часами.

Поскольку количество газа, растворенного в жидкости до его насыщения, прямо пропорционально давлению, то при уменьшении последнего ниже величины, при которой произошло насыщение жидкости газом, излишек газа выделится из нее. Подобное понижение давления может произойти в результате изменения скорости и направления потока жидкости в каналах гидроагрегатов и жидкостной коммуникации гидросистемы.

Ниже приведены данные по коэффициенту выделения воздуха при комнатной температуре из масла АМГ-10 в зависимости от величины вакуума .

в  ………………………...115  200  315   400  500   595  720   747

Коэффициент выделения в % ………….1,4   2,7  3,75   5,1    6,4   7,7   9,1    9,6

Газ из жидкости выделяется интенсивнее, чем растворяется в ней. Однако интенсивность выделения и растворения зависит в основном от одних и тех же факторов. Особое влияние оказывает степень возмущения жидкости. Процесс выделения газа из циркулирующей или иным способом возмущенной жидкости протекает в основном в течение нескольких секунд или даже их долей.

Рассмотренное свойство жидкости имеет важное значение для работы гидросистемы, так как присутствие газа ухудшает, а во многих случаях может полностью нарушить работу гидросистемы и ее агрегатов. В частности, при наличии газа ускоряется наступление кавитации (см. стр. 44). Газ, выделившийся из жидкости в местах пониженного давления, может частично заполнить рабочие полости насоса, уменьшая тем самым его производительность и ухудшая режим его работы. Как показали наблюдения, при вакууме у входа в насос, равном 200—250  , могущем произойти при определенных условиях в результате сопротивления всасывающей магистрали, наступает помутнение потока минерального масла из-за выделения воздуха; при вакууме 380—400   количество выделившегося воздуха становится таким, что резко изменяется окраска масла и образуются видимые глазом пузырьки, и при вакууме в баке 400— 450   масло, поступающее по трубе из бака в насос, превращается в пену.

Механическая смесь воздуха с жидкостью

Воздух (газ) может находиться в жидкости в механической смеси, причем в зависимости от размеров пузырьков последнего такая смесь обладает меньшей или большей устойчивостью, и при определенных условиях, характеризуемых в основном размерами пузырьков (диаметр пузырька равен ~0,4—0,8 ) и вязкостью жидкости, скорость вытеснения пузырьков воздуха становится столь малой, что воздух может находиться в смеси с маслом в течение многих суток.

Обычно в масле действующей гидросистемы содержится примерно от 0,5—5% воздуха в нерастворенном состоянии. В зависимости от конструкции и режима эксплуатации гидросистемы содержание воздуха может повыситься до 10—15% общего объема жидкости.

При наличии в жидкости нерастворенного воздуха ее вязкость увеличивается. На рис. 12 представлена кривая, характеризующая соотношение вязкостей жидкости  с пузырьками воздуха и  — без пузырьков. Это соотношение может быть выражено эмпирическим уравнением

,                                                      (19)

где  — содержание пузырьков воздуха в %.

Размер пузырьков на вязкость смеси не влияет.

Рис. 12. Зависимость вязкости жидкости от содержания воздуха

Образование пены. Пря эксплуатации гидросистемы может образоваться пена, которая состоит из пузырьков воздуха различного размера. В верхней части пены располагаются крупные пузырьки со смежными стенками и в нижней части — мелкие пузырьки, не имеющие смежных стенок.

Пена понижает смазывающую способность масла, а также вызывает коррозию металлических деталей гидравлических агрегатов и окисление масла. Вследствие большой площади поверхности раздела между жидкостью и воздухом значительно ускоряются окисление и другие химические реакции в пене. Устойчивая пена превращается со временем в вязкие включения, откладывающиеся на поверхностях агрегатов и могущих нарушить их нормальную работу.

Устойчивость пены тем выше, чем выше вязкость масла и чем ниже упругость насыщенных ее паров  (см.  стр. 43).

Интенсивность образования и стойкость пены в значительной мере зависят от температуры, причем стойкость пены в отличие от интенсивности образования с повышением температуры уменьшается; при  и выше иена быстро распадается.

Пена образуется, как правило, тем интенсивнее, чем ниже поверхностное натяжение и давление (упругость) насыщенного пара жидкости. Такие условия возникают при добавлении в жидкость воды или иного активного агента.

Пенообразование зависит также от типа жидкости: минеральные масла дают стойкую пену, а касторовое масло с такой же вязкостью и поверхностным натяжением — легко разрушающуюся пену.

Влияние воды. Пенообразование резко усиливается при наличии в масле даже ничтожного (менее 0,1% по весу) количества свободной или растворенной воды, которая способствует образованию эмульсий. Образование эмульсий в первом случае происходит в результате механического дробления капель воды при прохождении их  через  насос  (грубодисперсные  эмульсии).

Особенно отрицательное влияние оказывает вода, находящаяся в жидкости в виде эмульсий (однородной смеси очень мелких пузырьков воздуха и воды) высокой дисперсности, которая не оседает под действием сил тяжести; обнаружить ее можно лишь по помутнению: масло мутнеет при содержании в нем воды более 0,008% по весу при .

Подобные эмульсии могут образоваться при резком изменении температуры окружающей среды, при котором вода выпадает из раствора.

Рис. 13. Характеристики насыщения жидкостей водой

Предельное содержание растворенной воды в жидкости типа   АМГ-10   при  длительном ее выдерживании и перемешивании в открытом сосуде при влажности окружающего воздуха 96—98% составляет 0,02% и синтетической жидкости 7-500-3—0,1%. На рис. 13 показаны кривые, характеризующие изменение содержания воды в этих жидкостях во времени при соотношении объемов жидкой и газовой фаз 1:1. С повышением температуры растворимость воды увеличивается. Вода может попасть в масло в результате неудовлетворительного складского хранения или вследствие конденсации в гидробаке паров воды, попадающих в бак с воздухом при изменениях в них объема жидкости (при «дыхании» бака), обусловленных работой силовых цилиндров с односторонним штоком, зарядкой гидрогазовых аккумуляторов и пр. т. е. попадание воды в масло практически предупредить невозможно.

Влияние нерастворенного воздуха на работу гидросистемы

Ввиду того, что сжимаемость воздуха (газа) значительно (в тысячи раз) больше сжимаемости самих рабочих жидкостей (модуль упругости воздуха равен приблизительно величине абсолютного его давления), наличие в них воздушных пузырьков значительно понижает модуль их упругости, вследствие чего жесткость гидравлического механизма понижается (повышается податливость рабочих органов гидродвигателя, характеризуемая величиной смещения выходного его звена, под действием внешней нагрузки уменьшается).

При давлении 150  модуль упругости гидрогазовой смеси, содержащей 1% газа (приведенного к атмосферному давлению), почти в 2 раза меньше модуля однородной жидкости. Даже при практически неизбежном содержании воздуха, равном 0,1%, приведенный модуль упругости масла АМГ-10 снижается при атмосферном давлении с ~14 000 до 1750 . Понижение модуля упругости не зависит от размеров пузырьков воздуха и будет тем больше, нем больше суммарный их объем.

При наличии в жидкости нерастворенного воздуха нарушается плавность движения приводимых узлов, понижается производительность насосов, а также сокращается вследствие гидравлических ударов срок их службы (см. стр. 44). Нерастворенный воздух приводит также к запаздыванию действия гидравлической системы и в особенности системы следящего типа (см. стр. 455) и к потере ею устойчивости против автоколебаний. Запаздывание обусловлено тем, что емкость гидравлической системы при повышении давления увеличивается на объем сжатия рабочей жидкости. Следовательно, чтобы давление в рабочей полости гидравлического двигателя (силового цилиндра и пр.) повысилось в начале движения до величины, способной преодолеть приложенную нагрузку, в систему необходимо подать некоторое количество жидкости, которое компенсировало бы изменение объема при сжатии пузырьков воздуха до рабочего давления.

Объемный модуль  упругости жидкости, содержащей нерастворенный воздух (приведенный модуль), может быть определен по выражению (при предположении, что воздушные пузырьки при сжатии  не  растворяются)

или ,                                      (20)

где  — объемный модуль упругости чистой жидкости (не содержащей нерастворенного воздуха);

— объем жидкости в жидкостно-воздушной смеси при заданном давлении ;

— объем воздуха в смеси с жидкостью при атмосферном давлении .

Поскольку объем жидкости в смеси   при давлении  можно принять без значительной погрешности равным объему при атмосферном давлении, можем написать

,                                                        (21)

При этом допускаем, что сжатие пузырьков воздуха происходит по изотермному циклу (процессу). При быстродействующем процессе в расчетах следует принимать адиабатный цикл (см. стр. 60).

На рис. 14, а приведены кривые, характеризующие отношение  в зависимости от давления и соотношения  для масла с объемным модулем упругости .

Из приведенного графика следует, что при давлениях смеси масла с воздухом  наличие воздуха в масле не оказывает значительного влияния на модуль упругости, тогда как при  модуль упругости смеси будет в значительной степени зависеть от количества воздуха.

Рис. 14. Характеристики упругости масляно-воздушной смеси

На  рис.   14,   б показаны характеристики сжимаемости   жидкостной - воздушной смеси для случая . Так как влияние сжимаемости нерастворенных пузырьков воздуха и деформации стенок сосудов трудно учесть, обычно стремятся к возможному уменьшению этих параметров, а расчеты ведутся из    условия    среднего    значения    коэффициента    сжимаемости

(см. стр. 37).

Учитывая рассмотренные зависимости, необходимо принимать меры по дегазации жидкости так, чтобы отношение объема нерастворенного воздуха  к суммарному объему жидкости и воздуха  не превышало . В гидросистемах с механическим разделением жидкостной и газовой сред необходимо перед заправкой системы удалить из рабочей жидкости растворенный воздух.

Следует также сохранять требуемый уровень жидкости в баке, так как понижение его вызовет интенсивную циркуляцию; кроме того, происходящие при этом завихрения и обусловленные ими местные понижения давления будут способствовать дополнительному выделению воздуха из раствора и попаданию воздуха в жидкость извне. При понижении в баке уровня жидкости в местах подключения всасывающего трубопровода может образоваться воронка, через которую в систему будет попадать воздух.

Следует также избегать контакта покоящейся жидкости с воздухом или газом, находящимся под избыточным давлением. Такой контакт происходит при наддуве жидкостных баков воздухом или газом, применяемом в гидросистемах высотных самолетов, а также при использовании избыточного давления в баке как основного или вспомогательного средства для ведения поршней насосов.

Для устранения контакта применяют баки, в которых жидкость и воздух были бы разделены специальными устройствами — резиновыми мембранами или поршнями. Для создания подпора применяют цилиндрические баки с пружинным нагружением поршня (рис.  15) или с дифференциальным поршнем.

Рис. 15. Схемы баков с разделительным поршнем

Подобные баки с механическим разделением жидкостной и газовой среды и газовым или пружинным подпором жидкости применяются также в гидросистемах, работающих в условиях невесомости. Последнее обусловлено тем, что жидкость, находящаяся в условиях невесомости, теряет способность образовывать свободную поверхность раздела с газовой средой обычной формы. В результате газ и жидкость смешиваются, образуя двухфазную среду, причем иногда газ сосредоточивается в центре бака, жидкость  же  обволакивает  внутреннюю  его  поверхность.

СЖИМАЕМОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ

Капельные жидкости являются упругим телом, подчиняющимся с некоторым приближением (для давлений до 500-800 ) закону Гука.

Упругая деформация (сжимаемость) жидкости для гидравлических систем является отрицательным фактором, так как ввиду практической необратимости энергии, расходуемой на сжатие жидкости, общий к. п. д. приводов понижается.

Сжимаемость жидкости понижает жесткость гидравлической системы и приводит к прерывистому движению ее выхода, а также может вызвать нарушение ее устойчивости против автоколебаний и в частности ухудшает динамические характеристики гидравлических следящих систем (сервомеханизмов). Вследствие сжатия жидкости во вредном пространстве насосов высокого давления и в особенности насосов переменной производительности понижается их объемный к. п. д. (см. стр. 248),

Сжимаемость жидкости в гидравлических системах управления создает во всех случаях в магистралях и механизмах эффект гидравлической пружины.

Это явление усугубляется при использовании жидкостей с низким модулем объемной упругости и большими объемами полостей, заполненными жидкостью под давлением.

Жесткость (сжимаемость) жидкости оценивается коэффициентом относительного объемного сжатия (коэффициентом сжимаемости) , который характеризует изменение единицы объема жидкости,   приходящееся  на  единицу  изменения давления:

,                                                     (22)

или

;     ,                           (23)

где  - относительное изменение объема;

— изменение   (приращение)  давления,   действующего на жидкость;

— изменение   объема   жидкости   при   изменении давления на ;

и  — начальный объем жидкости при атмосферном   давлении   и   объем   при   изменении давления на .

Величина,  обратная  ,  называется объемным модулем  упругости жидкости при всестороннем сжатии:

,

Модуль объемной упругости жидкости  изменяется в зависимости от типа жидкости, действующего давления и температуры. Объемный модуль упругости  при  и атмосферном давлении для минеральных масел, используемых в гидросистемах, составляет 13 500—17 500 , что соответствует значениям коэффициента сжимаемости  от  до  . Нижний предел приведенных значений модуля () соответствует широко применяемому в авиационных гидросистемах легкому (малой вязкости) маслу АМГ-10, а верхний предел () — более тяжелым (вязким) маслам типа турбинного, применяемым в гидросистемах прочих машин.

С учетом изменения модуля упругости при повышении давления среднее значение коэффициента сжимаемости  авиационного масла АМГ-10 при давлении от 0 до 200  и  можно принимать равным

.

В соответствии с этим упрощенные выражения сжимаемости для этого масла примут вид

.                                                        (24)

Для более тяжелых масел среднее значение коэффициента для этих условий можно принимать равным

Высокими показателями сжимаемости обладают синтетические и в частности этилполисилоксановые жидкости, сжимаемость которых приблизительно на 40—50% выше, чем минеральных масел. Для синтетических жидкостей объемный модуль упругости при  и атмосферном давлении составляет  -              .

Для воды и распространенных рабочих жидкостей на водной основе (водно-гликолевых и пр.) среднее значение модуля упругости при относительно небольших давлениях (до 200 ) можно принять равным  . Наиболее высоким модулем упругости из жидкостей органического происхождения обладает глицерин:   .

Из распространенных жидкостей наиболее высоким модулем упругости и соответственно наиболее низким коэффициентом сжимаемости  обладает ртуть; средние значения этих параметров для ртути следующие:

;       .

В связи с высоким значением объемного модуля упругости жидкостей в технических расчетах сжимаемостью можно пренебречь, считая жидкость несжимаемой. Однако во многих случаях сжимаемость жидкости служит базой, на которой основана работа ряда устройств. В частности, это свойство жидкости используется для создания жидкостных пружин и амортизаторов (см. стр. 445), давление в которых достигает 3000—5000 .

Влияние давления. С повышением давления коэффициент сжимаемости  всех жидкостей уменьшается, однако уменьшение его с возрастанием давления неравномерно. У большинства жидкостей сжимаемость наиболее интенсивно понижается в зоне сравнительно низких давлений.

В среднем при изменении давления от нуля до 1000  коэффициент  сжимаемости  минеральных  масел   уменьшается   на 30—40% (рис. 16) и синтетической жидкости — на ^60—70% (рис. 17) от первоначальной величины (соответствующей атмосферному   давлению   и   нормальной   температуре).   При   небольших изменениях давления жидкости от 0 до 500—800  относительное изменение объема    (объемная    деформация жидкости)  в процессе сжатия  можно принять приближенно пропорциональным изменению давления :

(25)

Рис. 16. Зависимость коэффициента               Рис. 17. Зависимость коэффициента

сжимаемости  и модуля упругости            сжимаемости  и относительного

легкого минерального масла от давления        изменения объема синтетической

жидкости  от давления

При  давлении   объем распространенных жидкостей изменяется с дальнейшим повышением давления незначительно. Из рис. 17 видно, что при повышении давления примерно до 2500  наблюдается интенсивное   повышение  относительного изменения объема , при более же высоких давлениях коэффициент сжимаемости  настолько уменьшается, что приращение работы сжатия жидкости становится ничтожно малым. На рис. 18 показаны кривые относительного изменения объема распространенных жидкостей в зависимости от давления.

Рис. 18. Изменение объема жидкости в зависимости от давления:

1 – силиконовая жидкость; 2 – минеральное масло; 3 – касторовое масло; 4 – вода; 5 - глицерин

Влияние температуры. С повышением температуры объемный модуль упругости уменьшается, а коэффициент сжимаемости всех жидкостей, кроме воды, соответственно повышается, причем сжимаемость более вязких масел выше, чем менее вязких масел. Так, например, модуль объемной упругости масла минерального происхождения, равный при атмосферном давлении и температуре  примерно 17 000 , уменьшается при  до 10000 ; модуль упругости синтетических (силиконовых) жидкостей уменьшается при этих условиях от ~10000до ~4500-5000 . Сравнительные опытные данные по зависимости объемного модуля упругости от температуры при распространенном давлении 210  для   минерального   масла (кривая 1) и синтетической   (силиконовой)  жидкости (кривая 2) приведены на рис. 19.

Рис. 19. Зависимости объемного модуля упругости минерального масла (1) и синтетической жидкости (2) от температуры

Последняя зависимость имеет большое  практическое значение, поскольку, как это видно из последнего графика, даже относительно небольшое повышение температуры от 40 до  сопровождается   для   силиконовой   жидкости  понижением модуля упругости с 9900 до 8100 . При более же значительно повышении температуры модуль упругости может недопустимо снизиться. Так, например, модуль упругости распространенной в США синтетической жидкости «Синкодайн Н» при комнатной температуре и атмосферном давлении равен 10 500 , а при всего лишь 2100 .

На рис. 20, а приведены графики, характеризующие зависимость коэффициента сжимаемости в изотермном режиме для силиконовой жидкости (октаметилтрисилоксан) с начальной вязкостью при  в 1  от давления и температуры.

Характеристики зависимости модуля упругости  силиконовых жидкостей, применяемых в авиационных гидросистемах (), от температуры и давления приведены на рис. 20,б и в табл. 4.

Рис. 20. Зависимость коэффициента сжимаемости силиконовой жидкости от давления и температуры в изотермном ежимее

Таблица 4

Характеристики зависимости модуля упругости  силиконовых жидкостей

| Температура в | Давление в |
| --- | --- |
|  | 0 | 80 | 140 | 210 | 280 | 350 |
| 40 102 150 200 260 | 8437 6820 4920 3585 1968 | 8750 7040 5484 3867 2180 | 9500 7734 5976 4359 2672 | 9843 8087 6327 4640 2953 | 10194 8437 6750 4992 3234 | 10560 8850 7760 5273 3715 |

Влияние режима сжатия жидкости. Выше мы рассматривали изотермный процесс сжатия жидкости, который характеризуется столь медленным сжатием, что выделяемое при этом тепло рассеивается, в результате чего сжатие происходит при постоянной температуре жидкости.

Однако в ряде гидравлических механизмов [импульсный гидропривод (см. стр. 453), жидкостная пружина (см. стр. 445) и др.] сжатие может происходить со столь большими скоростями, что тепло, выделяющееся при сжатии жидкости, не рассеивается, а в большем или меньшем количестве концентрируется в жидкости (политропный процесс), повышая ее температуру и соответственно увеличивая ее объем. В зависимости от условий давление замкнутого объема жидкости может при этом значительно превысить давление при сжатии по изотермному процессу. Учитывая это, при уточненных расчетах быстродействующих жидкостных агрегатов (пружин и пр.) исходят не из изотермного, а из политропного процесса. Предельным, с этой точки зрения, является процесс сжатия, при котором все тепло, соответствующее энергии сжатия жидкости, расходуется на повышение ее температуры (адиабатный процесс). Расчеты показывают, что при сжатии жидкости по этому предельному процессу от нуля до 3500  повышение температуры ее достигает ~.

Модуль упругости жидкости при политропном и адиабатном процессах будет ниже, чем при изотермном.

Модуль упругости жидкости для данного случая зависит от скорости звука  в этой жидкостной среде, величина которой определяется отношениями

;

где  и  — плотность и адиабатный модуль упругости жидкости.

Для расчета быстропротекающих процессов в гидросистемах (например при расчетах динамических характеристик гидропружин) следует применять адиабатный модуль, причем значение его при давлениях 50—200  можно принимать .

Работа сжатия жидкости. Важным параметром, характеризующим состояние жидкости, находящейся под действием высокого давления, является работа ее сжатия, характеризующая потенциальную энергию сжатой жидкости.

При допущении, что жидкость подчиняется для данного приращения давления закону Гука, энергетические возможности некоторого объема сжатой жидкости могут быть выражены уравнением (без учета деформации сосуда, в котором заключена жидкость)

,                                                  (26)

где  — работа сжатия объема жидкости;

— среднее  в  процессе  сжатия  давление  жидкости;

и — первоначальный объем и изменение объема жидкости при повышении давления на ;

— среднее   для   данного   диапазона   давлений значение коэффициента сжимаемости.

При  допущении,   что   сжатие  жидкости   подчиняется   закону Гука и , получим

В соответствии с этим получим приближенное выражение

.                                                   (27)

С учетом выражения(22)можем написать (учитывая, что )

.                                                               (28)

Очевидно, принятое условие  более или менее справедливо лишь для относительно небольших (~ до 500 - 800 ) давлений, в пределах которых параметры сжатия и давления связаны зависимостью, близкой к линейной (см. рис. 17). При более высоких давлениях линейность нарушается, и при расчете должно быть принято истинное значение  с учетом конкретных условий.

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ И ТЕПЛОЕМКОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ

Для поглощения и удаления из гидросистемы выделяющегося при ее работе тепла и рассеивания его необходимо, чтобы жидкости обладали высокими показателями теплоемкости и теплопроводности.

Теплопроводность жидкостей — это количество тепла в калориях, которое проходит в 1  через 1  слоя толщиной 1 . Теплопроводность обычно выражается в   или .

Значение коэффициента теплопроводности определяется

,                                             (29)

где  — коэффициент, зависящий от марки жидкости;  для минеральных масел  .

Минеральные масла являются плохим проводником тепла и уступают воде и жидкостям на водной основе, теплопроводность которых примерно в 5 раз выше теплопроводности масел.

Для большинства нефтепродуктов теплопроводность составляет примерно .

Значения коэффициентов теплопроводности в  () некоторых жидкостей приведены следующие:

Вода при температуре в :

10…………….14,7                  Минеральное масло при  ………………..3,24

50…………….15,4                  Касторовое масло при …………………..4,32

80…………….16,0                  Глицерин при ……………………………..6,8

Коэффициент теплопроводности воздуха при  составляет .

Теплопроводность жидкостей уменьшается с повышением температуры. В частности зависимость коэффициента теплопроводности минеральных масел от температуры имеет вид

Для индустриальных масел ; ; для машинных масел ; .

Не менее важным параметром является теплоемкость жидкостей [количество тепла, необходимое для повышения единицы веса на  ()], от значения которой зависит интенсивность повышения температуры.

Коэффициент теплоемкости нефтепродуктов определяется по приближенному эмпирическому выражению

,                                 (30)

где    — температура масла в ;

— объемный вес масла при  в . Для распространенных жидкостей средняя удельная теплоемкость в  в интервале температур от  до :

Минеральное масло………………………………………………….0,45—0,50

Керосин……………………………………………………………….0.50

Глицерин……………………………………………………………...0.57

Жидкость па войной основе (при )………………………...0,72

Для рабочих жидкостей минерального происхождения средняя удельная теплоемкость при температуре от  до  может быть принята равной               0,45 .

У большинства реальных жидкостей и газов удельная теплоемкость повышается с увеличением температуры, причем эти изменения для газов существенны, а для жидкостей незначительны, поскольку модуль объемной их упругости велик.

Теплоемкость смеси минеральных масел может быть приближенно определена по выражению

(31)

где  — теплоемкость смеси;

и  — теплоемкость  отдельных  компонентов  смеси;

и  — весовые количества компонентов.

ДАВЛЕНИЕ (УПРУГОСТЬ) НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ   ЖИДКОСТЕЙ

Давлением или упругостью насыщенного пара жидкости называется установившееся в замкнутом пространстве давление пара, находящегося в  равновесии с жидкостью.  Данные по  величине давления насыщенного пара жидкости необходимы при определении пригодности жидкости для работы при высоких температурах, а также для оценки кавитационных характеристик гидросистемы.

Рис. 21. Зависимость давления                 Рис. 22. Зависимость упругости насыщен-

насыщенных паров минеральных            ных паров жидкостей от температуры:

масел от температуры                               1 – АМГ-10; 2 – MiL-0-5606; 3-веретенное 2;

4 – машинное Су; 5 – силиконовые

жидкости оронит 8200 и 8515

В практике пользуются средними экспериментальными данными по упругости насыщенных паров, значения которых для некоторых распространенных в гидросистемах марок минеральных масел приведены в табл. 5 и на рис. 21—22.

Таблица 5

Упругость (давление) насыщенных паров масла в

| Масло | Температура магла в |
| --- | --- |
|  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| АМГ-10 | 3,0 | 6,0 | 13,0 | 23,0 | 43.0 | 82.0 | 175 | — |
| Индустриальное «20» | 1-0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | 15,0 | 28,0 | 50,0 |
| Индустриальное «50» | — | — | 1.0 | 2,0 | 5.0 | 12,0 | 22,0 | 43,0 |

КАВИТАЦИЯ ЖИДКОСТИ

Под кавитацией понимается местное выделение из жидкости в зонах пониженного давления ее паров и газов (вскипание жидкости) с последующим разрушением (конденсацией паровых и смыканием газовых) выделившихся парогазовых пузырьков при попадании их в зону повышенного давления. Это разрушение пузырьков сопровождается местными гидравлическими микроударами большой частоты и высокого уровня ударных давлении.

Кавитация нарушает нормальный режим работы гидросистемы, а в отдельных случаях может вызвать разрушение ее агрегатов. Разрушительному действию кавитации подвергаются насосы, золотники, клапаны и прочие гидроагрегаты, причем это действие проявляется зачастую в очень короткое время. Так, например, наблюдаются случаи выхода из строя аксиально-поршневых насосов (см. рис. 73), происходящие в результате кавитационного разрушения (износа) распределительной пары и сопровождающегося недопустимого падения производительности за время работы от 20  до 1 .

Схематически механизм возникновения кавитации и его разрушительного действия сводится к следующему. При понижении давления жидкости в какой-либо точке потока до некоторой величины жидкость вскипает (происходит ее разрыв), выделившиеся же пузырьки газа и пара увлекаются потоком и переносятся в область более высокого давления, в которой паровые пузырьки конденсируются, а газовые сжимаются (смыкаются). Так как процесс конденсации парового и сжатия газового пузырька происходит мгновенно, частицы жидкости перемещаются к его центру с большой скоростью, в результате кинетическая энергия соударяющихся частиц вызывает в момент смыкания пузырьков местные гидравлические микроудары, сопровождающиеся высокими забросами давления и температуры в центрах пузырьков (по расчетам температуры могут достигать значений  и выше и местное давление может достигать 1500 - 2000 ).

В том случае, если эти процессы протекают вблизи от стенок ограничивающих каналов, последние будут подвергаться непрерывным гидравлическим ударам (бомбардировкам), которые вызывают местные разрушения стенок. Этому разрушению способствуют местные высокие температуры, развивающиеся в результате скачкообразности процесса и высокого уровня забросов давления. Указанные ударные действия частиц жидкости дополняются химическим воздействием на металл кислорода воздуха, выделяющегося из жидкости, а также воздействием электролитического характера.

Под действием высоких температур в присутствии кислорода воздуха происходит активное окисление (коррозия) контактирующих поверхностей. Происходящие при этом окислительные процессы усугубляются тем, что растворенный в жидкости воздух содержит почти в полтора раза больше кислорода, чем атмосферный воздух (см. стр. 28). Кроме того, интенсивность окислительных процессов повышается в результате разрушения под действием гидравлических микроударов окислительной пленки, которая в обычных условиях замедляет окисление металлических поверхностей деталей.

В результате при длительной кавитации под действием указанных гидравлических ударов высокой повторяемости и одновременном воздействии высокой температуры происходит разрушение (эрозия) поверхностей деталей.

Кавитация наступает тем раньше, чем больше жидкость загрязнена твердыми частицами. Это обусловлено тем, что на поверхностях этих частиц адсорбируется тонкий слой воздуха, частицы которого при попадании в зону пониженного давления служат   очагами,   способствующими   возникновению   кавитации.

Рис. 23. Характер кавитационного разрушения плунжера распределительного золотника следующей гидросистемы

Разрушению подвергаются при развитой кавитации детали различных гидроагрегатов. На рис. 23 показан плунжер распределительного золотника (клапана) следящей гидросистемы, работавший в условиях значительного дросселирования жидкости. Кавитационному разрушению подвергаются также торцы блока цилиндров и межоконные перемычки распределительного диска аксиально-поршневых насосов (см. рис. 73), на поверхности которых образуются глубокие питинги и выколы (см.  рис.  76).

При возникновении кавитации в трубопроводах сопротивление их значительно возрастает, а пропускная способность соответственно уменьшается. При небольших сечениях трубопровода образуются газовые пробки, и движение жидкостно-тазовых фаз происходит  чередующимися импульсами.

Кавитация жидкости в насосах наступает при условии, когда жидкость при всасывании отрывается по тем или иным причинам от рабочего элемента насоса — поршня, лопасти, зубьев или прочих вытеснителей. Возможность отрыва зависит от вязкости жидкости и величины давления на входе в насос, а также от числа оборотов и конструктивных особенностей насосов. В частности, кавитация возникает, если давление на входе во всасывающую камеру насоса окажется недостаточным для обеспечения неразрывности потока жидкости в процессе изменения скорости дальнейшего ее движения.

Предельно допустимым, с этой точки зрения, числом оборотов насоса является такое число, при котором абсолютное давление жидкости на входе в насос будет способно преодолеть без разрыва потока потери напора во всасывающей камере, обусловленные ее сопротивлением и силами инерции. В случае шестеренного и пластинчатого (лопастного) насосов (см. стр. 230) к этим потерям добавляются потери, обусловленные центробежной силой, действующей на жидкость, вращающуюся вместе с ротором насоса.

Способы борьбы с кавитацией. Основным способом борьбы с кавитацией является максимальное снижение разрежения в зонах возможной кавитации, которое частично может быть достигнуто за счет повышения окружающего давления. В частности, в борьбе с кавитацией во всасывающей камере насосов основным является обеспечение на всасывании такого давления, которое способно было бы преодолеть без разрыва потока жидкости гидравлические потери во всасывающей магистрали и в самой камере всасывания, включая сопротивление, обусловленное инерцией жидкости.

Очевидно, что для того, чтобы жидкость развила в рабочей камере насоса (в цилиндре и пр.) необходимое ускорение, требуемое для предотвращения отрыва ее от всасывающего элемента (поршня и пр.), к ней необходимо приложить соответствующее давление. Сила  инерции жидкости при этом определится так:

;

где  — масса рассматриваемого объема движущейся жидкости;

— максимальное ее ускорение.

Для преодоления этой силы на входе во всасывающую камеру  насоса   должно  действовать   давление ,    где     — сечение потока.

Повышение давления достигается наддувом бака гидросистемы газом (поддавливанием), а также установкой подкачивающих насосов, эжекторов и прочими средствами.

В общем случае условие бескавитационной работы насоса можно выразить уравнением

,                                               (32)

где   — давление в жидкостном баке, питающем насос;

— разность между уровнем жидкости в баке и входным штуцером насоса;

— сумма потерь напора во всасывающей магистрали;

— потеря напора,  обусловленная  ускорением жидкости во всасывающих каналах насоса и подводящем трубопроводе;

— скорость    жидкости во входном окне (канале) насоса;

— объемный вес жидкости;

— критическое   давление, при котором наступает активное выделение из жидкости пузырьков  воздуха; это   давление   зависит от вязкости жидкости и ее температуры, а также от степени насыщения жидкости воздухом.

Ввиду трудности  вычисления  величины инерционной  потери напора  она обычно учитывается запасом , значение которого обычно принимается для  распространенных насосов  и режимов их работы равным 300 – 400 .

С целью снижения потерь напора во всасывающем трубопроводе необходимо устанавливать насос как можно ближе к питающему баку и ниже уровня жидкости в нем, а также увеличивать сечение трубопровода и уменьшать количество местных гидравлических сопротивлений на пути течения жидкости от бака к насосу. Для обеспечения бескавитационных условий работы насосов применяют также различные конструктивные усовершенствования. Одним из радикальных способов борьбы с кавитацией в насосах является повышение давления на входе в насос, достигаемое применением вспомогательных насосов для подкачки или искусственного наддува газом жидкостных резервуаров, а также применением прочих средств, одним из которых является использование энергии потока жидкости в сливной магистрали гидросистемы с помощью эжекторов (рис. 24).

Рис. Расчетная схема эжектора

Расчет эжектора (при ) обычно производят по эмпирической формуле (без учета потерь)

,                                                 (33)

где  - коэффициент смешения жидкостей ( и  - объемный расход эжектирующей и эжектируемой жидкости);

- разность давлений в смесительной камере  и на выходе из диффузора , в ;

- скоростной напор эжектируемого потока в ;

- скорость эжектируемого потока в ;

- коэффициент, характеризующий отношение площади  сечения смесительного трубопровода к площади  сечения сопла на выходе.

Длина смесительного трубопровода принимается равной . При предварительных расчетах пользуются также упрощенной эмпирической формулой

.                                                    (34)

Для уменьшения действия кавитации применяют коррозионно-стойкие материалы (стали с добавкой хрома и никеля) при одновременной тщательной обработке их поверхностей, омываемых кавитируемой жидкостью. Применяют также покрытия деталей материалом, стойким против кавитационного разрушения (бронзой, хромом и пр.).

Как правило, стойкость материалов кавитационному разрушению повышается с увеличением механической и химической (окислительной) стойкости, причем лучшие результаты дают материалы, в которых совмещаются оба эти качества. Наименьшую стойкость имеют чугун и углеродистая сталь и наибольшую стойкость – бронза и нержавеющая сталь. Наиболее стойким из известных материалов является титан.

Увеличение твердости материала повышает, как правило, антикавитационную стойкость. Так, например, увеличение твердости нержавеющей стали от  150 до  400-420 повышает ее антикавитационную стойкость в 10 раз и более. Увеличением твердости можно также несколько повысить антикавитационную стойкость углеродистых сталей, однако детали из этих сталей не могут обеспечить приемлемый ресурс времени при возможных твердостях.

Полностью устранить разрушительное действие кавитации путем применения стойких против коррозии материалов не представляется возможным. Разрушению, хотя и менее интенсивному, подвергаются при известных условиях детали из таких материалов, как стекло, золото и пр., что свидетельствует о преобладании в рассматриваемом процессе их разрушения механических факторов.

Практическое использование эффекта кавитации. Эффект кавитации часто используют для практических целей. В частности он используется в устройствах для стабилизации расхода жидкости. Устройство (рис. 25, а) состоит из дроссельной шайбы 1, измеряющей расход жидкости, и осесимметричной дроссельной иглы 2, служащей для введения устройства в кавитационный режим работы.

Рис. 25. Принципиальная схема кавитационного устройства для стабилизации расхода жидкости и кривая, характеризующая стабильность расхода через него

При понижении давления  на выходе, в данном случае из сопла Вентури, при постоянном давлении  на входе в него скорость потока жидкости будет повышаться, в соответствии с чем давление в суженном сечении сопла будет понижаться. После достижения этого давления до величины, соответствующей началу кавитации жидкости, последняя вскипает. Поскольку сопротивление сопла после этого будет увеличиваться пропорционально интенсивности кавитации, которая, в свою очередь, будет повышаться с увеличением перепада давления,' расход через сопло после возникновения кавитации стабилизируется, сохраняясь постоянным независимо от дальнейшего снижения давления на выходе из сопла. При уменьшении этого давления будет лишь расширяться зона кавитации по диффузорной части, начиная от суженного сечения.

Подобные кавитационные устройства (сопла) используют для стабилизации расхода при колебаниях давления на выходе (при колебаниях нагрузки). Они обеспечивают регулирование расхода жидкости в большом диапазоне () при одновременной стабилизации   расхода   на  каждом   режиме.

На рис. 25, б показаны кривые зависимости регулируемого расхода  жидкости от перепада давления на сопла при различных значениях (от 10 до 30 ) давления  на входе и давления  на выходе, изменяющегося от 0 до входного (30 ). Измерения проведены при расходе жидкости от 500 до 40 000  при давлениях  — 10; 20; 25 и 30 .

Из графика следует, что расход жидкости сохранялся постоянным (коэффициент расхода  изменялся от 0,96 до 0,97) в широком диапазоне режимов. Нарушение стабилизированного расхода происходит практически при значениях критического давления на выходе , где  — давление потока на входе в сопло.

Следует отметить, что заметного кавитационного разрушения поверхностей деталей при этом не происходит.

ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ ЖИДКОСТЯМ

Рабочая жидкость гидросистем должна обладать:

- хорошими смазывающими свойствами;

- минимальной зависимостью вязкости от температуры в требуемом диапазоне температур;

- низкой упругостью насыщенных паров и высокой температурой кипения;

- нейтральностью к применяемым материалам и в частности к резиновым уплотнителям и малым адсорбированием воздуха, а также легкостью его отделения;

- высокой устойчивостью к механической и химической деструкции и к окислению в условиях применяемых температур, а также длительным сроком службы;

- высоким объемным модулем упругости;

- высокими коэффициентами теплопроводности и удельной теплоемкости и малым коэффициентом теплового расширения;

- высокими изолирующими и диэлектрическими качествами;

- жидкость и продукты ее разложения не должны быть токсичными.

Важными параметрами характеристики жидкости являются температуры застывания и замерзания.

Температурой застывания по ГОСТу 1929—51 называют такую наиболее высокую температуру, при которой поверхность уровня масла, залитого в стандартную пробирку, не перемещается при наклоне пробирки на  в течение      5 . Эта температура характеризует жидкость с точки зрения сохранения текучести, а, следовательно, возможности транспортировки и слива в холодное время года.

Температура застывания масла должна быть не менее чем на  ниже наименьшей температуры окружающей среды, в условиях которой будет работать гидросистема.

Температурой замерзания называют температуру начала кристаллизации, т. е. температуру, при которой в жидкости образуется облачко из мельчайших кристаллов. При этом не должно быть расслаивания жидкости и выделения из нее составных компонентов.

Жидкость не должна содержать легкоиспаряющиеся компоненты, испарение которых может привести при продолжительной эксплуатации к загустению жидкости.

Огнестойкость жидкостей. Для многих случаев применения жидкости важной характеристикой является ее огнестойкость: жидкость не должна быть причиной возникновения или распространения пожара.

С точки зрения огнестойкости жидкости характеризуются показателями по температурам вспышки, воспламенения и самовоспламенения. Под температурой вспышки понимается минимальная температура, при которой над поверхностью жидкости образуется количество пара, достаточное для возникновения кратковременной вспышки. Температура, при которой количество выделяющегося пара таково, что горение поддерживается также и по удалении постороннего источника огня, называется температурой (точкой) воспламенения. Температура, при которой жидкость или ее пар вспыхивает при контакте с воздухом без внешнего пламени или какого-либо иного источника воспламенения, называется температурой самовоспламенения  (самовозгорания).

Температура вспышки определяется по ГОСТам 4333—48 и 6356-52.

Температура воспламенения масел на нефтяной основе находится в пределах  и температура самовоспламенения от  и выше.

Свойства невоспламеняемости (негорючести) во многих случаях являются доминирующими при выборе типа рабочей жидкости. В частности невоспламеняемые жидкости необходимы при работе гидросистем, близко расположенных к печам, теплообменникам, химическим или каким-либо взрывоопасным веществам, и гидросистем различных транспортных устройств с тепловыми двигателями. Высокие требования по воспламенению предъявляются к жидкостям, применяемым в гидросистемах авиадвигателей, работающих при температуре . Температура начала кипения жидкости для гидросистем сверхзвуковых самолетов должна быть , температура вспышки —  и температура самовоспламенения — .

Вопросы пожарной опасности имеют особо важное значение для гидросистем военных самолетов ввиду возможности прострела гидравлических магистралей высокого давления, при котором распыляющаяся жидкость может попасть на разогретые части авиадвигателя, а также может воспламениться от электрической искры.

Следует отметить, что пожароопасность непосредственно не связана с температурами воспламенения и самовоспламенения жидкости или, иначе говоря, эти температуры не изменяются взаимосвязано. Некоторые жидкости с низкой температурой воспламенения имеют высокую температуру самовоспламенения; например, керосин имеет температуру самовоспламенения более высокую, чем смазочные масла.

Наиболее высокой пожарной безопасностью по сравнению с минеральными  жидкостями  обладают синтетические жидкости (см. стр. 56), которые часто называют «негорючими жидкостями», что не соответствует действительности, поскольку все существующие жидкости этого типа могут в известных условиях сгорать. Поэтому синтетические жидкости следует назвать «пожаростойкими», т. е. они не горят при возможных для конкретных условий высоких  температурах  и  не  распространяют огня.

При работе с минеральными маслами при температуре выше  необходимо устранять контакт с воздухом (и особенно с воздухом, находящимся под избыточным давлением). Поэтому баки при  и выше необходимо заполнять инертным газом (азотом, аргоном или гелием). Этого же эффекта можно достичь механическим разделением газовой и жидкостной сред (см. рис. 15). Дополнительным преимуществом такой системы является то, что при этом устраняется возможность растворения газа в жидкости.

Диэлектрические свойства. Для многих случаев применения важными являются изолирующие и диэлектрические свойства жидкости.

Большинство жидкостей для гидросистем, не содержащих каких-либо примесей, обладают хорошими изоляционными свойствами, что позволяет помещать в них электрические агрегаты и их элементы (соленоиды, обмотки электродвигателей и пр.) без дополнительной изоляции проводников. Однако многие осадки жидкостей, выделяющиеся в результате неудовлетворительной эксплуатации, обладают относительно высокой электропроводностью и покрытие ими выводов проводников или проводов с плохой изоляцией может вызвать искрение и опасность возникновения пожара.

Опасным при размещении электроагрегатов в рабочей жидкости является также присутствие воды.

Воздействие жидкости на резиновые детали. Важным параметром, характеризующим качество рабочих жидкостей для гидросистем, является воздействие их на применяемые материалы и в частности на резиновые детали гидроагрегатов. Усадка, набухание и размягчение резиновых деталей уплотнительных узлов, происходящие под воздействием жидкости, сопровождаются нарушением герметичности и прочими дефектами в работе гидроагрегатов.

Следует отметить, что ни одна из рабочих жидкостей не обладает абсолютной инертностью. Поэтому важно, чтобы рабочая жидкость не ухудшала основных качеств материала уплотнительных устройств. В результате длительного контакта рабочей жидкости с резиновыми деталями может изменяться их объем, вес этих деталей вследствие происходящего при этом сложного физико-химического процесса вымывания отдельных компонентов резины и замещения их жидкостью. При этом происходит как изменение объема, так и изменение физико-механических свойств резины.

Обычно требуется, чтобы твердость испытуемого резинового образца после воздействия минерального масла не изменялась больше чем на  единиц по Шору. Разница между объемами резинового образца в начале и в конце испытания не должна превышать ±3% первоначального объема, где плюс означает набухание, а минус — усадка резинового образца. По техническим условиям набухание синтетической резины в жидкостях допускается до 5 - 6%. Масла на нафтеновом основании вызывают значительное набухание резины, а масла на парафиновом основании вызывают  небольшое  набухание  и даже  усадку.

Особо следует отметить влияние на резину синтетических жидкостей, одни из которых вызывают либо чрезмерное набухание уплотнительного материала, либо, наоборот, значительную его усадку.

Объемный показатель набухания резины определяют взвешиванием в воздухе и в дистиллированной воде образца резины до и после  испытаний.  Этот показатель вычисляют по выражению

,

где  — изменение объема образца резины после набухания в  %;

и  — вес образца в воздухе и в воде до испытания;

и  — вес образца в воздухе и в воде после испытания.

Применяемые жидкости. В гидросистемах машин обычно применяют специальные жидкости минерального происхождения с диапазоном вязкости при  примерно 10—175 . Минеральные масла, применяемые в качестве рабочих жидкостей гидросистем, отличаются от минеральных смазочных (машинных) масел тем, что они содержат присадки, придающие им специфические свойства, отсутствующие у смазочных масел. Так, например, для получения минимальной зависимости вязкости от температуры применяют вязкостные присадки.

Основные характеристики масел, применяющихся в гидросистемах машин, приведены в табл. 6.

Для авиационных гидросистем широко применяют масло АМГ-10 (ГОСТ 6794—53), пригодное для работы в условиях широкого температурного диапазона.

Сравнительно морозостойким является приборное масло МГЗП (ГОСТ 1805—51), представляющее собой хорошо очищенную соляровую фракцию (), получаемую из смесей отборных низкозастывающих нефтей. Это масло отличается хорошими смазывающими свойствами и почти не оказывает коррозионного воздействия на металлические детали гидроагрегатов.

Масла АМГ-10 и МВП могут эксплуатироваться без замены в течение 2 лет и более.

Характеристики этих масел даны в табл. 7.

Таблица 6

Характеристики масел, применяемых в гидросистемах машин

| Марка масла и ГОСТ | Вязкость при | Температура в | Пределы рабочих температур в | Объемный вес в |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в | в | засты-вания | вспыш-ки |  |  |
| Индустриальное 12 (веретенное 2), ГОСТ 1707-51……………. Индустриально 20 (веретенное 3), ГОСТ 1707-51……………. Индустриальное 30 (машинное Л), ГОСТ 1707-51……………. МС-22, ГОСТ 1013-49.. МС-20, ГОСТ 1013-49….. Индустриальное 45 (машинное С), ГОСТ 1707-51……………. Индустриальное 50 (машинное СУ), ГОСТ 1707-51……………. Турбинное 22 (турбинное Л), ГОСТ 32-53………………. Турбинное 30 (турбинное УТ), ГОСТ 32-53………………. Турбинное 46 (турбинное Т), ГОСТ 32-53……………… Турбинное 57, ГОСТ 32-53………………….............. Велосит Л, ГОСТ 1840-51……………. Вазелиновое Т, ГОСТ 1642-50……………. Веретенное АУ, ГОСТ 1642-50……………. Трансформаторное, ГОСТ 982-56……………... МК-8, ГОСТ 6457-66……. | 10 - 14 17 - 23 27 - 33 22 20 38 – 52 42 – 58 20 – 23 28 – 32 44 – 48 55 – 59 4 – 5,1 5,1-8,5 12 – 14 9,6 8,3 | 1,86 - 2,26 2,6 - 3,31 3,81 - 4,59 3,1 2,8 5,74 –7,07 5,76 -7,76 2,9 – 3,2 3,9 – 4,4 6,0 – 6,5 7,5 – 7,9 1,3 – 1,4 1,4 – 1,72 2,05-2,26 1,8 - | -30 -20 -15 -14 -18 -10 -20 -15 -10 -10 - -25 -20 -45 -45 -55 | 165 170 180 230 225 190 200 180 180 195 195 112 125 163 135 135 | 0 – 90 10 – 50 - - 10 – 60 10 – 70 5 – 50 10 – 50 10 – 50 10 – 70 От -10 до +30 - От -40 до +60 От -30 до +90 - | 876 - 891 881 - 901 886 – 916 905 895 890 – 930 890 – 930 901 901 920 930 - 860 – 890 888 – 896 886 885 |

Таблица7

| Марка масла | Кинематическая вязкость в | Температура масла в | Предел рабочих температур в |
| --- | --- | --- | --- |
|  | при | при | застывания | вспышки |  |
| МВП, ГОСТ 1805-51 | 6.3-8,5 | 23 466 | -60 | 120 | От -40 до +60 |
| ЛМГ-10, ГОСТ 6794-53 | 10 | 1250 | -70 | 92 | От -60 до +100 |

К    морозостойким    относится    также    масло     ЦИАТИМ-1М (ТУ   327—50),   получаемое   очисткой   низкозастывающей   узкой дистиллярной   фракции,   выкипающей   в   пределах  с присадками. Ниже приведена характеристика этого масла.

Вязкость в  при температуре в :

+50…………………………………………………………………6,3

- 40…………………………………………………………………1900

Температура в :

застывания…………………………………………….Не выше -60

кипения:

начало………………………………………………………..300

конец…………………………………………………………340

вспышки в открытом тигле……………………………Не ниже 130

Кривые, характеризующие вязкостно-температурные свойства указанных морозостойких масел, были приведены  рис. 6, а.

При низких температурах применяют также смесь, состоящую из 50% глицерина и 50% спирта, однако эта смесь отличается плохими смазочными и защитными против коррозии свойствами.

Срок службы масел составляет от 6 месяцев (индустриальные масла без присадок с малой степенью очистки) до 2—3 лет (АМГ-10, МВП).

НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ (ОГНЕСТОЙКИЕ) ЖИДКОСТИ

В гидросистемах широко также применяются невоспламеняющиеся жидкости: водно-масляные эмульсии (содержание воды 40%) и водно-гликолевые жидкости (содержание воды 35%).

Невоспламеняемость эмульсий и водно-гликолевых жидкостей обусловлена гасящим и охлаждающим действием испаряющейся воды при контакте ее с источником воспламенения.

Огнестойкость водных растворов зависит от содержания воды, которое обычно составляет 35—50% по объему. Для обеспечения пожарной безопасности огнестойкие жидкости должны содержать не менее 40% воды. При выпаривании воды остаток может воспламениться от поднесенного источника огня, причем горение ограничивается небольшим пламенем.

В водно-гликолевых жидкостях значительно меньше разбухает, чем в минеральных маслах, резина, благодаря чему значительно повышается срок службы резиновых уплотнительных колец. Вязкость водно-гликолевых жидкостей практически не изменяется при механической деструкции, но изменяется при выпаривании воды.

Водно-гликолевые жидкости имеют более высокий, чем минеральные масла, объемный модуль упругости, который практически равен модулю упругости воды (~21000 ). Они обладают также самой высокой из всех огнестойких жидкостей удельной теплоемкостью. Однако они несовместимы (не смешиваемы) с другими рабочими жидкостями гидравлических систем. Они также не могут быть рекомендованы для применения в гидросистемах, имеющих   насосы  и  гидромоторы  с подшипниками скольжения.

Диапазон рабочих температур при применении их в открытых гидросистемах составляет от  до . При более высоких температурах с целью избежания выпаривания воды система должна быть закрытой. При выпаривании воды вязкость смеси повышается, а огнестойкость понижается.

Для гидросистем, опасных в пожарном отношении, но не подвергающихся действию отрицательных и высоких температур, применяется вода с добавкой (присадкой) для снижения коррозионности повышения смазывающих способностей масла (эмуль-сола) в количестве 1—2% по объему. Эмульсол состоит из 85% веретенного масла и 15% асидола. Применяются также и другие присадки. Эти жидкости обладают высокими температурно - вязкостными показателями, однако они применимы в относительно узком диапазоне температур, нижнее значение которого ограничено температурой замерзания воды и верхнее (обычно не выше ) — интенсивным ее испарением.

При контакте жидкостей на водной основе с металлическими деталями протекают электролитические процессы, которые могут привести к значительной эрозии этих деталей.

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ЖИДКОСТИ

Гидросистемы многих машин и установок работают при высоких температурах, достигающих  и выше. Помимо этого, гидросистемы во многих случаях применения работают в очень широком диапазоне температур. Так, например, для гидросистем жидкостно-реактивных двигателей этот диапазон изменяется от  (температура жидкого кислорода) до  и выше.

Очевидно, что при этих плюсовых температурах применяемые в настоящее время в гидросистемах минеральные масла и их смеси непригодны (лучшие минеральные жидкости пригодны для работы при температурах не выше ). Применением в гидросистемах инертных газов температуру можно повысить до ~.

При более высоких температурах минеральные жидкости вступают в реакцию с кислородом воздуха и разлагаются с выделением твердых пленок и смолистых осадков, нарушающих функционирование гидросистемы. Кроме того, повышение температуры сопровождается повышением давления насыщенных паров жидкости, что способствует возникновению кавитационного режима. Применение минеральных масел при высоких температурах ограничено также пожарной опасностью.

Ввиду этого при высоких температурах ( и выше) можно применять без специальных охлаждающих устройств лишь высокотемпературные синтетические жидкости и в частности полисилоксановые (силиконовые) их марки, которые сочетают в себе высокотемпературные и низкотемпературные свойства, а также обладают прочими свойствами, отвечающими высокотемпературным условиям работы. В практике широко применяются полисилоксановые (силиконовые) жидкости, которые обладают высокими температурновязкостными характеристиками в широком температурном диапазоне и отличаются высокой термической стабильностью, сохраняя ее даже при нагреве в присутствии кислорода воздуха. В контакте с воздухом они выдерживают длительное нагревание при температурах до , в закрытых же системах их можно длительно использовать при температуре до .

Одновременно эти жидкости пригодны для эксплуатации при температурах  и ниже без применения обогрева или продолжительного прогрева гидрооборудования при пуске. Кроме того, они являются огнестойкими и локализуют распространение огня.

В зависимости от степени полимеризации мономеров можно получить силиконы практически любой вязкости (от 1 до 10 000  при ).

Полисилоксановые жидкости отличаются стабильностью вязкостных характеристик по времени работы. Испытания показали, что вязкость такой жидкости после 500  работы при давлении 150 кГ/см2 и температуре  уменьшилась всего на 2%, тогда как вязкость масляной смеси АМГ-10 при работе в этих же условиях понизилась на ~50%. Они обладают высокими диэлектрическими свойствами и низкой упругостью насыщенных паров.

Полисилоксаны имеют очень низкую температуру застывания и пологую вязкостно-температурную кривую. Температура застывания даже очень вязких полисилоксанов не выше — , для низкомолекулярных же маловязких полимеров она достигает — . Ниже приведены принятые в США технические требования к высокотемпературным жидкостям.

Кинематическая   вязкость   в	Набухание резины в %   . . …… 15—25

при температуре в 	Температура в :

—54		2500	самовоспламенение ... ……...371

+204		2,5	воспламенения	238

Упругость  паров   при  	вспышки	204

в 		5	застывания	—59

Все синтетические жидкости, в том числе и полисилоксановые их типы, имеют более низкий модуль объемной упругости, чем минеральные жидкости, применяемые в гидросистемах. Кроме того, этот модуль гораздо сильнее зависит от температуры, чем у минеральных жидкостей. Полисилоксановые жидкости растворяют все существующие пластификаторы синтетических каучуков. Поэтому уплотнительные кольца из этих каучуков становятся при работе в этой жидкости хрупкими и растрескиваются, в результате чего гидроагрегаты теряют герметичность. Большое влияние на этот процесс оказывает температура, повышение которой с  до  может ускорить потерю эластичности материала в десятки раз. Испытания показали, что при работе в среде этой жидкости и температуре  резиновые кольца потеряли эластичность после 500  работы, а при  — после 24 .

Полисилоксаны значительно уступают минеральным маслам по противоизносным и смазывающим свойствам, поэтому многие материалы, из которых изготовляются в настоящее время скользящие пары гидроагрегатов, не пригодны для работы в указанной среде.

Противоизносные свойства полисилоксанов могут быть улучшены добавлением к ним минерального масла или специальных присадок. Полисилоксаны часто также добавляют к минеральным маслам для улучшения их вязкостно-температурных характеристик.

Следует учесть, что вязкость смеси полисилоксановой жидкости и минерального масла не подчиняется приведенному выше выражению (17), а значительно ниже вязкости смеси двух нефтяных масел с такими же значениями исходных вязкостей: при низких температурах вязкость смеси значительно ниже вязкости каждого из исходных компонентов, а при положительных температурах понижение вязкости смеси сравнительно невелико. Так, например, вязкость смеси, состоящей из 80% полисилоксановой жидкости () и 20% минерального масла (), равна при  всего лишь 5 ; вязкость же смеси из 60% полисилоксановой жидкости () и 40% минерального масла () при температуре  равна .

Полисилоксановые, как и все синтетические жидкости, обладают высокой текучестью, усложняющей герметизацию гидроагрегатов. Недостатком их являются также плохая гидролитическая стойкость, ввиду чего необходимо полностью исключать возможность попадания в гидросистемы воды. Некоторые из этих жидкостей не допускают также контакта с воздухом и несовместимы с жидкостями, содержащими керосин.

К недостаткам большинства синтетических жидкостей относится то, что они обладают более высокой, чем минеральные жидкости, способностью растворять воздух и газы. Большинство из этих жидкостей при комнатной температуре растворяет воздух при повышении давления на одну атмосферу до 22% объема жидкости. Эти жидкости, и в частности жидкости на кремнийорганической основе, склонны, как и все жидкости с низким поверхностным натяжением, к пенообразованию и образуют к тому же, как правило, стойкую пену.

Зарубежные марки высокотемпературных жидкостей. В США выпускаются высокотемпературные жидкости на основе сложного эфира кремниевой кислоты () и на базе дисилоксана (оронит 8515 и оронит 8200), которые применяются в гидравлических системах самолетов и управляемых снарядов. Оронит 8515 применяется при температурах от  до  и оронит 8200 — при температуре от   до . При использовании оронита 8515 не допускается контакт с воздухом и водой, кроме того, он несовместим с жидкостями, содержащими керосин.

В табл. 8 приведены характеристики указанных жидкостей.

Таблица 8

Характеристика жидкостей

Жидкие металлы. В отдельных случаях применения гидросистем температура так высока, что исключается возможность применения как минеральных, так и синтетических жидкостей. Ввиду того, что требования в части температур непрерывно повышаются, перспективным является применение в качестве рабочих жидкостей жидких металлов.

Наиболее перспективным является эвтектический сплав, состоящий из 77% натрия и 23% калия, представляющий собой серебристый металл, похожий по внешнему виду на ртуть. Точка его плавления равна ~ и кипения (при атмосферном давлении) ~. Легирование сплава цезием позволяет понизить точку плавления. Плотность сравнима с плотностью распространенных жидкостей и равна 0,875  при температуре  и 0,7  при температуре . Модуль объемной упругости 52 500  при температуре  и 15 750  при температуре .

Сплав не подвержен вспениваемости и практически не растворяет газов, а также имеет достаточно высокую вязкость, значения которой приведены ниже.

Температура в 	1      200   450     750

Вязкость в 	1,0    0,4   0,25    0,2

Подобно другим щелочным металлам этот сплав активно реагирует с кислородом и всеми соединениями, содержащими кислород, а также водяными парами, поэтому его можно применять лишь в закрытых и хорошо герметизированных гидросистемах.

Металлические сплавы имеют также плохие смазывающие свойства, однако в магнитном поле они выше, чем у минеральных масел.

Физико-химические свойства сплава сохраняются в процессе длительной  эксплуатации  в  условиях  температур  .

Жидкие металлы имеют тенденцию сплавляться и в особенности при высоких температурах со многими конструкционными металлами, что усложняет проблему выбора совместимых материалов. При температурах выше  применяют лишь конструкции из никелевых сплавов. Рабочие кромки клапанов покрываются (наплавляются) сплавом на серебряной основе.

ГАЗООБРАЗНЫЕ (СЖИМАЮЩИЕСЯ) ЖИДКОСТИ

В гидросистемах машин применяются также различные газовые агрегаты.

Газы, в том числе и воздух, подчиняются в основном приведенным выше зависимостям для капельных жидкостей и характеризуются теми же физическими показателями и единицами измерения.

Вязкость газов. В отличие от капельных жидкостей вязкость газов увеличивается с повышением температуры. Эта зависимость довольно точно характеризуется формулой Сатерлэнда

,                                            (35)

где  и  - абсолютная вязкость при исходной температуре  и температуре ;

- постоянный для данного газа коэффициента.

Эта же зависимость может быть также выражена уравнением

,                                            (36)

где  - показатель, равный для воздуха ;

- температура в .

При комнатной температуре вязкость газов равна 0,1 – 0,25 .

Вязкость газов зависит также от давления.

На рис. 26 показана зависимость абсолютной вязкости в воздуха (а) и азота (б) от температуры и давления. В табл. 9 приведена кинематическая вязкость воздуха в зависимости от температуры.

Таблица 9

Для большинства газов вязкость при давлении от 0 до 50  практически не зависит от давления (изменяется на ~), при повышении же давления от 0 до 90  вязкость повышается в ~5 раз. Так, например, вязкость углекислого газа, равная 0,16  при температуре  и атмосферном давлении, увеличивается при повышении давления до 50  на ; при давлении же 90  вязкость равна 0,82 .

Рис. 26. Зависимость вязкости воздуха (а) и азота (б) от температуры

Теплопроводность воздуха при  составляет . Поскольку вязкость газов увеличивается с повышением температуры, то их теплопроводность также возрастает.

Процессы сжатия и расширения газа. Требующиеся для практических расчетов основные свойства идеальных газов характеризуются законами Бойля-Мариотта и Гей-Люссака. По закону Бойля-Мариотта удельный объем газа  обратно пропорционален величине давления  в нем:

или  и ,                            (37)

где  и  - начальное и конечное абсолютные давления;

и  - удельные объемы газа (объем, занимаемый единицей веса газа) при этих давлениях;

- объемный (удельный) вес газа;

и  - плотность газа и ускорение силы тяжести.

В описываемом этим законом изотермном процессе газ сжимается или расширяется при сохранении постоянной температуры или иначе все тепло при расширении газа расходуется на совершение внешней работы. Очевидно, такой процесс может иметь место лишь при очень медленном изменении состояния газа.

Согласно закону Гей-Люссака газы при постоянном давлении расширяются пропорционально повышению температуры  причем все газы имеют практически один и тот же коэффициент  теплового расширения. Последний закон описывается уравнением

,                                                                    (38)

где  и  - удельный объем газа при заданной и нулевой температуре;

- коэффициент теплового расширения газа.

Уравнение, выражающее соотношение между удельным объемом  и давлением совершенного газа при условии, что процесс изменения состояния газа протекает без участия внешнего тепла, имеет вид

или

,                                         (39)

где  и  - соответственно давление и объемный вес газа;

- коэффициент (показатель адиабаты), равный отношению теплоемкости совершенного газа при постоянном давлении () к теплоемкости при постоянном объеме (): ; для сухого воздуха при атмосферном давлении .

Подобный процесс называется адиабатный. Удельный объем, абсолютное давление и температура в адиабатном процессе связаны отношениями

(40)

Поскольку в реальных условиях при изменении состояния газа неизбежно происходит обмен тепла (между газом и стенками сосуда и жидкость), на практике происходит политропное изменение состояния, которое выражается следующим уравнением

и ,                                                   (41)

где  - показатель политропы; при  изотермный и при  - адиабатный процессы.

Численное значение показателя политропы можно определить лишь для конкретных условий с учетом величины давления и интенсивности сжатия или расширения газа и условий отвода тепла.

Следует указать, что если для газовых систем, в которых используются двухатомные газы при низких давлениях (), величина показателя политропы процессов опорожнения (и заполнения) баллонов (емкостей) практически колеблется между показателями изотермного и адиабатного процессов , то в системах высокого давления (50 – 200 ) значение его может превышать значение показателя адиабаты идеального газа . Так, например, для реальных газов, в том числе и для воздуха, эта величина может достигать при температурах от  до  и давлении 50 – 100  значения  и более.

Рис. 27. Практические значения показателя адиабаты:

а – для воздуха; б – азота; в – показатель политропы для воздуха

На рис. 27, а – б приведены значения показателя адиабаты

.

Поскольку величина показателя политропы процесса опорожнения и заполнения емкостей количественно отражает интенсивность теплообмена газа с их стенками и с окружающей средой, на интенсивность теплообмена будут влиять материал и форма емкости (баллона), а также физические свойства и параметры применяемого газа, свойства и состояние окружающей среды и пр.

Аналитический учет всех этих факторов практически неосуществим, поэтому пользуются опытными данными. Так, например, для цилиндрических баллонов газогидравлических аккумуляторов величина показателя  меньше, чем для шаровых баллонов такого же объема.

Результаты экспериментов показывают, что среднее значение показателя политропы  процесса опорожнения сферического баллона емкостью 3 , заряженного воздухом при  до давления 100  при зарядке его за время 8  со степенью расширения  ( и  - конечный и начальный вес воздуха в баллоне), равно 1,46. Средняя величина показателя политропы при опорожнении цилиндрического баллона при тех же условиях составляет 1,41.

На рис. 27, в представлена зависимость осредненных значений  от длительности разрядки шарового баллона емкостью 3  при  и различном давлении  разрядки.

При оценке влияния условий сжатия и расширения газа следует иметь в виду, что при резких сжатиях газа температура его с нормальной () может повыситься до  и выше, а при быстром опорожнении баллонов температура газа может понизиться до . Очевидно, если при расчетах эти изменения температуры не будут учтены, это может привести при определении конечного давления газа к значительным ошибкам.

Если объем газа поддерживается постоянным, то давление  в нем возрастает пропорционально повышению температуры :

.                                                        (42)

Для значения температуры  величина  становится равной нулю (газ сжижается). Эта температура называется абсолютным нулем и равна . Для случая изменения значения от абсолютного нуля она называется абсолютной температурой ().

В соответствии с приведенным уравнение состояния газа, характеризующее зависимость плотности газа от температуры и давления, получает вид

.                                              (43)

Введя абсолютную температуру , получим

.                                                      (44)

Так как  представляет собой удельный объем, произведение () для данного газа является постоянным и носит название газовой постоянной (), которая определяет работу расширения 1  газа при нагревании его на  при постоянном давлении и имеет следующую размерность:

().

Для сухого воздуха .

С учетом параметра  уравнение состояния совершенного газа (характеристическое уравнение) примет вид:

.                                                             (45)