Глава V

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ И РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ

Предохранительный клапан является агрегатом эпизодического действия, предназначенным для ограничения возможности повышения в гидросистеме давления жидкости сверх установленной величины. Принцип действия клапана, применяемого в гидросистемах,   основан  на   уравновешивании   внешней  силой   (пружиной, грузом и пр.) давления жидкости, действующего на клапан (шарик или плунжер с конусным посадочным местом и пр.), который под действием этой силы плотно (герметично) перекрывает проходной канал.

Рис. 218. Схемы предохранительных клапанов шарикового (а и б), конусного (в) и плунжерного (г) типов

Наиболее простым из предохранительных клапанов является шариковый (рис. 218, а) с постоянной или регулируемой затяжкой пружины, который отличается просто той конструкции и изготовления, однако он применим лишь при относительно небольших давлениях и кратковременном действии, так как при длительной работе он вследствие вибраций неравномерно вырабатывает (разбивает) гнездо. С целью уменьшения этой неравномерности в выработке седла шарик, и в особенности в клапанах систем высоких давлений, обычно снабжают направляющей  (рис. 218, б), с помощью которой обеспечивается его перемещение лишь вдоль оси.

К этому же типу относится клапан с конусным затвором, показанный на рис. 218, в. Обязательным условием обеспечения герметичности этого клапана является соблюдение строгой соосности цилиндрической и конусной поверхностей самого затвора, а также соосности направляющего цилиндра корпуса клапана и отверстия гнезда.

Различают также переливной клапан — клапан, постоянного действия, поддерживающий заданное давление жидкости, подаваемой насосом на входе в гидросистему. Этот клапан отличается от предохранительного тем, что конструкция его должна быть рассчитана па непрерывную работу. Гидравлическими параметрами переливного клапана (рис. 218, г) является разность () давлений в нагнетательной и сливной линиях и расход (перепуск) в линию слива , где  - расход (производительность)  насоса и  - расход питания гидродвигателя.

В качестве переливных обычно применяют клапаны плунжерных типов. Величина  перекрытия затвором (плунжером) окна, через которое масло после  открытия клапана перетекает в бак, должна быть несколько больше вели
чины   размаха возможных осевых колебаний затвора, с тем чтобы он не ударялся при этих колебаниях о свою опору. Для демпфирования этих колебаний применен дроссель .

Рис. 219. Расчетные схемы конусных клапанов и график зависимости коэффициента расхода от числа Рейнольдса

Расход жидкости. Расчет клапана для работы в статическом режиме в основном сводится к определению площади расходного окна (рис. 219, а - в), необходимого для прохода через него требуемого количества жидкости (расхода)  при заданном перепаде давления .

Аналитическое выражение зависимости  для расхода через щель клапана с острой кромкой седла (рис. 219, а и б) имеет вид

;,                                      (381)

где  - коэффициент расхода;

и  - ускорение силы тяжести и объемный вес жидкости;

- перепад давления на клапане;

- эффективная площадь сечения проходной щели (окна) клапана.

В это уравнение входит как переменная площадь проходного сечения , зависящая от высоты подъема клапана, так и переменный коэффициент расхода . Однако для турбулентного течения жидкости, которое является преобладающим для рассматриваемого случая, можно принять с достаточной точностью . Для  конусных клапанов с острой кромкой гнезда  коэффициент расхода при  (где ,  — смоченный периметр) можно принять .

Поскольку диаметр сечения щели между затвором и седлом клапана может изменяться при подъеме, при расчете принимают среднее значение этого диаметра. В частности для конусного затвора средний диаметр щели при его подъеме приближенно определяют (см. рис. 219, б) так:

.

В соответствии с этим площадь проходной щели клапана определяется по выражению

,

где  - диаметр отверстия (острых кромок седла) клапана;

- диаметр эффективного сечения конуса затвора клапана в поднятом положении (диаметр сечения конуса по точкам пересечения с его сторонами перпендикуляров, опущенных из острых кромок седла);

- размер проходного отверстия щели в сечении, перпендикулярном к направлению потока.

Из расчетной схемы клапана (см. рис. 219) следует, что  и , можем написать

,

где  - высота подъема клапана по его оси;

- угол при вершине конуса клапана.

Поскольку  значительно меньше , вторым членом разности можно, и в особенности при небольших подъемах (открытиях), пренебречь, в результате получим упрощенное выражение

.

Пользуясь приведенными выражениями, находим высоту подъема затвора этого клапана:

.                                                   (382)

Высота подъема в клапанах с углом при вершине  конструктивно выбирается обычно равной . Во избежание заклинивания клапана значение  должно быть .

В ряде рекомендаций коэффициент расхода принимается равным . Кроме того, в некоторых рекомендациях коэффициент расхода принимают постоянным уже при числах Рейнольдса . Однако допущение может быть принято для случая достаточно высоких давлений и когда седло клапана выполнено с весьма острой кромкой, т. е. при развитом турбулентном потоке. При наличии на седле фаски следует учитывать возможность появления при малых подъемах ламинарного режима течения жидкости в щели и соответственно изменения (снижения) коэффициента расхода.

На рис. 219, г представлен график экспериментальной зависимости коэффициента расхода и. клапана с конусным затвором (угол при вершине ) от числа Рейнольдса  в логарифмических координатах при различных перепадах давления ; ;  и  .

Эксперименты проведены на масле АМГ-10 при двух температурах  и .

Число  Рейнольдса  рассчитывалось  по  выражению

,

где  - гидравлический радиус.

На приведенной кривой можно видеть два участка  и . Для участка  коэффициент расхода может быть вычислен по выражению

и для участка  коэффициент расхода практически не зависит от числа Рейнольдса и может быть принят для этого клапана .

В виду того, что коэффициент расхода  для конусных клапанов с острой кромкой гнезда сохраняется для реальных условий практически постоянным в достаточно широком диапазоне открытий (подъемов)  клапана, выражение (381) можно представить в виде

,                                                       (383)

где  - постоянный для данных условий член.

Скорость жидкости в подводящем канале (в отверстии гнезда) предохранительного клапана обычно выбирают до 15  и лишь в отдельных случаях, в клапанах высокого давления, до 30 . Отношение площади маслопроводных каналов в корпусе клапана к площади  подводящего   канала    (гнезда   клапана)    (см. рис.  219, а) обычно принимают равным 2:1.

Стабильность давления жидкости. Важной характеристикой клапана является стабильность поддерживаемого им давления при различных расходах жидкости, а также обеспечение минимального гистерезиса (см. рис. 220) в переходных режимах работы клапана.

Статическая характеристика клапана  определяется отношением  прироста  давления  на  единицу  расхода:

.

Для большинства клапанов этот параметр колеблется в пределах

.

Качество клапанов в статическом (установившемся) режиме определяется также их чувствительностью к изменениям давления , где  - превышение давления над номинальным давлением . Чувствительность предохранительного клапана зависит от силы трения затвора, от формы седла и конструкции затвора и может колебаться в широких пределах ().

Из схем клапана, представленных на рис. 218, а и б, условие равновесия затвора клапана, посаженного на острые кромки гнезда, выражается (без учета сил трения)

,

где  и  - усилие начального натяжения (сжатия) пружины и диаметр посадочного гнезда клапана;

- перепад давления, соответствующий началу открытия затвора.

Очевидно, обеспечить полную стабильность давления с точки зрения рассматриваемой зависимости можно лишь в том случае, если  будет  обеспечено  при  открытом  затворе  постоянство  сил, действующих на затвор.

Этим условиям отвечает (без учета гидродинамических сил) идеальный клапан с пружиной бесконечно большой длины. Характеристика подобного клапана по давлению в функции расхода выражается вертикальной прямой  (см. рис. 220) как при увеличении расхода от нулевого до максимального значения, так и при снижении от максимального до нулевого. Точки давлений в начале () и в конце подъема (), а также в конце закрытия затвора () для этого клапана совпадают.

Однако в реальных одноступенчатых клапанах изменение расхода приводит к существенным изменениям давления (клапаны имеют возрастающую характеристику). Обеспечить получение в одноступенчатых клапанах прямого действия (в клапанах с одной дросселирующей щелью) постоянного давления при переменном расходе практически невозможно. Обычное превышение давления при перепуске через клапан полного расхода жидкости практически составляет 5 - 6% давления, имеющего место в начале открытия.

Рис. 220. Характеристики расхода предохранительного клапана в функции давления

На рис. 220 связь между расходом и давлением при подъеме затвора одноступенчатого клапана (при повышении расхода) выражается кривой  и при закрытии (при понижении расхода) — кривой . Причем давление , соответствующее началу открытия затвора клапана, при повышении давления выше давления , при котором затвор клапана садится в седло, при снижении давления. Разница в этих давлениях определяет гистерезис предохранительного клапана, под которым понимается разница между давлением в начале открытия и давлением в конце закрытия затвора, величина  которой  должна  быть  возможно  малой.

Причинами, приводящими к нарушению при изменении расхода стабильности давления (и к появлению гистерезиса), являются в основном жесткость пружины и трение подвижных деталей клапана, а также изменения при подъемах затвора клапана (в переходных режимах) действующих на него сил давления жидкости, в том числе сил инерции и сил гидродинамического происхождения (см. стр. 379).

Особенно существенное влияние на характеристику клапана оказывает трение подвижных его частей. Последнее обусловлено тем, что трение в момент страгивания затвора клапана (отрыва его от седла) может значительно превышать трение при дальнейшем его движении на открытие. Это различие трения вызывает забросы (всплески) давления вначале, а также приводит, в результате знакопеременности направления сил трения, к тому, что наименьшему расходу () в процессе закрытия клапана соответствует давление более низкое, чем давление, которое соответствует давлению в начале открытия клапана при цикле повышения давления.

Причинами, приводящими к нарушению при изменениях расхода стабильности давления, являются также изменения при подъемах клапана действующих на него сил давления жидкости, в том числе и сил гидродинамического происхождения.

Условие равновесия сил (без учета гидродинамической силы потока жидкости и силы инерции клапана), действующих на конусный затвор клапана с острыми кромками контакта в момент начала открытия (отрыва от седла) затвора и в конце его закрытия, (;) имеет вид

; ,                           (384)

где  - усилие предварительного сжатия  пружины (при нулевом подъеме клапана);

- предварительное сжатие пружины (при нулевом подъеме клапана);

- жесткость пружины;

- площадь сечения клапана по линии контакта его с кромками седла (проекция поверхности клапана, омываемой жидкостью под давлением при подъеме затвора );

- перепад давления жидкости в начале открытия и в конце закрытия клапана;

- сила трения покоя клапана (статическое трение).

Из приведенного следует, что для повышения стабильности давления при работе клапана необходимо снижать трение подвижного элемента клапана (затвора), а также применять эластичные пружины, для уменьшения трения детали скользящих пар клапанов и в особенности клапанов, предназначенных для работы в условиях  высоких температур,  покрывают  серебром.

При приближенных расчетах трением часто пренебрегают, в результате выражение (384) примет вид

.

Очевидно, без учета трения перепад давления , соответствующий началу открытия клапана с острой кромкой, будет равен перепаду давления в  момент закрытия  клапана.

После того, как клапан оторвется от своего гнезда, перепад давления может существенно измениться. Последнее в основном обусловлено тем, что [см. выражение (384) и рис. 219, а] подъем затвора клапана, вызываемый увеличением расхода жидкости, сопровождается увеличением обжатия (и соответственно увеличением жесткости) пружины и уменьшением эффективной площади затвора , на которую действует давление жидкости, а также изменением сил трения. Из расчетной схемы, приведенной на рис. 219, а, следует, что при закрытом клапане давление жидкости будет действовать на его затвор по сечению диаметром , тогда как при открытом клапане это сечение определится переменным диаметром  сечения конуса затвора по точкам, лежащим на пересечении с ним перпендикуляров, опущенных из вершины кромки седла.

В соответствии с этим эффективная площадь клапана после открытия  будет меньше площади , соответствующей закрытому затвору.

Для отрыва клапана от седла и для его открытия на величину, требующуюся для прохода жидкости, должна быть преодолена также сила инерции клапана  обусловленная ускорением и массой затвора клапана и присоединенной массой пружины, величина которой при расчетах обычно принимается равной 1/3 массы пружины. При расчете клапанов больших размеров учитывается также масса жидкости над клапаном. Для приближенных расчетов присоединенную массу пружин и жидкости выражают величиной, равной 0,5 массы пружины. Ускорение затвора клапана принимают при расчетах из условия равноускоренного движения , где  и  — высота и время подъема (открытия) затвора клапана.

Испытания показали, что всплеск (заброс) давления при открытии клапана, обусловленный силой , может достигать 50% номинального максимального значения давления.

После отрыва затвора от седла () в месте дросселирования жидкости появится также гидродинамическая сила  (см. стр. 379), стремящаяся закрыть клапан (противодействующая дальнейшему его открытию).

С учетом этих сил равновесие клапана в процессе открытия определится выражениями

(385)

где  - текущее значение подъема затвора клапана;

- сила трения движения затвора клапана;

- эффективная площадь клапана (см. рис. 219, а).

После открытия клапана составляющая  обращается в нуль, а  изменяется по величине.

При максимальном открытии клапана (максимальном расходе жидкости) условие равновесия сил, действующих на клапан с острыми кромками гнезда, примет вид

,                                 (386)

где  - усилие пружины при сжатии ее на величину ();  - подъем клапана, соответствующий максимальному расходу.

Без учета сил трения выражение (386) примет вид

.                                              (387)

Анализ показывает, что для клапанов с небольшим подъемом запора уменьшение эффективной площади клапана, обусловленное разницей (), незначительно и им в большинстве случаев можно пренебречь, приравняв .

Испытания показывают, что в балансе действующих сил значительное место занимает сила  гидродинамического воздействия (см. стр. 379),  хотя она часто и игнорируется.

В большинстве конструкций клапанов гнездо представляет собой не острые кромки, а некоторую поверхность (рис. 219, в), ввиду чего стабильность сил давления жидкости, действующих на клапан, а следовательно, и разница в давлениях  и  с изменением расхода нарушается еще в большой степени. Из рис. 219, в видно, что перед отрывом затвора (клапана) от седла усилие пружины уравновешивается давлением жидкости, действующим на проекцию омываемой поверхности затвора, которой для герметичного клапана будет площадь сечения отверстия диаметром  [см. выражение (383)]. После же того, как затвор клапана оторвется от своего гнезда, жидкость поступит в щель, образованную седлом и конусом затвора, в результате площадь, на которую будет действовать давление жидкости, увеличится на величину проекции площади седла на плоскость, перпендикулярную к оси затвора. Очевидно, что давление у внутренней кромки контакта затвора с седлом будет равно давлению  на входе в клапан, тогда как у внешней кромки щели оно понизится до величины , равной давлению на выходе из клапана, причем закон этого понижения будет зависеть от характера щели. При параллельных конусных поверхностях, образующих щель, изменение величины давления от  до  изображено на рис. 219, в (заштрихованные площадки).

В соответствии с этим условие равновесия сил, действующих на затвор клапана в момент открытия и закрытия, определится без учета сил трения и влияния сил инерции из выражения

,                                                 (388)

где  - проекция поверхности гнезда на плоскость, перпендикулярную к оси клапана;

- среднее давление, действующее в щели, образованной седлом и клапаном после отрыва его от седла.

Для определения дополнительного усилия давления жидкости, действующего в рассматриваемой щели, исходят из среднего значения давления, которое по данным опытов может быть принято равным

;                                                     (389)

отсюда перепад давления, при котором клапан закроется (без учета сил трения),

.                                                       (390)

В случае нарушения герметичности клапана дополнительное усилие от давления жидкости в щели гнезда клапана войдет также и в баланс сил, действующих в момент его отрыва от седла при открытии клапана, ввиду чего давление начала открытия подобного клапана будет ниже давления, рассчитанного по выражению (383). Если при этом допустить, что среднее давление в щели гнезда клапана до его открытия равно приведенному в выражении (389), то давление в начале открытия клапана будет равно давлению его закрытия и должно вычисляться по выражению (390).

Разрыв в давлениях начала открытия и конца закрытия подобного клапана можно снизить уменьшением ширины опорной поверхности гнезда.

Ширину   седла  клапана  выбирают   обычно по  выражению

,

где  - угол конуса седла.

Минимальная ширина седла лимитируется контактным напряжением и выбирается не меньше 0,25 .

Площадь седла подсчитывают по выражению (см. рис. 219, в)

.

В случае

.                                                              (391)

Длина  конусной части затвора клапана должна быть, с целью устранения неравномерной выработки седла, несколько больше его ширины . Твердость материала клапана должна быть возможно высокой и превышать твердость материала  седла.

Герметичность клапана достигается обычно путем обеспечения точности и чистоты обработки контактирующих металлических деталей без применения мягких материалов. При высоких требованиях к герметичности и при применений текучих жидкостей (см. стр. 58) применяют седла или затворы из пластмассы и твердой резины.

Контакт затвора клапана с седлом, по кромкам близким к острым, часто обеспечивается тем, что углы при вершинах затвора и  гнездах  выполняются  различными:  (рис.   221, а).

Площадь , на которую действует давление жидкости в начале открытия и в конце закрытия клапана, определяется сечением вершины   конуса . В этом случае поток жидкости отрывается от седла в нижней точке (у входной грани) и давление на пояске будет близким давлению слива.

Этим же условиям контакта по кромке, близкой к острой, удовлетворяют также клапаны с коническим седлом и сферическим затвором (рис. 221, 6). Подобные клапаны обладают относительно небольшим сопротивлением протоку жидкости (в полтора-два раза ниже, чем с коническим затвором). Угол  седла последнего клапана обычно равен , и диаметр сферы затвора .

Площадь, на которую действует давление жидкости в начале открытия и в конце закрытия этого клапана, является сечением сферы по точкам ее контакта с гнездом плоскостью, перпендикулярной к оси клапана. Величина этой площади равна

.

Рис. 221. Схемы клапанов с конусным седлом

Переливной клапан. Рассмотренные клапаны могут применяться как в качестве предохранительных с эпизодическим действием, так и в качестве переливных, поддерживающих постоянное давление жидкости в системе путем непрерывного отвода (слива) части жидкости в бак.

Однако в силу специфичности работы переливных клапанов они обычно выполняются с плунжерным затвором (см. рис. 218, г). Величина  перекрытия затвором (плунжером) окна, через которое масло после открытия клапана перетекает в бак, должна быть несколько больше величины размаха возможных осевых колебаний плунжера при его вибрациях с тем, чтобы он не ударялся при этом о свою опору.

Для демпфирования энергии колебаний в клапане предусмотрено дроссельное отверстие .

Связь между давлениями на входе в клапан () и на выходе (), а также расходом жидкости через клапан () получим совместным решением уравнений (допускаем, что давление  равномерно распределено по площади затвора):

расхода

;

равновесия клапана

,

где  и  - диаметр плунжера и ход (открытие) клапана;

- коэффициент расхода;

- силы пружины при ;

- константа упругости пружины;

- величина перекрытия плунжером окна слива, т. е. величина на которую дожжен переместиться плунжер от своей опоры до положения начала слива жидкости.

Решив эти уравнения относительно , получим

.                                 (392)

Очевидно, для получения возможно более пологой кривой характеристики , т. е. для уменьшения степени влияния расхода жидкости на давление ,  следует уменьшать жесткость пружины с и увеличивать диаметр клапана .

Действие на клапан гидродинамической силы. Помимо рассмотренных выше сил, на затвор клапана действует гидродинамическая сила, представляющая собой реакцию потока жидкости, которая может существенным образом изменить баланс действующих сил. При известных условиях усилие пружины составляет в этом балансе менее 50% общей силы, действующей на клапан.

Эту силу можно рассматривать как дополнительную гидравлическую пружину с переменной жесткостью.

Величину гидродинамической силы определяют, пользуясь законом изменения количества движения (см. рис. 219, б):

,                                                      (393)

где  и  - секундный расход и плотность жидкости;

и  - средняя скорость жидкости перед клапанной щелью и в самой щели;

- угол отклонения потока в щели клапана.

Исследования показывают, что направление потока для распространенных в клапанах углов конусности затвора при вершине  практически совпадает с образующей конуса затвора.

Поскольку скорость , ею в большинстве случаев расчета можно пренебречь, в результате получим упрощенное выражение

.                                               (394)

Подставив значение этой гидродинамической силы в уравнение (386), получим условие равновесия затвора клапана при максимальном расходе:

(395)

или

.                                (396)

Выражение (394) показывает, что значение  увеличивается с повышением расхода, а, следовательно, увеличивается с подъемом клапана. Ввиду этого при рассмотрении механизма явления можно ввести по аналогии с жесткостью пружины понятие гидродинамической жесткости:

,

где  - изменение величины осевой составляющей гидродинамической силы потока;

- приращение подъема клапана, обусловленное увеличением расхода жидкости.

Опыт показывает, что гидродинамическая жесткость  во многих случаях превышает (в 2 раза и более) жесткость с самой пружины: . Опыты также показывают, что величина  изменяется в широком диапазоне расходов пропорционально открытию затвора.

Чем выше перепад давления на клапане и чем больше ширина  его седла, т. е. чем больше разность , где  и  — диаметры основания и вершины конуса седла (см. рис. 219), тем большим будет гидродинамический эффект, который при известных соотношениях величины перепада давления и разности  может быть значительным.

Суммируя гидродинамическую жесткость  с жесткостью пружины , получим суммарную (результирующую) жесткость клапана:

.

В соответствии с приведенным приращение усилия на клапане  обусловленное результирующей (суммарной) жесткостью, может значительно превышать приращение , обусловленное жесткостью самой пружины:

.

Изменение силы давления жидкости на клапан, обусловленное гидродинамической жесткостью и жесткостью пружины, может быть выражено

.

Рис. 222. Характеристики сил, действующих на затвор конусного клапана

На рис. 222 приведены кривые изменения сил  и  в зависимости от расхода жидкости (от открытия затвора ) для типового конического клапана (за начало отсчета принят расход  ). Кривые показывают, что значения  и  изменяются в широком диапазоне расхода прямо пропорционально открытию затвора, т. е. величины  и  сохраняются в этом диапазоне расходов постоянными. Резкое уменьшение значения , наблюдаемое при большом расходе, вызвано возникновением на конической поверхности клапана кавитации, обусловленной высокими скоростями жидкости в щели.

Следует отмстить, что высокая результирующая (суммарная) жесткость , которая имеет место в рассматриваемом случае, повышает частоту собственных колебаний клапана, а также повышает возможность вхождения его в резонансные колебания.

Способы стабилизации давления. Для стабилизации давления необходимо, чтобы после открытия затвора возникла добавочная сила, направленная в сторону действия давления жидкости (сжимала бы пружину). Для этой цели часто используют действие на затвор потока жидкости, достигаемое изменением направления входящей струи.

На рис. 223, а показана схема плунжерного клапана, в котором для этой цели выполнена промежуточная кольцевая камера 3, расположенная после проходной золотниковой щели. В этой камере при работе клапана образуется промежуточное давление , создающее дополнительное усилие на плунжер 2, противодействующее усилию пружины 1. Путем соответствующего выбора площади этой камеры и канализации ее можно добиться требуемого исправления характеристики клапана .

Для улучшения рассматриваемой характеристики применяют также клапаны с обратным конусом (рис. 223, б), в которых благодаря значительному отклонению потока жидкости можно получить гидродинамические силы, способные компенсировать растущее с подъемом клапана усилие пружины. Помимо этого, эффект компенсации здесь обусловлен также тем, что с подъемом затвора увеличивается эффективная его площадь, поскольку при подъеме  (рис. 223, 6).

Эффект компенсации может быть повышен при применении двойной конусности посадочного гнезда (рис. 223, в), благодаря которой в промежуточной камере а при открытом затворе создается некоторое давление , действующее на затвор в направлении силы давления жидкости (против направления действия усилия пружины).

Опыт показывает, что в клапане этой схемы представляется возможным   получить   практически   стабильную   характеристику .

Рис. 223. Схемы клапанов с промежуточным давлением с обратным (отрицательным) конусом

Вибрации клапанов. Клапан вместе со столбом жидкости представляет собой сложную колебательную систему. При известных условиях клапан в переходных режимах может вступить вследствие инерции подвижных его частей и упругости жидкости и пружины в колебания (вибрации), которые в условиях резонанса вызовут колебания давления во всей гидравлической системе. В частности, при мгновенном увеличении расхода затвор клапана в силу инерции сместиться с некоторым запаздыванием, в результате давление под ним резко возрастет, что выведет клапан после страгивания за пределы нового равновесного положения, соответствующего измененному расходу; при этом излишне большое открытие (перемещение) затвора вызовет резкое снижение давления, что, в свою очередь, приведет к излишне большому перемещению его в сторону закрытия.

Кроме того, при этих изменениях расхода изменяется скорость  потока жидкости в щели между клапаном и седлом (см. рис. 219, в) ввиду чего изменяется среднее давление  в щели, что нарушает равновесие сил, действующих на затвор. В результате затвор клапана может вступить в автоколебания, происходящие обычно с высокой амплитудой и частотой.

Источником колебаний клапанов могут быть также прочие различные внешние и внутренние возмущения, однако основным из них является пульсация потока жидкости подаваемой насосом (см. стр. 141). Возникновению и поддержанию этих колебаний способствует воздух, находящийся в жидкости в нерастворенном состоянии.

Наиболее нежелательным является такой режим, когда частота возмущающих импульсов совпадает или кратна частоте собственных колебаний затвора клапана. При совпадении частот наступят резонансные колебания большой амплитуды.

Для устранения резонансных явлений требуется создать такое сопротивление при перемещении затвора клапана, сила которого была бы по возможности пропорциональна скорости его перемещения. Этим условиям наиболее полно удовлетворяет гидравлическое демпфирование, достигаемое путем применения дросселей  (см. рис. 218 - 219, а).

Очевидно, что эффективность демпфирования зависит от рабочего сечения клапана и от величины дросселирующего канала, размер которого подбирается экспериментально.

Влияние сил инерции. На характеристику клапана в переходном режиме влияет также динамика клапана, обусловленная ускорением подвижных его частей. Инерционные усилия в клапане определяются ускорением, массой затвора клапана и присоединенной массой пружины, величина которой обычно принимается равной  массы пружины. В некоторых случаях (в клапанах больших размеров и сливных каналах большой длины и малого сечения) учитывается также масса жидкости над клапаном и в каналах. Для приближенных расчетов присоединенную массу пружины и жидкости обычно принимают равной  массы пружины.

Ускорение  затвора  клапана принимается из  условия  равноускоренного его движения , где  и  — высота  и  время подъема  (открытия)  клапана.

Опыт показывает, что всплеск (заброс) давления при открытии клапана может достигать 50% номинального значения давления.

КЛАПАНЫ ПЛАСТИНЧАТОГО (ПЛОСКОГО) ТИПА

В некоторых гидроприводах применяют клапаны с плоскими посадочными поясками (рис. 224, а). Эти клапаны отличаются при обеспечении точности и чистоты обработки рабочих поверхностей высокой герметичностью и надежностью.

Расход жидкости через клапан

,

где  - переменная площадь проходного сечения;

и  - диаметр отверстия седла клапана и подъем затвора;

- коэффициент расхода.

Поскольку течение жидкости через клапан с плоским затвором и узкой опорной поверхностью носит обычно турбулентный характер, значение коэффициента расхода для этого случая можно принять при распространенных режимах постоянным и равным .

На затвор клапана со стороны жидкости действует при открытии клапана усилие (трением и толщиной  седла пренебрегаем)

,                    (397)

где  - гидродинамическая сила (реакция потока на затвор), обусловленная изменением количества движений;

- сила статического давления движений;

- перепад давления до () и после () затвора;

- площадь гнезда (подводящего канала) клапана;

и  - средняя скорость жидкости перед затвором (в отверстии гнезда) и в щели клапана;

- угол отклонения струи, вытекающей из щели клапана.

Рис. 224. Расчетные схемы клапанов с плоским затвором (а) и пластинчатого разрывного (б) типа

Угол отклонения  струи  является  величиной переменной и зависит от подъема затвора клапана, уменьшаясь с увеличением последнего. Значение
этого угла зависит от величины подъема  и соотношения размеров ,  и  (см. рис. 224, а), а поэтому точное определение зависимости этого угла от подъема
определить чрезвычайно сложно, ввиду этого ограничиваются приближенными оценками и экспериментальными данными. Допуская , значение этого угла можно принять при приближенных расчетах равным  (см. стр. 359). При значительных перекрытиях () и небольших подъемах затвора  можно принимать .

Усилие пружины, действующее на затвор после открытия клапана,

,

где  - усилие начального сжатия пружины (при  );

- переменное значение подъема затвора, обеспечивающее заданный расход;

- величина начального сжатия пружины (при );

- коэффициент жесткости пружины.

В соответствии с этим условие равновесия затвора клапана определится:

до открытия затвора

;

после открытия затвора

,

где  и  - перепад давления при   и при .

При малых расходах (при малых значениях ) реактивной силой потока можно пренебречь, в результате получим

.

Следовательно,

.

Из уравнения (397) следует

.

Диаметр затвора клапана обычно составляет

.

ДИАФРАГМЕННЫЕ КЛАПАНЫ

Для систем сверхвысоких давлений, применение в которых обычных предохранительных клапанов затруднительно, часто используют диафрагменные (пластинчатые) клапаны (рис. 224, б), рабочая часть которых представляет собой закрепленную по контуру пластину, воспринимающую перепад давления. При повышении перепада давления сверх расчетного значения диафрагма разрушается. Пластины изготовляют из красной меди, серебра, биметаллов и др.

Если кромка зажимного фланца выполнена острой (см. рис. 224, б), то пластина будет работать на срез у места ее закрепления. Для  этого случая  расчет  производят    по выражению

; ,

где  - касательное напряжение при работе материала пластины на срез; для красной меди  ;

- толщина пластины в начальный момент нагружения;

- диаметр отверстия, закрываемого пластиной.

В соответствии с этим толщина пластины

.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Для уменьшения размеров пружин и действующих на них усилий применяют дифференциальные клапаны с гидравлическим уравновешиванием части усилия, развиваемого давлением жидкости (рис. 225, а). Это уравновешивание обычно осуществляется при помощи дополнительного поршня 1, связанного с основным поршнем 2 затвора клапана. Очевидно, в этом случае пружина воспринимает лишь давление жидкости, действующее на площадь, равную разности площадей поршней 2 и 1.

Рис. 225. Схемы дифференциальных клапанов

Усилие предварительного сжатия пружины 3 для этого клапана находят без учета трения из уравнения

(398)

где  и  — диаметры поршней 1 и 2 затвора  клапана.

Уравнение показывает, что данная схема позволяет применить независимо от величины давления и расхода жидкости через клапан пружины столь малого усилия, насколько это допускают силы трения плунжера. Очевидно, что чрезмерное уменьшение эффективной площади затвора клапана., т. е. уменьшение разности площадей () поршней 2 и 1, приведет к тому, что доля сил трения в балансе сил, действующих на плунжер, будет настолько велика, что клапан не сможет удовлетворительно выполнять свою функцию из-за большого гистерезиса трения (см. рис. 220).

Практика показывает, что для удовлетворительной работы клапана разность площадей, на которую действует давление жидкости, должна быть не меньше 0,25 площади основного плунжера.

Конструктивная схема дифференциального клапана конусного типа представлена на рис.  225, б.

Для демпфирования колебаний служат дроссели а (см. рис. 225, а, б).

При высоком расходе жидкости усилие пружины можно уменьшить, объединив функции разгрузочного золотника и клапана по схеме, приведенной на рис. 225, в. Диаметры его поясков 6 и 5 равны, вследствие чего плунжер 2 золотника разгружен от сил давления жидкости, протекающей через золотник. В этом случае пружина 1 клапанной части золотника воспринимает лишь усилие давления жидкости на хвостовик 3 плунжера 2. Диаметр этого хвостовика может быть выбран настолько малым, насколько это позволяет требуемая чувствительность клапана. Подвод жидкости в камеру 4 клапанной части осуществляется через дроссель 5, являющийся одновременно и демпфером против колебаний.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ С СЕРВОДЕЙСТВИЕМ

При применении в системах высоких давлений клапанов прямого действия диаметры их затворов практически ограничены величиной 25 , поскольку при больших значениях этих параметров недопустимо повышаются усилия пружин. При применении же дифференциальных   клапанов  понижается  их  чувствительность.

Рис. 226. Схемы двухступенчатых предохранительных клапанов

В целях уменьшения усилия пружины при заданных расходе и давлении, а также для повышения чувствительности клапана и стабильности давления применяют клапаны с серводействием (рис. 226, а). Полость 1 рабочего давления этого клапана через дроссельное отверстие 2 соединена с полостью 4, благодаря чему   давления  в   них   будут равны.   Затвор   9   удерживается пружиной 8 в закрытом положении. Затвор будет закрыт до тех пор, пока рабочее давление  в полости 4, не преодолеет действие пружины 6 и не откроет вспомогательный клапан 7. После открытия этого клапана давление жидкости в полости 4 вследствие действия дросселя 2 понизится по сравнению с давлением в полости 1, в результате затвор 9 сместится, а давление в полости 1 понизится до величины, при которой расход жидкости через клапан 7 будет равен тому количеству жидкости, которое поступит в полость 4 через дроссельное отверстие 2.

Процесс вытеснения жидкости, а следовательно, и открытия основного клапана будет зависеть также от перетекания в полость 4 жидкости из напорной магистрали через дроссель 2.

Благодаря ничтожному расходу жидкости через дроссель 2 в поршне 3 давление жидкости на поршень будет практически стабильным, а, следовательно, стабильным будет и давление  при всех режимах потока жидкости через окно затвора 9.

Изменением усилия предварительного сжатия пружины 6 вспомогательного клапана 7 можно изменять регулировку основного затвора 9. Так, например, при увеличении усилия сжатия пружины 6 давление, при котором произойдет открытие клапана 7, повысится, а, следовательно, повысится и рабочее давление в камере 1 до величины, при которой будет достигнуто равновесие сил, действующих на поршень 3 затвора 9.

Для уравновешивания клапана от сил сливного давления в затворе 9 выполнено осевое отверстие 10, соединяющее сливную полость клапана с камерой 5, диаметр которой равен диаметру седла клапана.

На рис. 226, б представлена схема подобного клапана с расположением вспомогательного шарикового клапана внутри основного клапана. Этот клапан более прост, чем клапан, представленный на рис. 226, а, в изготовлении, однако, отличается от последнего неуравновешенностью  от действия сил  сливного  давления.   Эта неуравновешенность определяется отношением (), где  и  — соответственно диаметр поршня затвора и гнезда клапана.

Для повышения чувствительности клапанов с серводействием (см. рис. 226, а) диаметр  сечения гнезда вспомогательного клапана 7 желательно увеличивать. Однако это ведет к увеличению размера пружины 6. Опыт показывает, что оптимальный диаметр  составляет 4—5 .

Диаметр  поршенька 3 выбирают равным примерно двум диаметрам  гнезда. Увеличение диаметра  повышает чувствительность клапана, однако при этом растут его габариты.

Диаметр дроссельного отверстия 2 выбирают в 3—4 раза меньше диаметра  отверстия гнезда вспомогательного клапана 7.

Скорость течения масла через окна и прочие каналы клапана выбирают, если это не противоречит иным требованиям, в пределах 5—6  и  реже 15 .

Предохранительный клапан с индикаторным стержнем

Недостатком рассмотренных предохранительных клапанов прямого действия является то, что в процессе повышения давления усилие, с которым затвор клапана прижимается к своему гнезду (контактное давление), уменьшается. К моменту начала отрыва затвора клапана от гнезда натяжение пружины полностью уравновешивается давлением жидкости, а следовательно, усилие, с которым он будет прижат к седлу, понизится до нуля. В результате герметичность   клапана   задолго   до   его   открытия   может   быть в той или иной степени нарушена.

Очевидно, в интересах сохранения герметичности усилие прижима затвора клапана к его гнезду желательно было бы сохранить вплоть до достижения давления, соответствующего началу его открытия. Для этого необходимо, чтобы клапан перед открытием имел ступеньку в давлении.

Конструктивная схема предохранительного клапана, отвечающего этим требованиям, представлена на рис, 227, а. Подвижный поршень 3, в котором выполнено седло для шарикового клапана 2, перемещается при повышении давления выше заданной величины сжимая пружину 6. При этом условие, с которым шарик 2 прижат к седлу, будет с повышением давления увеличиваться. После того, как шарик 2, перекрывающий канал 4, ведущий в резервуар, придет в результате перемещения поршня 3 к упорному стержню 5, площадь, на которую действует давление жидкости, уменьшится на величину площади отверстия, перекрываемого этим шариком. Вследствие этого равновесие сил нарушится и движение поршня 3 прекратится и возобновится лишь после того, как давление повысится до величины, способной преодолеть при указанном уменьшении площади клапана усилие пружины 6. В результате этого перед открытием клапана образуется ступенька давления. После того, как эта ступенька будет преодолена, шарик в результате  движения поршня 3 оторвется от своего седла и откроет проход жидкости  через  отверстие   в  этом   поршне.

Рис. 227. Схема (а) и конструкция (б) предохранительного клапана с индикаторным стержнем

Величину давления , при котором шарик 2 придет к упору 5, можно вычислить по выражению (усилием пружины 1 пренебрегаем)

,

где  — рабочее давление,  на которое отрегулирован клапан;

и  — диаметры  поршня 3  и  проходного  отверстия  в  нем.

Для снижения утечки (повышения герметичности) отношение  должно быть максимальным.

После того, как шарик придет к упорному стержню, клапан действует, как обычный, однако усилия, с которым он перед началом открытия будет прижат к своему седлу, можно достичь в клапане обычной схемы лишь путем большого предварительного натяжения пружины.

На рис. 227, б показана типовая конструкция рассматриваемого  клапана,  рассчитанного на давление 300 .

Место установки клапанов. Предохранительный клапан должен  устанавливаться возможно ближе к тем агрегатам, для защиты которых он предназначен.

Для сглаживания (срезания) мгновенно нарастающих пиков (забросов) давлений (например, при гидравлическом ударе) рекомендуется применять клапаны прямого действия (см. рис. 218) с минимальной массой подвижных частей, так как при применении для этих целей клапанов с серводействием (см. рис. 226, а) могут возникнуть вследствие неизбежного запаздывания в открытии основного затвора клапана большие забросы давления. Как видно из последней схемы, затвор клапана 9 может сместиться лишь после того, как будет открыт вспомогательный клапан 7 и жидкость, заполняющая камеру 4, вытиснится в сливной канал. Кроме того, вытеснение жидкости, а, следовательно, и открывание основного клапана будет зависеть также от перетекания в камеру 4 жидкости из напорной  магистрали  через дроссель 2.

Испытания показали, что даже в лучших образцах подобных клапанов с серводействием разрыв между началом открытия вспомогательного клапана 7 и затвора 9 составляет 0,01 .

РЕДУКЦИОННЫЕ КЛАПАНЫ ПОСТОЯННОГО

ДАВЛЕНИЯ

Если от одного источника расхода питается несколько потребителей с разными давлениями, то для понижения давления применяют редукционные клапаны, которые поддерживают давление рабочей жидкости на выходе постоянным.

Источник расхода (насос) в этом случае рассчитывают на максимальное давление, необходимое для питания какого-либо из потребителей.

Редукционный клапан представляет собой автоматически действующий дроссель, сопротивление которого равно в каждый данный момент разности между переменным давлением  на входе в клапан и постоянным (редуцированным) давлением  на выходе из него.

Рис. 228. Схемы редукционных клапанов

В простейшем виде редукционный клапан (рис. 228, а) представляет собой плунжерное устройство, плунжер 2 которого с конусной головкой 5 на конце усилием пружины 1 отжимается вправо и открывает проход жидкости из линии 3 высокого давления  в линии 4 пониженного (редуцированного давления ). После того, как давление  в последней линии превысит усилие, на которое рассчитана пружина 1, плунжер 2 под действием давления жидкости переместится влево, перекрывая частично или полностью доступ жидкости в линию пониженного (редуцированного) давления.

Поскольку диаметр сечения конуса 5 затвора плоскостью, проходящей по точкам контакта с острыми кромками седла, равен диаметру уравновешивающего поршенька 2, клапан статически уравновешен от  сил  входного давления жидкости .

Клапан будет закрыт при

и открыт при

,

где  и  - усилия сжатия пружины при закрытом и открытом клапане (практически при достаточно длинной пружине можно принять );

- площадь сечения поршенька 2.

Для компенсации влияния возможного колебания давления в сливной магистрали гидросистемы она соединена с камерой 6 редуктора, ввиду чего усилие сливного давления на поршенек 2 плунжера  суммируется  с усилием  пружины  1.

На рис. 228, б и в представлены схемы распространенных конструкций редукционных клапанов. Золотник 3 редукционного клапана, показанного на рис. 228, б, находится при отсутствии давления на выходе (в полости редуцированного давления) в крайнем правом положении, в котором жидкость из нагнетательной магистрали беспрепятственно поступает в питаемую систему (к потребителю редуцированного давления). Если давление  в питаемой системе повышается, то золотник 3 сдвигается влево, при этом дросселирующая щель сужается, в результате гидросопротивление ее возрастает, а редуцированное давление уменьшается. Если же давление в питаемой системе уменьшается, то золотник под действием пружины 1 перемещается вправо, в результате чего дросселирующая щель и редуцированное давление в системе увеличиваются.

Если давление в системе возрастает до недопустимой величины, то золотник перемещается влево настолько, что соединяет окно 2 с камерой слива, т. е. открывает проход маслу из системы на слив и полностью отсекает магистраль нагнетания от магистрали потребителя. При этом редуктор работает как предохранительный клапан системы потребления.

В редукторе (рис. 228, в) клапан 1 показан в положении, соответствующем подаче к потребителю жидкости под редуцированным давлением . В этом положении клапана жидкость из магистрали нагнетания через щель между грибком клапана 1 и седлом в корпусе 2 поступает к потребителю.

До того, пока давление  в системе потребителя не достигло заданной величины, поршень 3 отжат пружиной 4 в крайнее левое положение, при котором игла клапана 1 упирается в седло поршня 3, пружина 5 сжата, поэтому клапан открывает максимальный проход жидкости к потребителю.

При повышении давления  на входе в редуктор повышается также давление  и в полости потребителя (в системе), в результате поршень 3 под действием давления жидкости сжимает пружину и перемещается вправо. При этом клапан 1 под действием пружины 5 перемещается вправо, уменьшая зазор между клапаном и седлом корпуса. При достижении заданного давления в системе клапан 1 полностью закроется.

При уменьшении давления в системе поршень 3 снова переместится влево и откроет клапан, в результате давление в системе увеличится.

При повышении редуцированного давления  сверх заданного значения усилие давления жидкости на поршень увеличивается настолько, что он, перемещаясь вправо, отходит от иглы клапана 1, вследствие чего клапан закроется, а между иглой и седлом поршня образуется зазор, через который жидкость поступает на слив. В этом случае редуктор работает в качестве предохранительного клапана системы потребителя.

В некоторых случаях необходимо поддерживать заданное редуцируемое давление при расходах, близких к нулю, для чего требуется высокая герметичность. Поскольку при рассмотренных выше схемах с щелевым уплотнением (рис. 228, а -  б) обеспечить необходимую герметичность трудно, применяют редукторы с уплотнением при помощи плоского (торцового) клапана 1 и сильфона 2 (рис. 228, г).

Условие равновесия такого клапана может быть приближенно записано так:

,                                               (399)

где  - полезная площадь сильфона;

- площадь поперечного сечения входного отверстия диаметром ;

- суммарная жесткость пружины 3 и сильфона;

- давление на входе в клапан;

- подъем клапана;

- суммарное усилие пружин при подъеме клапана .

При малом подъеме клапана величиной  можно пренебречь, в результате получим

.                                    (400)

При понижении входного давления  давление  за редукционным клапаном будет несколько повышаться.

Клапан вследствие отсутствия трущихся пар характеризуется высокой чувствительностью, но склонен к вибрациям.

С целью устранения трения и повышения чувствительности при невысоких редуцированных давлениях в качестве поршня насоса применяют резино-тканевую гофрированную или плоскую мембрану 2 (рис. 228, д). Жидкость под высоким давлением  подводится к каналу 8 и, пройдя дросселирующую щель, образованную   конусным  затвором  4  и  гнездом  клапана,  поступает  в канал 3 потребителя пониженного (редуцированного) давления . Пружина 2, как и в рассмотренных выше схемах, стремится открыть клапан, а силы давления жидкости на мембрану и на связанный с ней затвор 4  стремятся  его   закрыть. Для демпфирования колебании применен дроссель 7.

Выражение, отражающее работу такого клапана, основано на следующих исходных уравнениях:

расхода жидкости через клапан:

;                                          (401)

равновесия клапана (допускаем равномерное распределение давления по площади клапана):

,                              (402)

где  - коэффициент расхода;

и  — величина открытия (ход) клапана и угол конуса при вершине;

и  — диаметры мембраны и седла клапана;

- сила сжатия пружины при закрытом клапане (при );

— константа жесткости пружины.

Подставив значение  из выражения (402) в выражение (401), получим

,

где .

Подставив в уравнение (402) значение , получим выражение для определения максимальной величины давления  на выходе из редуктора:

.

Из последнего выражения следует, что выходное давление  зависит от знойного  увеличиваясь с уменьшением последнего.

Рис. 229. Конструкция редукционного клапана

На рис. 229 показана конструктивная схема распространенного редукционного клапана. В расточке корпуса 1 размещен редукционный золотник 2, который пружиной 3 отжимается в нижнее положение, соответствующее свободному проходу жидкости из подводящего канала  в камеру  и далее на выход. В крышке 4 размещен вспомогательный клапан 5, нагруженный пружиной 6, усилие сжатия которой регулируется маховичком 7. Золотник 2 предназначен для редуцирования давления потока жидкости, а клапан 5 — для настройки на необходимую величину редуцированного давления .

Жидкость из камеры  редуцированного давления проходит через демпферное отверстие  в золотнике 2 к вспомогательному клапану 5. До того, пока давление  в питаемой системе не превысит усилия пружины 6, золотник 2 пружиной 3 будет удерживаться в нижнем положении, свободно пропуская жидкость из канала  в камеру . После того, как давление  в камере  повысится до заданной величины, клапан 5 откроется, и жидкость через канал 4 поступит на слив. При этом равновесие сил, действующих на золотник 2, нарушится и он, перемещаясь вверх, уменьшит проходное сечение, обеспечивая постоянное давление  в камере  независимо от давления  в подводящем канале .

Если редуцированное давление в камере  вновь упадет ниже величины, на которую настроена пружина 6, вспомогательный клапан 5 закроется, в результате давления, действующие на золотник 2 с двух сторон, уравновесятся, и он под действием пружины 3 опустится, обеспечивая свободный проход жидкости из канала  в камеру .

Для дистанционного управления предусмотрен канал перекрытый в обычных условиях пробкой 8.